Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

(Dz.U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 z póź zm.)

- Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego :

”Wykonanie utwardzenia nawierzchni posadowienia Obiektu Szkolenia Podstawowego i Zaawansowanego – Krytej Mobilnej Strzelnicy Ćwiczebnej w Kontenerach 40ftHC”.

- Adres obiektu budowlanego:

Teren zamknięty: Baza Komendy Wojewódzkiej Policji Kozanów

ul. gen. Iwana  Połbina 1, 54-151 Wrocław

- Nazwa i kody CPV :

45200000 - 7 – Roboty budowlane

45200000 - 9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

- Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław

- Imiona i nazwiska osób opracowujących:

| mgr inż. Andrzej KŁOBUKOWSKI: Wydział Inwestycji i Remontów |  |
| --- | --- |

DATA OPRACOWANIA: LUTY 2024

- Opis przedmiotu zamówienia

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania utwardzenia terenu dla posadowienia mobilnej strzelnicy kontenerowej zlokalizowanej na terenie zamkniętym Bazy Komendy Wojewódzkiej Policji - Kozanów przy 
ul. Połbina 1 we Wrocławiu. Przedmiotem zamówienia są prace polegające na prowadzeniu robót związanych z wykonaniem utwardzenia podbudowy z sortowanego kruszywa łamanego 31,5 mm gr. 15 cm oraz płyty ażurowej betonowej o grubości 8 cm wypełnionej żwirem dla posadowienia mobilnej strzelnicy zbudowanej na bazie dwóch połączonych ze sobą kontenerów 40 stopowych. Waga  pojedynczego kontenera wynosi 24 tony, a całego zestawu nie przekracza 48 ton. Zamówienie nie jest podzielone na części.

- Zakres rzeczowy robót dla zamówienia

- usunięcie warstwy humusu i zagospodarowanie zdjętego humusu na istniejącym terenie zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego;

- wykonanie koryta o wymiarach 3,50 m  x  26,00 m pod nawierzchnię 
w gruncie kat.II-IV - głębokości koryta dla wykonania wszystkich warstw 
o łącznej grubości 40 cm;

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 12 cm;

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm;

- wykonanie podsypki z miału kamiennego gr. 5 cm;

- wykonanie warstwy nawierzchniowej z płyty ażurowej betonowej o grubości 8 cm;

- wypełnienie płyty betonowej ażurowej żwirem.

- Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz poleceniami inwestora (inspektora nadzoru). Roboty muszą być wykonane zgodnie z zapisami art. 5, 22, 29 ustawy Prawo Budowlane.  Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych oraz jej trwałości eksploatacyjnej.

Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, jak również zastosuje się do poniższych wytycznych:

- Oferta Wykonawca musi zawierać wycenę (kosztorys z przedmiarem) całości kosztów z wykazaniem elementów cenotwórczych dla poszczególnych elementów prac.

- Rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego 
w oparciu o ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

- Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.

- Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót lub wymaganiami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami inwestora.  Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w zawartej umowie, a także w normach i wytycznych. Polecenia inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:

1. Roboty przygotowawcze – tyczenie, niwelowanie, likwidacja przeszkód,

2. Przygotowanie podłoża, wykonanie koryta na gł. 40 cm poniżej poziomu istniejącego terenu

3. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 15 cm z sortowanego kruszywa łamanego 
o uziarnieniu 31,5 mm,

4. Wykonanie górnej warstwy z płyty ażurowej betonowej o grubości 8 cm wypełnionej żwirem,

5. Zagęszczenie poszczególnych warstw podbudowy walcem wibracyjnym stalowym

Podbudowa tłuczniowa z kruszywa sortowanego będzie rozłożona w wykonanym korycie. Podłoże gruntowe, po wykonaniu koryta, powinno być zawałowane lekkim walcem do profilu, odpowiadającego profilowi jezdni lub ubite przy użyciu wody do polewania. Praktycznie, podłoże ziemne powinno być tak zagęszczone, aby pojazdy poruszające się po nim nie pozostawiały większych śladów. Podbudowa powinna być wykonana dwuetapowo – w dwóch warstwach 10 cm i 5 cm, pomimo zastosowania jednej frakcji kruszywa łamanego. Kruszywo frakcji 31,5 mm powinno być rozłożone przy użyciu równiarki lub spycharki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnęła jednakową na całej powierzchni, założoną grubość 15 cm. Warstwa powinna zostać przywałowana dwoma przejściami walca wibracyjnego stalowego o ciężarze min. 6 ton. Po przywałowaniu kruszywa frakcji 31,5 mm podbudowy gr. 10 cm należy rozłożyć kruszywo frakcji 31,5 mm warstwy wierzchniej w równej warstwie o grubości 5 cm, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Warstwa powinna zostać przywałowana dwoma przejściami walca wibracyjnego stalowego o ciężarze min. 6 ton. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i zagęszczania kruszywa frakcji 31,5 mm należy powtarzać, aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa frakcji podbudowy. Podczas wałowania należy spryskiwać powierzchnię podbudowy wodą. Całkowita grubość podbudowy powinna osiągnąć założoną grubość 15 cm.

- Sposób rozliczenia robót

Podstawą płatności za wykonane roboty remontowo budowlane jest podpisany przez wykonawcę oraz zamawiającego końcowy protokół odbioru robót.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- usunięcie warstwy humusu i zagospodarowanie zdjętego humusu na istniejącym terenie zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego,

- przygotowanie podłoża i koryta,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, według obowiązujących norm i przepisów,

- wykonanie nawierzchni z płyty ażurowej betonowej o grubości 8 cm wypełnionej żwirem,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzętu.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszywa łamanego obejmuje wykonanie robót towarzyszących, tj. uporządkowania, uzupełnienia i plantowania poboczy z każdej strony wykonanej podbudowy tłuczniowej.

Wykonał:

Andrzej Kłobukowski