Załącznik nr 2 do SWZ

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH POJAZDU BAZOWEGO

| Lp. | Wymagania techniczne | Spełnia/nie spełnia (należy wypełnić kolumnę) |
| --- | --- | --- |
| Wymagania techniczne dla nadwozia |
| 1. | Pojazd kategorii N1, z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu. |  |
| 2. | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie większa niż 3.500 kg. |  |
| 3. | Pojazd wyposażony w drzwi zewnętrzne: przednie, boczne, skrzydłowe, przeszklone po obu stronach pojazdu, boczne przeszklone, przesuwne, z blokadą w pozycji otwartej po prawej stronie pojazdu, drzwi z tyłu nadwozia nieprzeszklone, wysokie, dwuskrzydłowe, symetryczne, otwierane na boki pod kątem minimum 250°, wyposażone w ograniczniki otwarcia drzwi oraz blokady położenia skrzydeł przy kącie 90° i kącie pełnego otwarcia. Drzwi tyłu nadwozia nie mogą kolidować z drzwiami bocznymi przesuwnymi w żadnym ich położeniu. |  |
| 4. | Szyba przednia o obniżonej przepuszczalności cieplnej, podgrzewana elektrycznie. |  |
| Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania |
| 5. | Silnik o zapłonie samoczynnym, 4-suwowy spełniający, co najmniej normę emisji spalin EURO 6. |  |
| 6. | Pojemność skokowa nie mniejsza niż 1.950 cm3 (według danych ze świadectwa homologacji typu WE lub innego dokumentu, o którym mowa w pkt 1.3.2. Załącznika nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia). |  |
| 7. | Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 95 kW (według danych ze świadectwa homologacji typu WE lub innego dokumentu, o którym mowa w pkt 1.3.2. Załącznika nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia). |  |
| 8. | Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 300 Nm,(wg deklaracji producenta). |  |
| 9. | Pojemność zbiornika paliwa nie mniejsza niż 70 dm3 paliwa. (wg deklaracji producenta). |  |
| Warunki techniczne dla układu hamulcowego |
| 10. | Pojazd wyposażony w układ zapobiegający blokowaniu kół. |  |
| 11. | Pojazd wyposażony w elektroniczny asystent siły hamowania. |  |
| 12. | Pojazd wyposażony w elektroniczny rozdział siły hamowania na przednią i tylną oś pojazdu. |  |
| Wymagania techniczne dla układu kierowniczego |
| 13. | Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach: przód – tył, góra – dół. |  |
| 14. | Wspomaganie układu kierowniczego. |  |
| 15. | Kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu. |  |
| Wymagania techniczne dla układu napędowego |
| 16. | Skrzynia biegów manualna w pełni synchronizowana, wyposażona w nie mniej niż 6 biegów do przodu. |  |
| 17. | Napęd 4x4. |  |
| 18. | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy. |  |
| 19. | Układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu. |  |
| Wymagania techniczne dla kół jezdnych |
| 20. | Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym. |  |
| 21. | Komplet kół z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdu. |  |
| 22. | Komplet kół z ogumieniem śniegowym (zimowym) z oferty producenta pojazdu. |  |
| 23. | Pojazd wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami (obręcz + opona) opisanymi w pkt 21 lub koło dojazdowe zgodnie z ofertą handlową producenta pojazdu. |  |
| 24. | Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt 21 oraz 22 muszą być zgodne z dokumentem, o którym mowa w pkt 1.3.2. Załącznika nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia). |  |
| 25. | Kołpaki ozdobne kół letnich - Zamawiający dopuszcza tzw. kołpaki małe. Kołpaki ozdobne kół zimowych - wymagane w przypadku, gdy tarcze kół zastosowane z ogumieniem zimowym mają inny profil (wzór) niż tarcze kół zastosowane z ogumieniem letnim. |  |
| 26. | Opony nie starsze niż 78 tygodni licząc od terminu odbioru pojazdu. |  |
| 27. | Opony fabrycznie nowe i homologowane (Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych). |  |
| Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej |
| 28. | Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-” na masie). |  |
| 29. | Akumulator o największej pojemności i największym prądzie rozruchowym z fabrycznej oferty producenta pojazdu. |  |
| 30. | Alternator o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu. |  |
| Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu |
| 31. | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją górnego punktu kotwiczenia napinaczami dla fotela kierowcy |  |
| 32. | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i napinaczami dla fotela dysponenta |  |
| 33. | Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w dwóch płaszczyznach przód – tył, góra – dół i płynna regulacja kąta pochylenia oparcia. Fotele wykonane z ciemnego materiału |  |
| 34. | Poduszki gazowe przednie oraz nadokienne, obejmujące ochroną kierowcę i dysponenta, poduszka gazowa boczna dla kierowcy |  |
| 35. | Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich |  |
| 36. | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne |  |
| 37. | Światła przeciwmgielne przednie posiadające homologację, wbudowane w zderzak, spojler lub zintegrowane z lampami zespolonymi |  |
| 38. | Klimatyzacja z dwoma parownikami, z osobną regulacją temperatury oraz intensywności nawiewów w przedziale kierowcy oraz przedziale biurowym: przedział I kierowcy – klimatyzacja z regulacją temperatury i intensywności nawiewu oraz możliwością pracy w obiegu zamkniętym, przedział II biurowy – klimatyzacja zapewniająca automatyczne utrzymanie stałej temperatury w przedziale poprzez minimum 2 wyloty schłodzonego powietrza rozmieszczone równomiernie (np.: w górnej części przedziału) z możliwością regulacji temperatury co najmniej co 1 °C (w zakresie od 18° do 26 °C) oraz intensywności przepływu powietrza |  |
| 39. | Zestaw czujników parkowania monitorujących przestrzeń co najmniej z przodu i tyłu pojazdu z sygnalizacją akustyczną i wizualną |  |
| 40. | Kamera cofania montowana na linii fabrycznej, wyświetlająca obszar za pojazdem na kolorowym monitorze pokładowym o przekątnej min. 7 cali, zintegrowanym (zabudowanym) w desce rozdzielczej pojazdu, posiadającym możliwość obsługi, co najmniej: radioodbiornika, kamery cofania, nawigacji satelitarnej |  |
|  | Drogowa nawigacja satelitarna z oprogramowaniem w języku polskim z mapą Polski obsługiwana przez monitor pokładowy, o którym mowa w pkt. 40. Wykonawca musi zapewnić bezpłatną aktualizacje map przez okres, co najmniej równy gwarancji na zabudowę pojazdu |  |
| 41. | Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposażony, co najmniej w 2 (dwa) głośniki, gniazdo USB i bezprzewodowy zestaw głośnomówiący telefonii komórkowej działający w systemie Bluetooth. Radioodbiornik musi posiadać możliwość współpracy z dodatkowymi głośnikami określonymi w pkt. 1.5.3.17 |  |
| 42. | Komplet dywaników gumowych w przedziale kierowcy |  |
| 43. | Fartuchy lub osłony przeciwbłotne na wszystkie koła pojazdu |  |
| 44. | Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej: podnośnik samochodowy, klucz do kół, wkrętak dwustronny dostosowany do systemu mocowania zastosowanego w pojeździe, klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora |  |
| 45. | Minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu i pilotów do autoalarmu oraz centralnego zamka |  |
| 47. | Autoalarm wyposażony, w: co najmniej jedną blokadę silnika lub zespołów, co najmniej jeden czujnik ochrony wnętrza, wyłącznik/tryb serwisowy. Sterowanie zmienno-kodowym kluczem kodowym lub pilotem. Syrena urządzenia musi mieć własne zasilanie. Konstrukcja urządzenia musi być modułowa. Alarm musi reagować na otwarcie każdych drzwi pojazdu i maski silnika oraz na ruch wewnątrz całego pojazdu |  |
| 48. | Centralny zamek z 2 pilotami dla wszystkich zewnętrznych drzwi pojazdu |  |
| Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu |
| 49. | Jeden z lakierów nadwozia z oferty producenta pojazdu, przy czym muszą to być kolory stonowane, czyli ciemne – w odcieniach: czarnych, ciemnoszarych, granatowych, grafitowych lub srebrnym |  |
| 50. | Materiały obiciowe siedzeń I-go i II-go rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb w kolorze ciemnym, ułatwiającym utrzymanie w czystości |  |

................................., dn. .......................	   	.........................................................             			                                          				(podpis Wykonawcy)