Załącznik D do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia Część IV

Planowana inwestycja mieści się w miejscowości Rościszewo na działkach 232/2,188/2, 183/3. Inwestycja będzie podzielona na kilka etapów. W bieżącym etapie Zamawiający przewiduje wykonanie odcinka o długości ok 60 metrów bieżących zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną. W ramach inwestycji przewiduje się utwardzenie drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej ograniczonej opornikami wtopionymi.

Opis przedmiotu zamówienia Część III

Planowana inwestycja mieści się w miejscowości Gołębiewo Średnie, na działce drogowej nr 305/44. Zamawiający przewiduje utwardzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Szerokość dostosowana do istniejącego utwardzenia tj. 3,7 m. Na odcinku poprzecznym zaprojektowao utwardzenie w postaci płyt JOMB w przekroju śladowym. W ramach inwestycji przewidziano:

-Wykonanie wpustów deszczowych,

-Utwardzenie drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej ograniczonej opornikami wtopionymi,

-utwardzenie drogi płytami Yomb o rozstawie 0,75m,

- Oznakowanie pionowe – oznakowanie skrajni przy kolizji ze słupem znakami U-9a i U-9b,

- Roboty porządkowe

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia części III na podstawie załączonej dokumentacji technicznej.

Opis przedmiotu zamówienia Część II

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ułożenie nawierzchni z płyt drogowych betonowych podwójnie zbrojonych typu JOMB, na drogach gruntowych gminy Trąbki Wielkie w miejscowościach: Klępiny, Kaczki, Kleszczewo, Mierzeszyn, Sobowidz, Warcz, Czerniewo, Graniczna Wieś, Gołębiewo Wielkie, Trąbki Wielkie, Trąbki Małe, Łaguszewo. Cząstkowo, Zła Wieś.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- geodezyjne wytyczenie i pomiar

- przygotowanie podłoża we wskazanym odcinku drogi,

- korytowanie na całej powierzchni na głębokości 0,2 m,

- wykonanie podbudowy z zagęszczeniem o grubości 0,1 m z pospółki żwirowej niepłukanej,

- ułożenie płyt typu „JOMB” 100x75x12,5 podwójnie zbrojonych,

- zamulenie piaskiem. Wymaga się ułożenia gładkiej niespękanej powierzchni płyty od strony jezdnej,

- umocowanie, wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy i istniejących zjazdów, kruszywem zebranym z wierzchniej warstwy drogi, przed korytowaniem wykonanego odcinka drogi.

Nadmiar materiału z korytowania zostanie wbudowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obrębie danej miejscowości na której będą odbywały się prace dot. przebudowy drogi. - (nie dotyczy bruku).

Płyty zostaną ułożone zgodnie z poniżej przedstawionymi parametrami:

W miejscowości:

- Klępiny odcinek na działce nr 7 od połączenia z istniejącymi płytami w stronę miejscowości Łaguszewo o długości 117m x szerokość 3 m = 351m2.

- Kleszczewo ul. Spacerowa od drogi powiatowej w kierunku Warcza o długości 300m x szerokość 4,5 m = 1350 m2

- Mierzeszyn ul. Leśna początek od drogi wojewódzkiej o długości 242 m x szerokość 4,5m = 1089 m2,

- Mierzeszyn ul. Nowa poszerzenie istniejącego odcinka drogi o 9 zjazdów do posesji. Przewiduje się wykorzystanie 181 m2 płyt JOMB. Jeśli materiał nie zostanie wbudowany na ul. Nową to wykonawca niewykorzystane płyty wbuduje w ul. Leśną.

- Sobowidz ul. Ogrodowa początek od ul. Morenowej pierwszy wjazd patrząc od kościoła, długość 114 m x szerokość 4 m =456m2 + poszerzenie istniejącego odcinka o 1m na długości 177 mb = 177m2 + rozebranie istniejącego krawężnika (158mb) i zeskładowanie na bazie ZGKiM w Trąbkach Wielkich + poszerzenie zjazdu oraz łuku (30m2) + rozbiórka 8 m2 istniejącej nawierzchni z płyt drogowych i zastąpienie ich nawierzchnią z płyt JOMB, Razem do ułożenia płyt JOMB w Sobowidz = 671m2,

- Warcz droga na działce nr 78. Długość 121 m x szerokość 3 m = 363 m2

- Czerniewo droga na działce nr 47. Długość 104 m x szerokość 3 m = 312 m2

- Graniczna Wieś droga prowadząca od leśniczówki w kierunku Glinna Góra długość 180 m x szerokość 4 m = 720 m2. Nawierzchnia zostanie ułożona na istniejącym bruku z kamienia polnego. Należy przewidzieć różnicę wysokości po ułożeniu płyt. Wykonawca wykona łagodny podjazd z kruszywa łamanego 0-31,5 (nie ujęto w przedmiarze).

- Gołębiewo Wielkie ul. Liliowa początek od świetlicy, długość 100 m x 4m = 400 m2

- Gołębiewo Wielkie ul. Konwaliowa od istniejących płyt do połączenia z pasem dr. Wojewódzkiej nr 222, długośc ok. 21 m x szerokość 3m = 63m2,

- Trąbki Małe ul. Ogrodowa początek od istniejących płyt. Długość 200 m x szerokość 4,5 m = 900 m2,

- Łaguszewo droga na działce nr 91/2. Początek od drogi istniejącej z płyt JOMB długość 193 m x szerokość 3m = 579 m2

- Cząstkowo droga na działce nr 227. Początek od drogi powiatowej długość 155 m x szerokość 3,5 m = 542,5 m2.

- Zła Wieś droga na działce nr 12. Początek od drogi asfaltowej długość 50 m x szerokość 4 m = 200 m2 plus betonowe koryto odwadniające o długości 50m po jednej stronie nawierzchni. W Złej Wsi zostanie zastosowana nawierzchnia z płyt drogowych pełnych o wymiarach 300x150x15 cm.

- Kaczki odcinek na ul Parkowej o długości 300 m x szerokość 3,75 m = 1125 m2,

- Trąbki Wielkie ul. Jaworowa kontynuacja - począwszy od istniejących płyt długość 129 m x szerokość 4,5 m = 580,5 m2,

Razem do ułożenia płyty:

JOMB = 9227 m2

Płyty drogowe pełne 300x150x15 = 200 m2

Układanie płyt na istniejącej nawierzchni brukowej z kamienia polnego ( dotyczy cz 2): Minimalna warstwa piasku 10 cm. Wykonawca w wycenę wkalkuluje nierówności, które mogą spowodować większą ilość wymaganego materiału na podbudowę.

Opis przedmiotu zamówienia Część I

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ułożenie nawierzchni z płyt drogowych betonowych podwójnie zbrojonych typu JOMB, na drodze gruntowej gminy Trąbki Wielkie w miejscowości: Gołębiewko zostaną ułożone płyty Przedmiot zamówienia obejmuje:

- geodezyjne wytyczenie i pomiar

- przygotowanie podłoża we wskazanym odcinku drogi,

- korytowanie na całej powierzchni na głębokości 0,2 m,

- wykonanie podbudowy z zagęszczeniem o grubości 0,1 m z pospółki żwirowej niepłukanej,

- ułożenie płyt typu „JOMB” 100x75x12,5 podwójnie zbrojonych,

- zamulenie piaskiem. Wymaga się ułożenia gładkiej niespękanej powierzchni płyty od strony jezdnej,

- umocowanie, wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy i istniejących zjazdów, kruszywem zebranym z wierzchniej warstwy drogi, przed korytowaniem wykonanego odcinka drogi.

Nadmiar materiału z korytowania zostanie wbudowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obrębie danej miejscowości na której będą odbywały się prace dot. przebudowy drogi.

Płyty zostaną ułożone zgodnie z poniżej przedstawionymi parametrami:

W miejscowości:

Gołębiewko odcinek na działce nr 84, 85 długości 600 m x szerokość 5,0 m = 3000 m2,

Początek odcinka objętego robotami budowlanymi – od istniejącej nawierzchni z płyt JOMB

Razem do ułożenia płyty:

JOMB 3000 m2

Napotkane studnie wymagają obudowania i regulacji do poziomu warstwy ścieralnej nawierzchni.

Początek odcinka objętego robotami budowlanymi zostanie wskazany przez osobę reprezentującą zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu ułożenia płyt nie zwiększając przy tym ilości wymaganego materiału.

Wymagania odnośnie wymaganej przez Zamawiającego jakości płyt drogowych:

Wytrzymałość na ściskanie – klasa C30/37 i powyżej,

Nasiąkliwość – do 5% wg PN-B-06250:1988,

Odporność na działanie mrozu – stopień F150,

Odporność na ścieranie – do 18000/5000 [mm3/mm2] wg PN-EN 1339:2005

Grubość otuliny głównych prętów zbrojeniowych powinna spełniać wymagania: 30+/- 5mm,

Stopień zbrojenia płyt powinien być wystarczający do zapewnienia wytrzymałości na zginanie elementu. Wytrzymałość na zginanie płyt drogowych powinna wynosić odpowiednio:

-50 kN dla płyt drogowych pełnych,

-30 kN dla płyt drogowych wielotorowych

Przy badaniu zgodnie z BN-80/6775-03/01 p. 5.5.7.

W przypadku wątpliwości odnośnie jakości dostarczonych materiałów Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia badania wytrzymałości/jakości materiału (płyty JOMB, kruszywo) w akredytowanym laboratorium wybranym przez Zamawiającego, celem weryfikacji zgodności dostarczonych materiałów z wymaganiami przetargowymi. W przypadku gdy jakość materiałów będzie niezgodna z parametrami wymaganym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, wykonawca usunie materiał z terenu budowy i zamieni na zgodny z wymaganiami przetargowymi. W przypadku niezgodności Wykonawca pokrywa w pełnej wysokości koszt zlecenia oraz badań.

Układanie płyt JOMB:

Płyty JOMB należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża. Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie.

Układanie płyt na odcinkach prostych: Płyty JOMB na odcinkach prostych powinny być ułożone tak, aby dwa boki każdej z nich były prostopadłe do osi drogi.  Układanie płyt na łukach: Płyty na łukach powinny być ułożone w ten sam sposób jak na odcinkach prostych, tak jednak, aby kierunki spoin poprzecznych pokrywały się z promieniami łuku. W przypadku możliwości powstania szczelin między płytami na łukach większych niż 4 cm (po jednej stronie)  wymagane będzie cięcie płyt, bądź ich wypełnienie trwałą masą nie podlegającą wypłukaniu. Wybór rozwiązania wymaga konsultacji i ostatecznej decyzji przedstawiciela zamawiającego (inspektora nadzoru).

Pomiędzy płytami zostanie zachowania odpowiednia dylatacja, która powinna wynosić 0,5-1cm.

- wykonawca ułoży płyty zapewniając odpowiednie odwodnienie nawierzchni.

Piasek użyty do wypełniania spoin przez zamulenie, powinien zawierać od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną grubość płyt.

Wszystkie płyty JOMB muszą być nowe, podwójnie zbrojone (pręt o grubości min 5 mm). Nie dopuszcza się płyt pochodzących z rozbiórki. Powierzchnie płyt betonowych powinny być bez pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie płyt betonowych powinny być równe i proste.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną w SWZ, Polską Normą. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu, który zostanie objęty umową.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zamawiający nie dopuszcza całkowitego zamknięcia drogi (należy umożliwić przejazd drogą bądź  zapewnić objazd oraz uprzednio zawiadomić mieszkańców o utrudnieniach – obowiązkowo sołtysa danej miejscowości). Wykonawca na własny koszt usuwa ewentualne uszkodzenia infrastruktury znajdującej się w pasie drogowym. W przypadku uszkodzenia podczas robót ziemnych urządzeń melioracyjnych, należy je odbudować. Po stronie Wykonawcy jest sporządzenie, złożenie i uzyskanie projektu organizacji ruchu.

Wykonawca zapewnienia materiały, sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.

Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały. Wykonawca we własnym zakresie ustala przebieg uzbrojenia podziemnego i odpowiada za ewentualne uszkodzenia.

Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (np. śmieci, gruz i inne), co musi zostać potwierdzone w dokumentacji odbiorowej.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót stanowiących przedmiot zamówienia zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i liczniki zużycia energii (jeżeli będzie to konieczne). Rozliczenie Wykonawcy z tytułu zużycia wody i energii nastąpi po odbiorze robót na podstawie wskazań zainstalowanych liczników.

Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół Odbioru Usunięcia Wad.

Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót, istniejącą zieleń przydrożną  należy odtworzyć.

Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w szczególności niżej wymienione dokumenty: a) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami i normami, b) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu technicznego terenu budowy i terenów przyległych, , c) gwarancje i atesty producentów na wbudowane materiały, d) protokoły badań i sprawozdań (np. zagęszczenie gruntu itp.) e) oryginał Dziennika Budowy (wewnętrzny).

Wykonawca zobowiązany jest ująć w swej wycenie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i wykonaniem dokumentacji powykonawczej w 1 egz. (np. pomiar powykonawczy, atesty, aprobaty, itp).

Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny za przedmiot zamówienia z należytą starannością w oparciu o opis przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na swoje roboty na okres minimum 36 miesięcy od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego.

W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania i zaniechania podwykonawców, jak również za jakość wykonanych przez nich robót.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu oraz miejsca ułożenia płyt nie zwiększając przy tym ilości wymaganego materiału.

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej