# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa prania wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej.

Wdrożenie elektronicznego systemu bezdotykowej identyfikacji prania RFID HF wraz z wyposażeniem 
i uruchomieniem u Zamawiającego sprzętu niezbędnego do prawidłowego wdrożenia systemu

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usługi prania  wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej i wdrożenie elektronicznego systemu bezdotykowego identyfikacji prania.

- Kompleksowa usługa będąca przedmiotem zamówienia polegać będzie na:

  - praniu wraz z dzierżawą bielizny (powłoka, powłoczka,  prześcieradło, podkład, kołdra, poduszka, worki do bielizny, kołder. poduszek, worków do bielizny), bielizny operacyjnej (spodnie, bluza, fartuch, obłożenia),

  - praniu pozostałego asortymentu będącego własnością Zamawiającego takiego jak: piżamy, materace, koce, parawany, zasłony, pokrowce itp. oraz odzież robocza i fasonowa,

  - praniu połączonym z dezynfekcją termiczną w pełnym spektrum działania Tbc, B, F, V, S,

  - maglowaniu bielizny pościelowej,

  - prasowaniu bielizny fasonowej,

  - wdrożeniu u Zamawiającego systemu automatycznej identyfikacji radiowej  do bezdotykowego liczenia bielizny brudnej i czystej. System umożliwi identyfikację i ewidencję bielizny.

  - oznaczeniu tagami automatycznej identyfikacji radiowej do bezdotykowego liczenia bielizny,

  - segregacji bielizny, a następnie pakowaniu w perforowane worki foliowe przeźroczyste,

  - segregacji oraz zafoliowaniu bielizny fasonowej i transportowaniu jej na wieszakach,

  - bieżącym przeglądaniu, kwalifikowaniu i naprawianiu (wg potrzeb) szwalniczym (przyszywanie guzików, zszywanie pęknięć, wymiana zamków, nap, itp.) asortymentów będących własnością Zamawiającego.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje również dzierżawę sprzętu niezbędnego do wdrożenia i bezdotykowej identyfikacji w skład, którego wchodzą: Dzierżawa automatycznych dystrybutorów (bramka RFID HF umożliwiająca automatyczny odczyt asortymentu oznaczonego tagami RFID dostarczona do magazynu bielizny brudnej; stół RFID do odczytu bielizny czystej dostarczony do magazynu bielizny czystej; jedno urządzenie wendingowe zainstalowane na Bloku Operacyjnym do wydawania oraz zrzutu ubrań operacyjnych, a także na okres trwania umowy Wykonawca wyposaży Zamawiającego w komputery wraz z oprogramowaniem do obsługi systemu RFID oraz drukarki - Wykonawca dokona też nieodpłatnego montażu urządzeń, wykona konieczne instalacje elektryczne i sieci komputerowe w uzgodnieniu z Zamawiającym).

Definicje podstawowych pojęć i określeń:

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załącznikach do niej pojęcia 
i określenia mają znaczenie zgodne z niżej podanymi objaśnieniami (Zamawiający wymiennie stosuje określenia):

„Nowy asortyment”:

- podkład,

- prześcieradło,

- powłoka,

- powłoczka,

- kołdra,

- poduszka,

- worki do bielizny,

- obłożenia operacyjne,

- fartuchy operacyjne,

- spodnie operacyjne,

- bluzy operacyjne,

„Bielizna fasonowa, odzież fasonowa, odzież ochronna, odzież robocza”:

- fartuchy,

- spodnie,

- bluzy,

- spódniczki,

- sukienki,

„Bielizna pościelowa, bielizna płaska”:

- podkład,

- prześcieradło,

- powłoka,

- powłoczka,

„Ubrania operacyjne”:

- spodnie,

- bluzy,

„Barierowa odzież operacyjna”:

- fartuchy operacyjne,

„Bielizna operacyjna”:

- obłożenia,

„Odzież operacyjna”:

- spodnie,

- bluzy,

- fartuchy,

„Bielizna noworodkowa”:

- pieluchy,

- kaftaniki,

- rożki,

- itp.,

„Bielizna szpitalna”:

- powłoka,

- powłoczka,

- prześcieradło,

- podkład,

- kołdry, poduszki,			dzierżawa

- worki do bielizny,

- fartuchy operacyjne,

- spodnie operacyjne,

- bluzy operacyjne,

- obłożenia,

„Pościel”:

- podkład,

- powłoczka,

- powłoka,

- prześcieradło,

„Bielizna będąca własnością Zamawiającego”:

- odzież fasonowa,

- koce,

- parawany,

- piżamy,

- pokrowce,

- materace,

- bielizna noworodkowa,

- itp.

# Wymagania dotyczące usługi prania wraz z dzierżawą

W ramach usługi prania wraz z dzierżawą Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia do Zamawiającego poszczególnych asortymentów bielizny w ilości zapewniającej zaspokojenie bieżących potrzeb Zamawiającego. Oznaczenia każdej sztuki Tagiem automatycznej identyfikacji radiowej do bezdotykowego liczenia bielizny.

Tabela nr 1 Ilości bielizny potrzebne do realizacji umowy.

| Lp. | Nazwa asortymentu | Wymiary w centymetrach (szer. x dł.) Tolerancja wymiarów do 3% | Wymagany rodzaj tkaniny oraz pozostałe parametry | Szacowana ilość najmu nowej bielizny będącej w obiegu potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania Szpitala przez okres 48 m-cy (szt.) | Oświadczenie spełniania określonych parametrów (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podkład | 90 x 150 | Bielizna pościelowa wykonana z tkaniny poliestrowo - bawełnianej o splocie płóciennym, o składzie 48% bawełny, 52% poliestru. Gramatura tkaniny maksymalnie 150 g/m2. Tkanina o konstrukcji: ilość nitek po osnowie min. 295, ilość nitek po wątku min. 240. Pościel powinna spełniać poniższe wymogi: Odporność wybarwień na bielenie nadtlenkiem wodoru – min. 4 Odporność wybarwień na działanie chloru – min. 4 Odporność wybarwień na światło – min. 5 Odporność na pilling – 4-5 Siła zrywająca – min. 500 N po wątku i osnowie Kolor biały. | 1 000 |  |
| 2. | Powłoka | 160 x 210 | Bielizna pościelowa wykonana z tkaniny poliestrowo - bawełnianej o splocie płóciennym, o składzie 48% bawełny, 52% poliestru. Gramatura tkaniny maksymalnie 150 g/m2. Tkanina o konstrukcji: ilość nitek po osnowie min. 295, ilość nitek po wątku min. 240. Pościel powinna spełniać poniższe wymogi : Odporność wybarwień na bielenie nadtlenkiem wodoru – min. 4 Odporność wybarwień na działanie chloru – min. 4 Odporność wybawień na światło – min. 5 Odporność na pilling – 4- 5 Siła zrywająca – min. 500 N po wątku i osnowie Kolor biały. Z zakładką 30cm. | 1 600 |  |
| 3. | Powłoczka | 80 x 70 | Bielizna pościelowa wykonana z tkaniny poliestrowo - bawełnianej o splocie płóciennym, o składzie 48% bawełny, 52% poliestru. Gramatura tkaniny maksymalnie 150 g/m2. Tkanina o konstrukcji: ilość nitek po osnowie min. 295, ilość nitek po wątku min. 240. Pościel powinna spełniać poniższe wymogi : Odporność wybarwień na bielenie nadtlenkiem wodoru – min. 4 Odporność wybarwień na działanie chloru – min. 4 Odporność wybarwień na światło – min. 5 Odporność na pilling – 4- 5 Siła zrywająca – min. 500 N po wątku i osnowie Kolor biały z zakładką 20 cm | 1 600 |  |
| 4. | Prześcieradło | 160 x 250 | Bielizna pościelowa wykonana z tkaniny poliestrowo – bawełnianej o splocie płóciennym, o składzie 48% bawełny, 52% poliestru. Gramatura tkaniny maksymalnie 150 g/m2. Tkanina o konstrukcji: ilość nitek po osnowie min. 295, ilość nitek po wątku min. 240. Pościel powinna spełniać poniższe wymogi: Odporność wybarwień na bielenie nadtlenkiem wodoru – min. 4 Odporność wybarwień na działanie chloru – min. 4 Odporność wybarwień na światło – min. 5 Odporność na pilling – 4-5 Siła zrywająca – min. 500 N po wątku i osnowie Kolor biały. | 1 600 |  |
| 5. | Bluza operacyjna | od S do XXL | Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o minimalnej zawartości bawełny 48% i gramaturze maksimum 130 g/m2. Odzież musi spełniać wymogi: Czystość – pod względem cząstek stałych – max 3,5 IPM Pylenie – max. 4 Log10 Wytrzymałość na wypychanie na sucho – min. 500 kPa Wytrzymałość na rozciąganie na sucho – min. 300 N Odporność na przenikanie drobnoustrojów – na sucho - max. 300 CFU Czystość – mikrobiologiczna – max. 300 CFU/100 cm2 Bluza: z krótkim rękawem, luźna, z dekoltem na zakładkę, wkładana przez głowę; z przodu odcięty karczek pod którym jest kieszeń z lewej strony. Kieszenie boczne na wysokości bioder, po bokach rozporki wzmocnione ryglami. | 1 000 |  |
| 6. | Spodnie operacyjne | od S do XXL | Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o minimalnej zawartości bawełny 48% i gramaturze maksimum 130 g/m2. Odzież musi spełniać wymogi: Czystość – pod względem cząstek stałych – max 3,5 IPM Pylenie – max. 4 Log10 Wytrzymałość na wypychanie na sucho – min. 500 kPa Wytrzymałość na rozciąganie na sucho – min. 300 N Odporność na przenikanie drobnoustrojów – na sucho - max. 300 CFU Czystość – mikrobiologiczna – max. 300 CFU/100 cm2 Spodnie: na gumkę, wiązane z przodu na troki | 1 000 |  |
| 7. | Fartuch operacyjny | od L do XXL | Fartuch barierowy chirurgiczny wielokrotnego użytku standardowego ryzyka wykonany na bazie dwóch tkanin: - pole krytyczne z tkaniny o gramaturze max. 120 g/m2, o wysokim poziomie odporności na przesiąkanie cieczy - minimum 90 cm wysokości słupa wody, - pole niekrytyczne z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano – poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 60% o gramaturze max. 125 g/m2. Szew łączący poszczególne tkaninowe elementy fartucha kryty, zawijany, dwuigłowy - stębnowany; rękawy wykończone elastycznym ściągaczem; Kolor niebieski lub zielony; Fartuch powinien spełniać wymagania W polu krytycznym: Odporność na przenikanie cieczy – min. 90 cm H2O Czystość – pod względem cząstek stałych – max 3,5 IPM Pylenie – max. 4 Log10 Wytrzymałość na wypychanie na sucho – min. 400 kPa Wytrzymałość na wypychanie na mokro – min. 400 kPa Wytrzymałość na rozciąganie na sucho – min. 500 N Wytrzymałość na rozciąganie na mokro – min. 500 N Odporność na przenikanie drobnoustrojów – na mokro – min. 2,8 IB Czystość – mikrobiologiczna – max. 300 CFU/100 cm2 W polu niekrytycznym: Odporność na przenikanie cieczy – min. 20 cm H2O Czystość – pod względem cząstek stałych – max 3,5 IPM Pylenie – max. 4 Log10 Wytrzymałość na wypychanie na sucho – min. 400 kPa Wytrzymałość na rozciąganie na sucho – min. 300 N Odporność na przenikanie drobnoustrojów – na sucho – max. 300 CFU Czystość – mikrobiologiczna – max. 300 CFU/100 cm2 Okres używalności nie będzie dłuższy niż 100 cykli prania, suszenia i sterylizacji. | 500 |  |
| 8. | Obłożenie duże | 200 x 150 | Serweta nieprzemakalna wykonana z dwóch tkanin: Serweta chirurgiczna do stosowania w zabiegach standardowego ryzyka. Serweta zasadnicza wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 120 – 130 g/m2 i nieprzemakalności min. 40 cm H2O; dodatkowa warstwa chłonna wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 280 g/m2 i chłonności min. 150%. Serweta zasadnicza powinna spełniać poniższe wymagania : Odporność na przenikanie cieczy – min. 40 cm H2O Czystość – pod względem cząstek stałych – max 3,5 IPM Pylenie – max. 4 Log10 Wytrzymałość na wypychanie na sucho – min. 200 kPa Wytrzymałość na rozciąganie na sucho – min. 200 N Odporność na przenikanie drobnoustrojów – na sucho – max. 300 CFU Czystość – mikrobiologiczna – max. 300 CFU/100 cm2 Warstwa chłonna powinna spełniać poniższe wymagania: Czystość – pod względem cząstek stałych – max 3,5 IPM Pylenie – max. 4 Log10 | 500 |  |
| 9. | Obłożenie średnie | 90 x 75 | Serweta nieprzemakalna wykonana z dwóch tkanin: Serweta chirurgiczna do stosowania w zabiegach standardowego ryzyka. Serweta zasadnicza wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 120 – 130 g/m2 i nieprzemakalności min. 40 cm H2O; dodatkowa warstwa chłonna wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 280 g/m2 i chłonności min. 150%. Serweta zasadnicza powinna spełniać poniższe wymagania: Odporność na przenikanie cieczy – min. 40 cm H2O Czystość – pod względem cząstek stałych – max 3,5 IPM Pylenie – max. 4 Log10 Wytrzymałość na wypychanie na sucho – min. 200 kPa Wytrzymałość na rozciąganie na sucho – min. 200 N Odporność na przenikanie drobnoustrojów – na sucho – max. 300 CFU Czystość – mikrobiologiczna – max. 300 CFU/100 cm2 Warstwa chłonna powinna spełniać poniższe wymagania : Czystość – pod względem cząstek stałych – max 3,5 IPM,Pylenie – max. 4 Log10 | 500 |  |
| 10. | Poduszka | 80 x 70 | Poszycie i wypełnienie muszą posiadać właściwości ekologiczne oraz bezpieczeństwo. Wymagania humanoekologiczne: nie są rakotwórcze, nie posiadają barwników azotowych, nie uczulają, nie posiadają metali ciężkich, pestycydów i chlorofenoli, posiadają PH o wartości ludzkiej skóry, tkanina 45%, bawełna 55%, poliester wyrób przyjazny dla alergików, wypełnienie włókno poliestrowe silikonicowane HCS, granulat. | 600 |  |
| 11. | Kołdra | 155 x 200 | Poszycie i wypełnienie muszą posiadać właściwości ekologiczne oraz bezpieczeństwo. Wymagania humanoekologiczne: nie są rakotwórcze, nie posiadają barwników azotowych, nie uczulają, nie posiadają metali ciężkich, pestycydów i chlorofenoli, posiadają PH o wartości ludzkiej skóry, tkanina 45%, bawełna 55%, poliester wyrób przyjazny dla alergików, wypełnienie włókno poliestrowe silikonicowane HCS, skręcone o dużej sprężystości, waga wypełnienia ok. 960g. | 600 |  |
| 12. | Worek do brudnej bielizny | 120 x 80 | Worek na brudną bieliznę wykonany z tkaniny o gramaturze maksimum 130 g/m2, o zawartości bawełny minimum 50% +/- 3%. | 800 |  |

- Tkanina, z której wykonane będą poszczególne asortymenty bielizny będącej własnością Wykonawcy oferowanej w ramach usługi dzierżawy musi być przystosowana do prania w temperaturze 90°C.

Maksymalna kurczliwość nie może przekroczyć 5%.

Nie dopuszcza się aby bielizna dzierżawiona była potargana cerowana oraz posiadała plamy lub inne zabrudzenia.

- W okresie trwania umowy dopuszcza się maksymalnie do 5% ubytków rocznie pościeli będącej przedmiotem dzierżawy spowodowanych zniszczeniem lub zaginięciem z winy Zamawiającego.

# Tabela nr 2 Szacowane miesięczne ilości prania

| Lp. | Nazwa asortymentu | Rodzaj usługi | j.m. | Szacunkowa ilość w skali 1 miesiąca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podkład | Pranie wraz z dzierżawą | szt. | 1 500 |
| 2. | Powłoka | Pranie wraz z dzierżawą | szt. | 2 500 |
| 3. | Powłoczka | Pranie wraz z dzierżawą | szt. | 3 000 |
| 4. | Prześcieradło | Pranie wraz z dzierżawą | szt. | 3 000 |
| 5. | Bluza operacyjna | Pranie wraz z dzierżawą | szt. | 1 500 |
| 6. | Spodnie operacyjne | Pranie wraz z dzierżawą | szt. | 1 500 |
| 7. | Fartuch operacyjny | Pranie wraz z dzierżawą | szt. | 1 000 |
| 8. | Obłożenie duże | Pranie wraz z dzierżawą | szt. | 1 500 |
| 9. | Obłożenie średnie | Pranie wraz z dzierżawą | szt. | 1 000 |
| 10. | Poduszka | Pranie wraz z dzierżawą | szt. | 140 |
| 11. | Kołdra | Pranie wraz z dzierżawą | szt. | 140 |
| 12. | Worki do brudnej bielizny | Pranie wraz z dzierżawą | szt. | 1 500 |
| 13. | Pozostały asortyment będący własnością Zamawiającego | Pranie | kg | 2 000 |

Warunki realizacji usługi

- Wykonawca w ramach kompleksowej usługi przekaże Zamawiającemu w dzierżawę nowy asortyment         (powłoka, powłoczka, prześcieradło, podkład, kołdra, poduszka, worki do bielizny), barierową odzież operacyjną (fartuchy operacyjne, spodnie, bluzy) i bieliznę operacyjną (obłożenia). Ilości i rozmiary opisane w SWIZ.

- Wykonawca gwarantuje dostawy bielizny wysokiej jakości spełniającej wymagania jakościowe opisane w SIWZ przez cały okres trwania umowy.

- Świadczenie oferowanych usług odbywać się będzie w warunkach gwarantujących spełnienie wszelkich wymagań prawnych w tym technologicznych i sanitarnych warunkujących pełną skuteczność świadczonej usługi m.in.:

- Pralnia musi posiadać:

- minimum 2 pralnice tunelowe do prania wodnego dla bielizny fasonowej (w tym odzieży barierowej),

- minimum 1 pralnicę tunelową do prania wodnego dla bielizny płaskiej,

- minimum 1 pralnico – wirówkę do prania wodnego bielizny noworodkowej i dziecięcej,

- agregat do czyszczenia chemicznego dla bielizny i odzieży, która  ze względu na skład surowcowy nie może być prana wodnie,

- minimum 1 komorę ozonową do dezynfekcji fartuchów rentgenowskich, pasów do KTG i innego asortymentu, który nie może być prany wodnie ani czyszczony chemicznie,

- automatyczne urządzenie do sortowania odzieży operacyjnej,

- urządzenia do automatycznego składania odzieży operacyjnej,

- tunel finischer do obróbki ubrań operacyjnych,

- barierę higieniczną, czyli całkowite wyeliminowanie stykania się bielizny czystej z brudną oraz pracowników obsługujących te dwie strefy, oraz stosuje technologię przystosowaną do prania bielizny szpitalnej,

- pranie musi być prowadzone w zwalidowanym procesie.

- stosować wysokiej jakości środki piorące i dezynfekujące dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie powodujące odczynów alergicznych oraz niszczenia pranej bielizny (środki dezynfekcyjne – wpisane do Rejestru Produktów Biobójczych),

- Pranie bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej oraz jej naprawa przez Wykonawcę odbywać się będzie w pralni Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia bielizny tagami. Zamawiający wymaga, żeby tagi były wszyte w każdą sztukę dzierżawionego asortymentu oraz bielizny będącej własnością Zamawiającego (poza odzieżą fasonową oraz bielizną noworodkową) w sposób trwały, uniemożliwiający ich odczepienie się od bielizny podczas procesu użytkowania i prania.

  - Tagi musza spełniać następujące wymagania:

- działają w paśmie HF,

- nie posiadają własnego źródła zasilania,

- wytrzymują min. 200 cykli prania, suszenia, maglowania, prasowania i sterylizacji (prania w temp. 90oC i sterylizacji w temp. 134oC),

- nie wywierają wpływu na rezonans magnetyczny,

- gwarantują bezpieczeństwo dla ludzi i sprzętu elektronicznego jak np.: rozrusznik serca, defibrylatory, diatermia, etc.

- Wykonawca w ramach usługi dokona oznakowania materiałów wg wskazań Zamawiającego (dotyczy również nowych materiałów nieoznakowanych, zakupionych przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy). Odzież fasonowa musi być oznakowana etykietą termiczną zawierającą: imię i nazwisko pracownika, nazwę komórki organizacyjnej, nazwę szpitala. Wykonawca w celu oznakowania odzieży fasonowej dostarczy nieodpłatnie, na czas obowiązywania umowy maszynę do przyklejania etykiet termicznych.

- Kolory bielizny operacyjnej pozostającej w depozycie zostaną uzgodnione z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że okres używalności przedmiotu dzierżawy nie jest krótszy niż okres na jaki strony zawarły umowę, a w zakresie fartuchów operacyjnych okres używalności nie będzie dłuższy niż 100 cykli prania, suszenia i sterylizacji. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie odpowiedniej ilości fartuchów operacyjnych, najpóźniej po 100 cyklach prania suszenia i sterylizacji. W przypadku, gdy  przedmiot dzierżawy nie będzie zdatny do użytku przed upływem okresu używalności Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia takiego przedmiotu nowym.

- Sortowanie i pakowanie

Wykonawca ma obowiązek foliowania bielizny według asortymentu i pakowania do wózków transportowych, powyższy wymóg musi być spełniony w następujący sposób:

  - bielizna czysta musi być zapakowana w szczelnie zamkniętym, zgrzewanym worku foliowym,

  - worek musi zawierać jeden asortyment, tj. bielizna płaska, bielizna i odzież operacyjna, odzież robocza, itd.,

  - worek z bielizną płaską musi zawierać maksymalnie 5 sztuk powłok, 10 sztuk prześcieradeł, 20 sztuk powłoczek,

  - worek powinien być opisany tak, aby można było bez problemu wskazać odbiorcę,

  - odzież fasonowa będzie powieszona na wieszakach i w pokrowcu z folii.

Zamawiający przekaże do prania skażoną bieliznę szpitalną w specjalnie oznakowanych workach rozpuszczalnych, opisanych rodzajem asortymentu. Worki Zamawiającemu dostarczy Wykonawca.

- Drobne naprawy krawieckie

- Drobne naprawy krawieckie obejmują m.in. wszywanie gum, zamków, guzików, wymianę nap, cerowanie itp.

- W przypadku powstałych w czasie procesu prania uszkodzeń asortymentu należącego do Zamawiającego, za które uważa się rozdarcia na szwach, brak lub deformacja guzików, zamków, troczków, uszkodzenie nap, sfilcowanie koców, poduszek, kołder Wykonawca jest zobowiązany do naprawy szwalniczej na własny koszt lub w sytuacji braku możliwości naprawy do odkupienia towaru pełnowartościowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącego kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii prania z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych.

- W trakcie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli, w zakresie stosowania przez Wykonawcę w procesie świadczonych usług pralniczych, środków piorących i dezynfekcyjnych.

- W trakcie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do oględzin pralni Wykonawcy, która winna spełniać warunki techniczne określone przepisami prawa zapisane w wymaganiach dotyczących kompleksowej usługi pralniczej.

- W celu kontroli czystości mikrobiologicznej dostarczanej pościeli Zamawiający ma prawo pobrania wymazów w czasie obowiązywania umowy na koszt Wykonawcy z dostarczonego asortymentu pralniczego do szpitala, a także środków transportu Wykonawcy.

- O każdej zmianie jakiegokolwiek z elementów procedur prania wodnego i dezynfekcji Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego – nie później niż do 7 dni kalendarzowych od zaistnienia takiej zmiany.

- Wykonawca udostępni do wglądu na żądanie Zamawiającego dokumentację wewnętrzną firmy dotyczącą stanu sanitarno-epidemiologicznego (w tym opis i monitoring mycia, dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń pralni, samochodów transportowych oraz wózków), oraz dośle Zamawiającemu raz na sześć miesięcy kserokopie wyników wykonywanych badań mikrobiologicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego na piśmie o wszelkich zdarzeniach, które mogą powodować pogorszenie jakości świadczonych usług pralniczych.

Dzierżawa automatycznych dystrybutorów

System RFID

            - Na okres trwania umowy Wykonawca (w ramach ceny usługi) wyposaży Zamawiającego w sprzęt niezbędny do automatycznej bezdotykowej identyfikacji prania RFID HF wraz z wyposażeniem i uruchomieniem 
u Zamawiającego sprzętu niezbędnego do prawidłowego wdrożenia systemu oraz uruchomi ten sprzęt 
w sposób zapewniający prawidłową realizację przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w tym zwłaszcza: 
w komputery wraz z oprogramowaniem do obsługi systemu RFID oraz drukarki, dokona też nieodpłatnie montażu urządzeń, wykona konieczne instalacje elektryczne i sieci komputerowe w uzgodnieniu 
z Zamawiającym.

            - Wykonawca dostarczy do magazynu bielizny brudnej bramkę RFID HF umożliwiająca automatyczny odczyt asortymentu oznaczonego tagami RFID.

            - Wykonawca dostarczy do magazynu bielizny czystej stół RFID do odczytu bielizny czystej.

            - Wykonawca zainstaluje jedno urządzenie wendingowe na Bloku Operacyjnym do wydawania oraz zrzutu ubrań operacyjnych.

Dystrybutor wydający czystą odzież powinien spełniać warunki:

- mieścić ok. 180 pozycji asortymentowych,

- działać w oparciu o system RFID,

- być wyposażony w czytnik kart zbliżeniowych, czyli umożliwiać szybkie odczytanie karty zbliżeniowej i wydanie na podstawie powyższego odczytu odzieży,

- dystrybutor powinien umożliwić pracownikowi Zamawiającego zalogowanie się do urządzenia przy użyciu przypisanej mu karty i po zweryfikowaniu przyznanego mu limitu pobrań odzieży, wydać odzież. Informacja o pobranym przez pracownika asortymencie powinna być zapisywana, a pobrane sztuki odzieży zdejmowane ze stanu dopiero po oddaniu asortymentu do dystrybutora zbierającego brudną odzież.

Limit pobrań odzieży dla posiadacza karty zbliżeniowej zastrzega Zamawiający:

- dystrybutor powinien być uzupełniany przez Zamawiającego w zależności od zużycia,

- asortyment stanowiący wypełnienie dystrybutora powinien być pakowany w sposób umożliwiający pobranie pojedynczej sztuki wymaganego asortymentu,

- dystrybutor powinien generować automatyczne raporty z ilością pobrań bielizny z podziałem na użytkowników i rozmiary.

Dystrybutor zbierający brudną odzież powinien spełniać warunki:

- mieścić ok. 180 pozycji asortymentowych,

- działać w oparciu o system RFID,

- odzież brudna wrzucona do dystrybutora zbierającego brudną odzież powinna być przez powyższy dystrybutor odczytana w celu weryfikacji limitu użytkownika,

- dystrybutor zbierający brudną bieliznę będzie opróżniany przez Zamawiającego.

W razie awarii systemu bezdotykowej identyfikacji prania RFID HF wraz z wyposażeniem (bramka RFID HF umożliwiająca automatyczny odczyt asortymentu oznaczonego tagami RFID dostarczona do magazynu bielizny brudnej; stół RFID do odczytu bielizny czystej dostarczony do magazynu bielizny czystej; jedno urządzenie wendingowe zainstalowane na Bloku Operacyjnym do wydawania oraz zrzutu ubrań operacyjnych) Wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię w przeciągu 1 dnia liczonego od zgłoszenia telefonicznego przez osobę do tego upoważnioną. Zgłoszenia dokonuje się pod numerem telefonu ………………………………...

- Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego serwisowania przedmiotu umowy wymienionego w pkt 1-4 przez cały okres trwania umowy.

- Wykonawca zabezpiecza Zamawiającego nieodpłatnie w materiały eksploatacyjne (tusz, toner, taśmy, CD, papier) do zestawów komputerowych i drukarek przez okres trwania umowy.

Program komputerowy obsługujący usługę

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia programu komputerowego działającego poprzez witrynę internetową, umożliwiającą obsługę realizacji usługi.

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji wykonywanych usług w celu rozliczania ilościowego z Zamawiającym. Ewidencja ta prowadzona będzie w programie komputerowym dostępnym poprzez witrynę internetową dla jednostki organizacyjnej Zamawiającego.

- Program umożliwi śledzenie obiegu bielizny zarówno będącej własnością Zamawiającego, jak i dzierżawionej.

- Program umożliwi liczenie asortymentu, rozpoznanie rodzaju asortymentu i śledzenie historii obiegu danej sztuki asortymentu.

- Program umożliwi wykrycie faktu nie pojawienia się w obrocie danej sztuki asortymentu w celu wskazania jej umiejscowienia.

- Program umożliwia złożenie reklamacji niezgodności otrzymanego asortymentu z protokołem dostaw.

- Program jest dostępny w polskiej wersji językowej, który wraz z dokumentacją zostanie przekazany Zamawiającemu po podpisaniu umowy (nie później niż w dniu wdrożenia systemu i oprogramowania).

- Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego kompleksowe przeszkolenie wyznaczonych pracowników z zakresu funkcjonowania i obsługi programu oraz na temat organizacji procesu w dniu wdrożenia systemu.

Usługa transportu bielizny

- Dostarczenie czystej bielizny z pralni Wykonawcy bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Zamawiającego. Wykonawca usługi zobowiązany jest do wyniesienia brudnej bielizny z pomieszczenia składowania i dostarczenia czystej bielizny do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Transport bielizny czystej na terenie szpitala będzie realizowany przez pracowników Zamawiającego.

- Odbiór bielizny brudnej z magazynu i jej przewożenie musi się odbywać w wózkach transportowych (kosze zbiorcze), które po wyładowaniu bielizny czystej załadowywane będą bielizną brudną. Nie dopuszcza się przeładowywania ręcznego bielizny z wózków do przestrzeni ładunkowej samochodu. Wózki muszą posiadać pokrowce ochronne, na czas realizacji zamówienia Wykonawca udostępni dodatkowo do użytkowania Zamawiającego minimum 5 wózków transportowych wraz z pokrowcami, na składowanie bielizny brudnej do czasu jej zabrania do pralni.

- Wykonawca przekazuje bieliznę w wózkach sprawnych technicznie z pokrowcami, kółka zapewniające sprawną obsługę wózka, Nie dopuszcza się, aby wózki powiązane były sznurkami. Wszystkie elementy wózka powinny nadawać się do dezynfekcji. Wszystkie wózki do transportu bielizny będą codziennie myte i dezynfekowane na terenie zakładu Wykonawcy.

- W ramach usługi transportu bielizny Wykonawca zapewnia worki z materiału do transportu brudnej bielizny, oznaczone tagiem identyfikującym dany oddział.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazywać informacje o ewentualnych opóźnieniach w dostawie bielizny telefonicznie.

- Załadunek pozostaje w gestii Wykonawcy.

Wymagane dokumenty:

- Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem pozytywnej opinii właściwego organu sanitarno – epidemiologicznego potwierdzającego, iż pralnia, w której wykonane będą usługi posiada zezwolenie właściwego organu sanitarno – epidemiologicznego na pranie bielizny szpitalnej, noworodkowej oraz pranie bielizny skażonej.

- Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem pozytywnej opinii właściwego organu sanitarno – epidemiologicznego świadczące o tym, że Wykonawca dysponuje środkami transportu przystosowanymi do przewozu bielizny szpitalnej, spełniającymi wymagania sanitarne.

- Kopia kart charakterystyki produktu wystawioną przez producenta tagów, potwierdzającą, że tagi spełniają wymagania opisane w załączniku nr 2 do SIWZ.

- Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem dla środków dezynfekcyjnych - wpis do Rejestru Produktów Biobójczych.

- Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład. (Dotyczy pozycji nr 1, 2, 3, 4).

- Raporty z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzające zgodność z określonymi parametrami technicznymi. (Dotyczy pozycji nr 1, 2, 3, 4).

- Instrukcja używania. (Dotyczy pozycji nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).

- Deklaracja zgodności CE. (Dotyczy pozycji nr 5, 6, 7, 8, 9).

- Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych. (Dotyczy pozycji nr 5, 6, 7, 8, 9).

- Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład chemiczny. (Dotyczy pozycji nr 5, 6, 7, 8, 9).

- Wyniki badań tkanin wykonane przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzające parametry techniczne zgodnie z opisem danej pozycji. (Dotyczy pozycji nr 5, 6, 7, 8, 9).

...........................................................

kwalifikowany podpis elektroniczny

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy