Postępowanie nr: 30 Z TP 21

Załącznik nr 1-3 do SWZ

Nazwa i adres Wykonawcy  ..............................

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW 
TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PAKIET 3:       Przedmiot zamówienia: Bieżnia do nauki chodu

## (CPV:) 33158400-6

Producent:………………………

Oferowany model: ……………………

Rok produkcji aparatu: 2020/2021

| L.p. | Opis wymagań | Parametr graniczny | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bieżnia rehabilitacyjna –szt. 1 | - | - | - |
|  | Bieżnia rehabilitacyjna elektryczna | Tak | - | - |
|  | Regulacja prędkości: 0,5 – 18 km/h (co 0,2) | Tak | - | - |
|  | Wysokość wejścia na pas: max. 23 cm | Tak | - | - |
|  | Elektroniczna regulacja kąta nachylenia od 0% do +20% | Tak | - | - |
|  | Bieżnia wyposażona w odczyt tętna ćwiczącego za pomocą pasa typu POLAR | Tak | - | - |
|  | Przycisk bezpieczeństwa STOP | Tak | - | - |
|  | Poręcze boczne wzdłuż całej długości pasa transmisyjnego | Tak/Nie | Tak- 10 pkt. Nie- 0 pkt. |  |
|  | 25 programów: - 6 programów treningowych (skalowanych, ponad 100 wariacji) - 11 testów profilowych (UKK 2km WalkTest, Bruce, Ellestad itp.) - 8 programów wolnych | Tak | - | - |
|  | Szeroka powierzchnia biegu min 50 x 150cm (+/- 5%) | Tak | - | - |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 200kg | Tak | 200 kg- 0 pkt. >200 kg- 10 pkt. |  |
|  | moc silnika bieżni: min. 2,2 kW | Tak | - | - |
|  | Wymiary bieżni: 210 x 85 cm (+/- 5%) | Tak | - | - |
|  | Możliwość dostosowania przyspieszenia (przyspieszenie od 0 do prędkości maksymalnej w czasie regulowanym od 3 do 131 s). | Tak | - | - |
|  | Powierzchnia absorbująca wstrząsy | Tak | - | - |
|  | Pomiar: prędkości, elewacji, dystansu, ilości kroków, kalorii, czasu, METS | Tak | - | - |
|  | Możliwość doposażenia bieżni w system cięgień elastycznych z regulacją ich wysokości, kąta nachylenia względem trajektorii chodu robowalk expander przedni i tylny | Tak/Nie | Tak- 10 pkt. Nie- 0 pkt. |  |
|  | Możliwość doposażenia bieżni w wysięgnik z liną zabezpieczającą przed upadkiem z awaryjnym zatrzymaniem bieżni sterowany elektronicznie | Tak/Nie | Tak- 10 pkt. Nie- 0 pkt. |  |
| II. | Gwarancja 36 miesięcy | Tak | - | - |