OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:
Stacja robocza + detektor bezprzewodowy promieniowania rtg typu DR wraz z oprogramowaniem.

Parametry

-Głębokość akwizycji: 16 bit
-Obszar obrazowania 17 x 17 cali
-Matryca scyntylacyjna: 3072 x 3072
-Wielkość piksela (maks.): 140 μm
-Wymiary produktu: 46,0 x 46,0 x 1,5 cm
-Wzmocniona obudowa z włókna węglowego oraz aluminium
-Stacja technika ze spolszczonym oprogramowaniem akwizycyjnym, bezprzewodowy detektor cyfrowy, wyposażony w min. dwie baterie oraz z możliwością pracy/ładowania baterii w detektorze za pomocą przewodu ze złączem magnetycznym.
-W każdym z wariantów proszę o uwzględnienie opcjonalnego zakupu miernika kermy promieniowania w powietrzu, z możliwością instalacji na kołpaku lampy rtg aparatu Quantum Imaging Quest oraz możliwością odczytu pomiaru w sterowni.
- Gwarancja 24 m-ce

Termin wykonania zamówienia:
Do 8 tygodni od otrzymania zamówienia
Warunki płatności:
Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

Miejsce realizacji zamówienia:
Areszt Śledczy w Warszawie- Grochowie ul. Chłopickiego 71a 04-275 Warszawa

Kryteria oceny:
Cena 100%