Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 3

MODYFIKACJA 20.12.2019

| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | Wiskozymetr rotacyjny laboratoryjny | TAK |  |  |
|  | Lepkość: pomiar w zakresie co najmniej od 100 mPa/s do 6 mln mPa/s | TAK |  |  |
|  | precyzja nie gorsza niż ±1% zakres pomiarowy powtarzalność nie gorsza niż ±0,2% | TAK TAK |  |  |
|  | Moment obrotowy w zakresie co najmniej 0,05-13 mNm lub 0,005-0,8 mNm | TAK |  |  |
|  | Prędkość obrotowa regulowana w zakresie co najmniej 0,3-250 obr./min | TAK |  |  |
|  | Panel sterowania: dotykowy | TAK |  |  |
|  | co najmniej 5” | TAK |  | ≥7” - 10 pkt <7” – 0 pkt |
|  | wyświetlacz parametrów pracy przedstawiający: lepkość kinematyczna prędkość obrotowa temperatura czas | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie dostępu hasłem | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Złącze USB | TAK |  |  |
|  | Pomiar metodą Brookfielda | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230 V / 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Zewnętrzny czujnik temperatury do zaoferowanego wiskozymetru | TAK |  |  |
| II. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |