Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 187/2021/TP/DZP

### FORMULARZ CENOWY 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. Zakup wraz z dostawą i szkoleniem nowej aparatury dydaktycznej do laboratorium dydaktycznego Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie, w ramach projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”,  nr POWR.0305.00-00-Z310/17-00 z dn. 11.12.2017 r.

Wykonawca wypełnia formularz w części, na którą składa ofertę od 1 do 6

Część 1 (dostawa, instalacja i uruchomienie zestawu edukacyjnego do psychofizjologii):

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/parametry wymagane | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa za zestaw brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Zestaw edukacyjny do psychofizjologii: - zestaw zawiera: wzmacniacz GRS, elektrody do GRS zakładane na palce, elektrody płaskie do EEG, przystawkę do pomiarów temperatury, czujnik temperatury skóry, pasowy przetwornik ruchów oddechowych, fotomierz wraz z sondą, sfigmomanometr - zestaw przeznaczony do pomiarów psychofizjologicznych u ludzi - umożliwia prowadzenie eksperymentów obejmujących pomiar EEG, ciśnienie krwi, temperaturę skóry, reakcję elektrodermalną, częstość oddechów oraz natężenie światła - kompatybilny z systemem akwizycji danych PowerLab 26T Konfiguracja sprzętu + szkolenie |  |  | zestaw | 5 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

Część 2 (dostawa dużego modelu mózgu):

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/parametry wymagane | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Duży model mózgu: - mim. 2,5 – krotnie powiększony, - złożony min. z 14 elementów, - wykonany z niełamliwego trwałego winylu - wszystkie struktury mózgu są widoczne, dzięki podzieleniu modelu na przekroje: środkowy, czołowy i poprzeczny - model umieszczony jest na demontowanej podstawie |  |  | Model wraz z podstawą | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

Część 3 (dostawa modelu rdzenia kręgowego):

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/parametry wymagane | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Model rdzenia kręgowego: - powiększony min. 6 razy (skala 6:1) - 2 segmenty odcinka piersiowego (uwidoczniona połowa segmentu górnego) - uwidocznione naczynia krwionośne zaopatrujące rdzeń kręgowy - model umieszczony na podstawie, na której dodatkowo przedstawiono schemat budowy nerwu rdzeniowego (lokalizacja zwoju przebieg włókien) wraz z legendą - wymiary: 35,5 x 27 x 27 cm +/- 3 cm. |  |  | Model wraz z podstawą | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

Część 4 (dostawa i instalacja licencji oprogramowania do przeglądania obrazów medycznych):

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/parametry wymagane | Parametry oferowane* | Nazwa licencji, oprogramowania | Ilość | Wartość brutto licencji na 5 stanowsik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Licencja czasowa (min 3 letnia) na program do przeglądania obrazów medycznych, na 5 stanowisk, urządzeń (dostęp do programu i najnowszych aktualizacji). Wersja językowa Polska. Oprogramowanie zapewnia n.w. narzędzia do obróbki obrazu i pomiarów: płynne powiększanie i przesuwanie, ustawienia jasności i kontrastu, tryb negatywu, domyślne ustawienia okna dla Tomografii Komputerowej (płucne, kostne, etc.), obroty (90, 180 stopni), odbicia lustrzane (w poziomie i pionie), długość odcinka, średnia, minimalna i maksymalna wartość parametru (np. gęstość w jednostkach Hounsfielda w Tomografii Komputerowej) w obrębie koła/elipsy oraz jej powierzchnia, wartość kąta (normalny oraz kąt Cobba), narzędzie ołówka do rysowania odręcznego. Obsługiwanie plików DICOM: monochromatyczne (np. CR, CT, MR) i kolorowe (np. US, rekonstrukcje 3D), obrazy statyczne (np. CR, MG, CT) i dynamiczne sekwencje (np. XA, US), nieskompresowane i skompresowane (RLE, JPEG Lossy, JPEG Lossless, JPEG 2000). Eksport plików DICOM do obrazów i filmów. Umożliwienie rekonstrukcji wielopłaszczyznowych MPR. Możliwość porównywania różnych serii badań. Możliwość otwierania i wyświetlania badania otrzymanego różnymi metodami obrazowania -np. mammografia, rezonans magnetyczny, ultrasonografia, gamma kamera i inne. |  |  | Licencja na 5 urządzeń, stanowisk na czas nieoznaczony |  |
| Razem wartość brutto: |  |

Część 5 (dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia do metody terapeutycznej z feedbackiem razem z akcesoriami oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi urządzenia):

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/parametry wymagane | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Urządzenie do metody terapeutycznej z feedbackiem razem z akcesoriami (czujnikami, elektrodami, kablami, pastami) oraz oprogramowaniem do wszystkich czujników: - 5 kanałów, umożliwiających wykorzystanie jednoczesne pięciu czujników; - pozwalać na to, by w ramach kanałów mogła być stosowana dowolna kombinacja czujników; - posiadać funkcję wykrywania podpiętego czujnika; - czujnik EEG z funkcją pomiaru impedancji (pomiar impedancji przed oraz po sesji z użyciem czujnika EEG); - czujnik przewodności; - czujnik HR/BVP; - czujnik oddychania; - czujnik temperatury; - czujnik do rejestracji EKG; - zapewnić komunikację z urządzeniem zewnętrznym sterowanym falami mózgowymi, co najmniej za pośrednictwem interfejsu USB. Oprogramowanie do urządzenia powinno: - uwzględniać możliwości przeprowadzania diagnozy i treningu z wykorzystaniem EEG Biofeedback - pozwalać na samodzielną edycję zadań oraz tworzenie nowych przy wykorzystaniu materiałów zewnętrznych np. multimediów (format AVI, DVD, MP3), lub pozwalać na wykorzystanie streamingu danych (materiały online). Konfiguracja sprzętu + szkolenie |  |  | urządzenie | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

Część 6 (dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia do terapii zaburzeń współpracujących z zaburzeniami przetwarzania słuchowego wraz z przeprowadzeniem szkolenia z obsługi urządzenia):

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/parametry wymagane | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Urządzenie do terapii zaburzeń współwystępujących z zaburzeniami przetwarzania słuchowego musi posiadać: - co najmniej jedną parę dedykowanych słuchawek nagłownych z przetwornikiem powietrznym i kostnym, - urządzenie mobilne wraz z oprogramowaniem, - musi umożliwić zaprogramowanie co najmniej dwóch modeli czasowych terapii, - urządzenie do terapii musi być wyposażone w przystawkę filtrującą bodźce dźwiękowe, - urządzenie musi być dostosowane do terapii dzieci w wieku szkolnym. Urządzenie do przesiewowych badań słuchu wyposażone jest w: - co najmniej jedną parę dedykowanych słuchawek audiometrycznych i przycisk pacjenta, - urządzenie powinno łączyć się bezprzewodowo z laptopem z zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem, - dedykowane oprogramowanie powinno umożliwić przeprowadzenie min. trzech testów wyższych funkcji słuchowych (np.: FPT, DPT), - oprogramowanie powinno pozwalać na włączenie modułu terapeutycznego pozwalającego na wykonywanie ćwiczeń z dziećmi w różnym wieku, - oprogramowanie powinno umożliwić przeprowadzenie diagnozy logopedycznej obejmującej ocenę wymowy, słuchu fonematycznego, słownictwa, - urządzenie powinno być produkcji polskiej. Konfiguracja sprzętu + szkolenie |  |  | urządzenie | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ