…………………………………………………								Załącznik nr 1

(pieczęć Wykonawcy)

# Formularz ofertowy

# Komputery badawcze

| Lp. | Nazwa | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komputer do badań informatycznych | 1 |  |  |
| 2 | Komputer do badań fonoskopijnych | 2 |  |  |
| Razem wartość brutto zł: |  |

Sprzęt będący przedmiotem oferty spełnia poniższe

WYMOGI TECHNICZNE MINIMALNE

- Komputer do badań informatycznych:

…………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa, typ, model)

| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystany dla potrzeb aplikacji do badań kryminalistycznych w dziedzinie informatyki oraz aplikacji biurowych |
| --- | --- |
| Procesor/wydajność obliczeniowa | Wielordzeniowy, min. 16 rdzeni, procesor musi osiągnąć w teście PassMark CPU Mark wynik 39000 punktów. Wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net Procesor: ……………………..……………………………………………… (nazwa, typ, model) |
| Płyta główna | Obsługa pamięci RAM: liczba gniazd - min. 4 x DIMM, minimalna wielkość obsługiwanej pamięci - 128GB, Wbudowane gniazda rozszerzeń/złącza: PCIe 4.0x16 – min. 2 szt. PCIe 4.0x1 – min. 2 szt. M.2 – min. 2 szt. SATA 6 Gb/s – min. 6 szt. USB 3.2 Gen 2 – min. 1 szt. na tylnym panelu USB 3.2 Gen 1 – min. 4 szt. na tylnym panelu Wbudowana karta sieciowa Ethernet 1GBit Wbudowana karta dźwiękowa Rozmiar ATX |
| System chłodzenia procesora | Aktywny, min. 2 wentylatory, każdy o średnicy min. 120mm. |
| Wymagania dodatkowe | Min. 1 port USB 2.0 wyprowadzony na przedni panel obudowy, Min. 1 port USB 3.1 wyprowadzony na przedni panel obudowy |
| Pamięć RAM | Min. 64GB DDR4 w konfiguracji 2x32GB, taktowanie min. 3200MHz |
| BIOS | Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego |
| Dysk twardy SSD | SSD SATA, pojemność min. 500 GB, o parametrach wydajnościowych: prędkość odczytu min. 510 MB/s, prędkość zapisu min. 440 MB/s; |
| Karta grafiki | Złącze PCI Express x 16: Karta osiągająca w teście Passmark G3D Mark wynik min. 3600 punktów. Wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net Wbudowane min. 2 GB RAM, Karta musi umożliwiać jednoczesne podłączenie 4 monitorów o rozdzielczości 4K Złącza: min. 4 x DisplayPort / miniDisplayPort, Obsługa DirectX 12 Dołączony min. 1 adapter pozwalający uzyskać złącze DVI lub VGA (w przypadku braku takiego złącza wbudowanego w kartę graficzną). Karta grafiki: …………………………………………………… (nazwa, typ, model) |
| Napędy | nagrywarka DVD-/+RW SATA z oprogramowaniem w języku polskim |
| Zasilacz | Pozwalający na stabilną pracę przy maksymalnym obciążeniu (rozbudowie) komputera o wszystkie możliwe karty rozszerzeń; spełniający standard 80 Plus Gold (należy dołączyć do oferty wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80 Plus dla zasilacza) Wbudowane funkcje ochronne: zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem, zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenie przeciwzwarciowe, aktywny filtr PFC |
| Obudowa | Typu: Middle tower ATX; 2 x USB na przednim, bocznym lub górnym panelu, gniazdo audio, przycisk POWER. Miejsca na napędy zewnętrzne 5,25″: min. 2 szt. Wnęki wewnętrzne 3,5”: min. 2 szt. Wnęki wewnętrzne 2,5”: min. 5 szt. Dołączony system chłodzenia musi zapewniać stabilną pracę całego zestawu również w przypadku jego rozbudowy do maksymalnej możliwej konfiguracji. |
| System operacyjny, oprogramowanie | MS Windows 10 Professional 64 bit w polskiej wersji językowej lub równoważny w zakresie współpracy z aktualnie funkcjonującym w Policji systemem uwierzytelniania. System preinstalowany z nośnikiem CD/DVD. Zgodny z posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem MS Office 2016/2019, oprogramowaniem antywirusowym Checkpoint Endpoint Security. Oprogramowanie powinno zawierać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny. Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów; W przypadku systemu równoważnego należy podać pełną nazwę i wersję: ……………………………………………………………………………………………………….. |
| Klawiatura, mysz | Klawiatura membranowa z układem klawiszy polski – programisty, klawisze niskoprofilowe – na USB Mysz optyczna 3 przyciskowa z rolką „scroll” na USB, w komplecie podkładka pod mysz. |
| Dodatkowe | Listwa zasilająca z wyłącznikiem podświetlanym, min. 5 gniazdami 230V z bolcem ochronnym i przewodem zasilającym o długości min. 3 m, komplet okablowania. |
| Inne | Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy. Sprzęt powinien być dostarczony wraz z protokołami odbioru ilościowego i jakościowego, oraz wykazem ewidencyjnym numerów seryjnych i kluczy licencyjnych. |
| Gwarancja | Minimum 5 lat, w miejscu instalacji. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie wykonawcy potwierdzające powyższe (należy załączyć do oferty). |

- Komputer do badań fonoskopijnych:

…………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa, typ, model)

| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystany dla potrzeb aplikacji do badań kryminalistycznych w dziedzinie fonoskopii oraz aplikacji biurowych |
| --- | --- |
| Procesor/wydajność obliczeniowa | Wielordzeniowy, procesor musi osiągnąć w teście PassMark CPU Mark wynik 14500 punktów. Wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net Procesor: ……………………..……………………………………………… (nazwa, typ, model) |
| Płyta główna | Obsługa pamięci RAM: liczba gniazd - min. 4 x DIMM, minimalna wielkość obsługiwanej pamięci - 128GB, Wbudowane gniazda rozszerzeń/złącza: PCIe 4.0x16 – min. 2 szt. PCIe 4.0x1 – min. 2 szt. M.2 NVMe – min. 2 szt. SATA 6 Gb/s – min. 6 szt. USB 3.2 Gen 1 – min. 4 szt. na tylnym panelu USB 2.0 – min. 2 szt. na tylnym panelu Wbudowana karta sieciowa Ethernet 1GBit Wbudowana karta dźwiękowa Rozmiar ATX |
| System chłodzenia procesora | Aktywny, min. 2 wentylatory, każdy o średnicy min. 120mm. |
| Wymagania dodatkowe | Min. 1 port USB 2.0 wyprowadzony na przedni panel obudowy, Min. 1 port USB 3.1 wyprowadzony na przedni panel obudowy |
| Pamięć RAM | Min. 16GB DDR4, taktowanie min. 3200MHz |
| BIOS | Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego |
| Dyski twarde SSD | SSD pojemność min. 1TB, o parametrach wydajnościowych: prędkość odczytu min. 3400MB/s, prędkość zapisu min. 1800 MB/s; SSD pojemność min. 1TB, o parametrach wydajnościowych: prędkość odczytu min. 4900MB/s, prędkość zapisu min. 4300 MB/s |
| Karta grafiki | Złącze PCI Express x 16: Karta osiągająca w teście Passmark G3D Mark wynik min. 1600 punktów. Wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net Wbudowane min. 2 GB RAM, Karta musi umożliwiać jednoczesne podłączenie 3 monitorów o rozdzielczości 4K Złącza: min. 3 x DisplayPort / miniDisplayPort, Obsługa DirectX 12 Dołączony min. 1 adapter pozwalający uzyskać złącze DVI lub VGA (w przypadku braku takiego złącza wbudowanego w kartę graficzną). Karta grafiki: …………………………………………………… (nazwa, typ, model) |
| Karta dźwiękowa | Karta wewnętrzna, złącze PCI Express, system dźwięku 5.1, Przetwarzanie A/C: min. 24bit, częstotliwość próbkowania min. 192 kHz Przetwarzanie C/A: min. 24bit, częstotliwość próbkowania min. 96 kHz Stosunek sygnału do szumu (SNR): min. 102dB Karta musi posiadać następujące gniazda: Gniazda wejściowe: Mikrofon Wejście liniowe Gniazda wyjściowe: Wyjście słuchawkowe/głośnikowe (jack 3,5 mm) Wyjście głośnika centralnego/niskotonowego Wyjście głośnikowe tylne |
| Napędy | nagrywarka DVD-/+RW SATA z oprogramowaniem w języku polskim |
| Zasilacz | Pozwalający na stabilną pracę przy maksymalnym obciążeniu (rozbudowie) komputera o wszystkie możliwe karty rozszerzeń; spełniający standard 80 Plus Gold (należy dołączyć do oferty wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80 Plus dla zasilacza) Wbudowane funkcje ochronne: zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem, zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenie przeciwzwarciowe, aktywny filtr PFC |
| Obudowa | Typu: Middle tower ATX; 2 x USB na przednim, bocznym lub górnym panelu, gniazdo audio, przycisk POWER. Miejsca na napędy zewnętrzne 5,25″: min. 2 szt. Wnęki wewnętrzne 3,5”: min. 2 szt. Wnęki wewnętrzne 2,5”: min. 5 szt. Dołączony system chłodzenia musi zapewniać stabilną pracę całego zestawu również w przypadku jego rozbudowy do maksymalnej możliwej konfiguracji. |
| System operacyjny, oprogramowanie | 1. MS Windows 10 Professional 64 bit w polskiej wersji językowej lub równoważny w zakresie współpracy z aktualnie funkcjonującym w Policji systemem uwierzytelniania. System preinstalowany z nośnikiem CD/DVD. Zgodny z posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem MS Office 2016/2019, oprogramowaniem antywirusowym Checkpoint Endpoint Security. Oprogramowanie powinno zawierać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny. Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów; W przypadku systemu równoważnego należy podać pełną nazwę i wersję: ……………………………………………………………………………………………………….. 2. MS Office Home & Bussines 2019 PL lub równoważny pakiet biurowy zawierający wszystkie elementy funkcjonalne pakietu MS Office Home & Bussines 2019 PL, tj. elementy spełniające funkcjonalności edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, programu do tworzenia prezentacji multimedialnych, programu do tworzenia i organizowania notatek. Równoważny pakiet biurowy musi umożliwiać otwieranie, edycję i zapis dokumentów w formatach: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx. Równoważny pakiet biurowy musi umożliwiać tworzenie, wykonywanie i edycję makr oraz kodu zapisanego w języku Visual Basic for Application w plikach xls, xlsx. Równoważny pakiet biurowy musi otwierać i zapisywać pliki formatów: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (zachowane wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstów, liczb, obrazków, wykresów, odstępy między tymi obiektami i kolory, działające makra). Licencja dożywotnia, bez abonamentowa. W przypadku pakietu równoważnego należy podać pełną nazwę i wersję: ………………….…………………………. |
| Klawiatura, mysz | Klawiatura membranowa z układem klawiszy polski – programisty, klawisze niskoprofilowe – na USB Mysz optyczna 3 przyciskowa z rolką „scroll” na USB, w komplecie podkładka pod mysz. |
| Dodatkowe | Listwa zasilająca z wyłącznikiem podświetlanym, min. 5 gniazdami 230V z bolcem ochronnym i przewodem zasilającym o długości min. 3 m, komplet okablowania. |
| Inne | Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy. Sprzęt powinien być dostarczony wraz z protokołami odbioru ilościowego i jakościowego, oraz wykazem ewidencyjnym numerów seryjnych i kluczy licencyjnych. |
| Gwarancja | Minimum 5 lat, w miejscu instalacji. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie wykonawcy potwierdzające powyższe (należy załączyć do oferty). |

Oświadczam, że zaoferowany asortyment spełnia w/w minimalne wymogi techniczne określone przez Zamawiającego.

................................................................................................

(data i czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)