Załącznik Nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Aparat USG

| LP. | Wymagany parametr urządzenia | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Producent: ……………………………………………… Model/Typ: ………………………………………………… Rok produkcji: ………………………………………… |
|  | Jednostka główna |  |
|  | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy nie używany, wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji 2022 |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych min. 12 000 000 |  |
|  | Zakres pracy aparatu definiowany częstotliwościami pracy możliwych do podłączenia sond min 1 – 18 MHz |  |
|  | Dynamika systemu min 315 dB |  |
|  | Technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki min. 30 wiązek jednocześnie |  |
|  | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX – min po 192 |  |
|  | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych – min 4 |  |
|  | Monitor LCD, przekątna min 23”. Wysoka rozdzielczość (Full HD) |  |
|  | Monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ruchomym ramieniu umożliwiającym regulację jego położenia prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie |  |
|  | Ekran dotykowy min. 12” z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet. |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) min. 8000 obrazów |  |
|  | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D – podać w sekundach min. 120 sek |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów z możliwością zapisu w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, WMV9, Raw Data, DICOM |  |
|  | Wewnętrzny dysk SSD tzw. systemowy min. 128 GB |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy HDD nadane użytkownika min. 1000 GB |  |
|  | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały |  |
|  | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report, Query/Retrive) |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy - min. 50 cm |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego, zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE. min. 22x |  |
|  | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode – min 400 obr/sek |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) |  |
|  | Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe |  |
|  | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu – wymienić |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację. Używające jednocześnie min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu. |  |
|  | Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki. |  |
|  | Zakres prędkości dopplera pulsacyjnego PWD min. +/-16 m/sek dla zerowego kąta bramki |  |
|  | Wielkość bramki Dopplerowskiej PWD [mm] – min. 0,3 - 20 mm |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej PWD – min. +/- 20 stopni |  |
|  | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością min. +/-16 m/sek dla zerowego kąta bramki |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie |  |
|  | Prędkość odświeżania dla CD min. 300 klatek/sek |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/- 25 stopni |  |
|  | Tryb Dopplera Ciągłego CWD z rejestrowaną prędkością min. 20 m/sek dla zerowego kąta |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, urologiczne, kardiologiczne |  |
|  | Głowice |  |
|  | Głowica sektorowa kardiologiczna wykonana w technologii single crystal. |  |
|  | Zakres pracy przetwornika [MHz] – zakres min. 1–6 |  |
|  | Ilość kryształów w jednej linii min. 90 |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 110 stopni |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej |  |
|  | Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych wykonana w technologii single crystal. |  |
|  | Zakres pracy przetwornika [MHz] – min. 2-8 |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 110 stopni |  |
|  | Ilość elementów w jednej linii min. 190 |  |
|  | Promień krzywizny ok. 50 mm |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (SWE) kodowanej kolorem |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów |  |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej |  |
|  | Zakres pracy przetwornika [MHz] – min. 3-10 |  |
|  | Ilość elementów min. 1000 |  |
|  | Szerokość skanu (FOV) - 40 mm +/- 5 mm |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/- 30 stopni |  |
|  | Głowica liniowa do badań piersi, tarczycy wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej |  |
|  | Zakres pracy przetwornika [MHz] – min. 5-14 |  |
|  | Ilość elementów min. 1500 |  |
|  | Szerokość skanu (FOV) – 60 mm +/- 5 mm |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (SWE) kodowanej kolorem |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-20 stopni |  |
|  | Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł Elastografii obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicy liniowej, convex, endocavity. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczną (SWE) kodowaną kolorem dostępną na głowicy liniowej ≥ 14 MHz |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym min. jednym zbliżonym do 90 stopni. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice śródoperacyjne i laparoskopową. Podać modele |  |
|  | Gwarancja i serwis |  |
|  | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) min. 24 miesiące |  |
|  | Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji. |  |
|  | Certyfikat CE na aparat |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) |  |

KRYTERIA OCENNE

| L.p. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE – DODATKOWO OCENIANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
|  | Moduł obrazowania dopplerowskiego naczyń do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm dostępne na głowicach convex, linia, endocavity | Tak/NIE |
| 2 | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | Tak/NIE |
| 3 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne min. 150 cm z możliwością wykonywania pomiarów | Tak/NIE |
| 4 | Specjalistyczne oprogramowanie pozwalające na wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp. – podać nazwę własną | Tak/NIE |

_______ dnia __ __ __ roku

…………………………………………

podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SWZ

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............…

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy : ………………………………………………………………………….

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia w postępowaniu w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na dostawę aparatu USG oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

Cena bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

Cena z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Okres gwarancji  ………….miesięcy

## producent oferowanego urządzenia wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji …………………….. oraz po jego upływie: ……………………….

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że należymy do grupy małych / średnich przedsiębiorstw / dużych przedsiębiorstw (niepotrzebne skreślić)1

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji  Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____1 informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa                        w rozdziale II podrozdziale 10 SWZ:

Tak powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………………………………….…………………
 Nie3.

- Oferta zawiera następujące załączniki:  (wymienić)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

__________ dnia __ __ 2022 roku

…………………………………………

podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę aparatu USG”, znak sprawy: ZP-22-088BN, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

󠆒     nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów  ( Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę *,

󠆒   należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

_____________________________________

PODPIS  WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………

……………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

……………………..…………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „dostawę aparatu USG” sygn. sprawy: ZP-22-088BN prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp. oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

_____________________, dnia ________________ r.

____________________________________

CZYTELNY PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

UWAGA:

Poniższe oświadczenie wykonawca wypełnia jedynie w sytuacji gdy zachodzą podstawy do wykluczenia.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108  ustawy Pzp) Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie
art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

____....................... dnia ……………….2022r.

__________________________________

(podpis i pieczątka Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „dostawę aparatu USG” sygn. sprawy: ZP-22-088BN, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą, składanym na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp i art.7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835),w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

są aktualne / są nieaktualne.**

……………………….

(miejscowość, data)

_______________________________

podpis Wykonawcy

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

# Footnotes

wypełnia wykonawca

niepotrzebne skreślić

wypełnia wykonawca