Załącznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na  wykonaniu zewnętrznej wentylacji grawitacyjnej z blachy stalowej ocynkowanej dla trzech lokali mieszkalnych – w trzech częściach : Część 1 – lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Pogodnej 32 w Szczecinie ,

Część 2 – lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Ku Słońcu 76 w Szczecinie,

Część 3 – lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Bogusława X 42 w Szczecinie.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przewodów wentylacji grawitacyjnej po zewnętrznej ścianie budynków ,  w szczególności  :

  - dla Cz. 1  -  mieszkanie nr 1 przy ul. Pogodnej 32  w zakresie :

- demontaż istniejącej niesprawnej wentylacji zewnętrznej na ścianie budynku;

- montaż nowej wentylacji zewnętrznej poprzez wyprowadzenie z łazienki dwupłaszczowego przewodu kominowego z blachy ocynkowanej o średnicy nominalnej 150 mm, ponad połać dachową;

- wykucie otworu, obsadzenie kratki wentylacyjnej, zamurowanie otworów z malowaniem ;

- przeprowadzenie kontroli kominiarskiej  obejmującej sprawdzenie prawidłowości wykonania i działania wentylacji grawitacyjnej łazienki we wskazanym mieszkaniu wraz z dostarczeniem protokołu kontroli – jako warunek dokonania odbioru robót;

  - zakres robót dla lokalu wskazanego w pkt. 1.1  należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w oparciu o opinię kominiarską z 28.11.2022r i przedmiar robót – stanowiące załącznik do opisu przedmiotu zamówienia w odniesieniu do części 1.

  - dla Cz.  2 – mieszkanie nr 2 przy ul. Ku Słońcu 76  w zakresie:

- demontaż istniejącej niesprawnej wentylacji zewnętrznej na ścianie budynku;

- wykonanie dwóch nowych przewodów wentylacji zewnętrznej dla pomieszczenia kuchni i pomieszczenia łazienki, poprzez wyprowadzenie  z kuchni i z łazienki dwupłaszczowych przewodów kominowych z blachy ocynkowanej o średnicy nominalnej 150mm, ponad połać dachową;

- wykucie otworów w ścianie, obsadzenie kratek wentylacyjnych, zamurowanie otworów z malowaniem ;

- przeprowadzenie kontroli kominiarskiej obejmującej sprawdzenie prawidłowości wykonania i działania wentylacji grawitacyjnej łazienki i kuchni w mieszkaniu wraz z dostarczeniem protokołu kontroli – jako warunek dokonania odbioru robót;

  - zakres robót dla lokalu wskazanego w pkt. 2.1  należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w oparciu o opinię kominiarską nr 17/23  z 25.07.2023r. i przedmiar robót – stanowiące załączniki do opisu przedmiotu zamówienia w odniesieniu do części 2.

3.1   dla Cz. 3  -  mieszkanie nr 3 przy ul. Bogusława X  42   w zakresie :

- wykonanie otworu w ścianie zewnętrznej oraz wykonanie i montaż zewnętrznego przewodu grawitacyjnego pomieszczenia łazienki w systemie komina dwuściennego izolowanego, wykonanego z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy nominalnej DN=150 mm i dł. 12,0 m z podstawą, odkraplaczem i parasolem oraz niezbędnymi akcesoriami po zewnętrznej ścianie budynku;

- obsadzenie kratki wentylacyjnej w ścianie od strony pomieszczenia łazienki oraz naprawa  tynków w obrębie wykonanego przebicia ściany;

- przeprowadzenie kontroli kominiarskiej obejmującej sprawdzenie prawidłowości wykonania i działania wentylacji grawitacyjnej łazienki w mieszkaniu wraz z dostarczeniem protokołu kontroli – jako warunek dokonania odbioru robót;

3.2   zakres robót dla lokalu wskazanego w pkt. 3.1  należy wykonać zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa w oparciu o opinię kominiarską nr 75/19  z 06.11.2019r., przedmiar robót i

STWiOR  oraz uchwałą wspólnoty nr 4/2023 z 24.08.23r. – stanowiące załączniki do opisu

przedmiotu zamówienia w odniesieniu do części 3.

- Termin  wykonania  przedmiotu zamówienia – 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. ( bez względu na ilość realizowanych przed Wykonawcę części).

Okres  gwarancji  - 36 m-cy.