Załącznik nr 1

Zam. 260/2024/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

„Dostawa próbnika do pobierania prób gleby na potrzeby Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

Próbnik do pobierania prób gleby

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | • zautomatyzowany próbnik do pobierania prób gleby z wierzchniej warstwy do zamontowania na quadzie, • głębokość pobierania prób glebowych do 30 cm, • napęd hydrauliczny (w komplecie z agregatem hydraulicznym), • silnik napędowy wraz z pompą oleju, • akumulator (bateria) zasilająca, • napięcie zasilania 12 V, • zestaw wsporników do montażu próbnika do ramy quada, • sterownik, • blok zaworów sterujących, • niezbędne okablowanie, • panel sterujący (tablica sterowania), • zapasowy próbnik do pobierania prób (sonda), • montaż i pierwsze uruchomienie producenta plus przeszkolenie 3 pracowników z obsługi, • okres gwarancji min. 24 miesiące. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ