Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 69/2023/TP-I/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa sprzętu badawczego i laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

CZĘŚĆ 1- Wytrząsarka inkubowana ze sterowaniem mikroprocesorowym i chłodzeniem wraz z wyposażeniem (platforma do wytrząsarki, uchwyt na kolby stożkowe 250 ml, uchwyt na 36 probówek o śr. 14-16 mm) - 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Charakterystyka: Mikroprocesorowa kontrola obrotów, temperatury i czasu pracy z wyświetlaczami. Potrójny, mimośrodowy mechanizm mocowania platformy zapewnia stabilną pracę nawet z dużym obciążeniem i przy wysokich obrotach. Otwierana do góry, przeźroczysta pokrywa umożliwia obserwację wnętrza komory podczas pracy urządzenia. Niezależne, regulowane zabezpieczenie nadtemperaturowe zabezpieczające próbki przed przegrzaniem w przypadku awarii podstawowego kontrolera temperatury. Czujnik otwarcia pokrywy automatycznie wstrzymujący wytrząsanie. Alarmy (sygnalizacja dźwiękowa i wizualna oraz wyłączenie elementu grzejnego lub wytrząsania): - odchyłki od zadanej temperatury (powyżej ±1°C), - odchyłki od zadanych obrotów (powyżej ±10%), - wyważenia platformy. Możliwość kalibracji temperatury i obrotów. Łagodny rozruch i zatrzymanie zabezpieczające naczynia przed wypadnięciem z uchwytów a próbki przed wylewaniem się z naczyń. Automatyczne przywrócenie pracy z ustawionymi poprzednio parametrami po przerwie w zasilaniu. Regulowana wysokość nóżek podstawy umożliwia właściwe wypoziomowanie wytrząsarki i jej stabilną pracę. Złącze umożliwiające zewnętrzne monitorowanie obrotów, temperatury i czasu pracy. Wyposażenie: platforma do wytrząsarki, uchwyt na kolby stożkowe 250 ml, uchwyt na 36 probówek o śr. 14-16 mm. Minimalna temperatura pracy urządzenia 15ºC poniżej temperatury otoczenia Maksymalna temperatura pracy urządzenia 60ºC Dokładność ±0,1°C Jednorodność ±0,5°C Zakres regulacji obrotów od 15 do 500 obr./min. Dokładność ±1 obr./min. Średnica orbity 1,9 cm Timer 0,1 do 999 godzin/0,1 do 999 minut/praca ciągła Napęd bezszczotkowy silnik prądu stałego Maksymalne obciążenie 22,7 kg Wymiary opcjonalnej platformy 45,7 x 45,7 cm Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) 86,4 x 52,7 x 55,9 cm Wymagania dodatkowe: (np. okres gwarancji, certyfikaty, itp.) Gwarancja 5 lat na całe urządzenie i 10 lat na mimośrodowe mechanizmy mocowania platformy. |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

CZĘŚĆ II- Analizator spalin- 1sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
|  | Przenośny analizator biogazu | Parametry techniczne wymagane |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sensory pomiarowe: O2-LL: 0-25% Sensor CO2(moduł NDIR): 0 – 40% CO (z kompensacją H2): – 0 – 10 000 ppm / krótkotrwała przeciążalność do 20 000 ppm NO: 0 – 1 000 ppm / krótkotrwała przeciążalność do 5 000 ppm NO2: 0 – 200 ppm / krótkotrwała przeciążalność do 1 000 ppm SO2: 0 – 2 000 ppm / krótkotrwała przeciążalność do 5 000 ppm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar temperatury otoczenia Pomiar temperatury gazu Pomiar różnicy temperatur Pomiar różnicy ciśnień +/- 100 hPa | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość współpracy zgrywania danych na komputer | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyświetlacz | Co najmniej 4” z podświetlaniem |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasilanie | Akumulatorowe wielokrotnego ładowania wraz ładowarką, bateria litowa, o czasie pracy nie krótszym niż 10 godzin. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw przewodów do poboru gazu | Tak (Wąż co najmniej 5 metrów do podłączenia do instalacji) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zbiornik kondensatu z filtrem PTFE | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | Walizka transportowa | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | Warunki pracy, dopuszcza się wartości niższe od minimalnych i wyższe od maksymalnych | Wilgotność: 5% – 95% RH Temperatura gazu : 0°C - + 1200°C Ciśnienie: -300 hPa – +300 hPa Teperatura pracy +5oC - + 45oC |  |  |  |  |  |  |
|  | Interfejs | Wbudowany moduł Bluetooth lub USB lub WiFi |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe: (np. okres gwarancji, certyfikaty, itp.) Gwarancja | Min. 24 mies |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ