ZAŁĄCZNIK NR 1 – Opis kosiarki.

Szczegółowy opis kosiarki zgodnie z opinią rzeczoznawcy z dnia 14.06.2022 r.:

I. Dane identyfikacyjne kosiarki:

- Marka i model kosiarki                          -  KUBOTA  GZD15-3HD.

- Rodzaj nadwozia                                     -  kosiarka samojezdna,

- Numer fabryczny                                    -  40414,

- Rodzaj silnika / typ                                  -  z zapłonem samoczynnym  /  Z602,

- Pojemność silnika / moc silnika            -  600cm3 / 11,2 kW,

- Układ i liczba cylindrów / zaworów     -  rzędowy R-2,

- Masa własna                                            -  550 kg,

- Rok produkcji                                           -  2016r.

- Układ kierowniczy                                   -  dwie dźwignie.

- Szerokość koszenia                                 -  107 cm.

- Wysokość koszenia                                 -  25 - 127 mm.

- Pojemność zbiornika na trawę             -  400 l.

- Prędkość maksymalna przód / tył        -  13,5  /  10 km/h.

- Opony marka / rozmiar:                         -  przód marki: KABAT 15x6.00-6 szt.2, zużycie ok. 70%

-  tył marki: KENDA 20x10.00-8, szt-2, zużycie ok. 60%,

- Kosiarka jest własnością:                        -  Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Ostrołęka 07-410,   Aleja Wojska Polskiego 7A.

II. Opis stanu technicznego kosiarki.

Opis stanu technicznego kosiarki z uwzględnieniem informacji podanych przez użytkownika.

Podczas oględzin stwierdzono:

Silnik:   Trudny rozruch silnika, po uruchomieniu silnika z innego źródła zasilania – prawidłowa praca w  całym zakresie prędkości obrotowych. Akumulator do wymiany.

Widoczne niewielkie wycieki oleju z silnika spalinowego napędzającego noże kosiarki i układ  jezdny.

Osprzęt silnika ze śladami skorodowania.

Innych wad i niesprawności w dniu wyceny nie stwierdzono.

Zużycie proporcjonalne do charakteru eksploatacji, czasu użytkowania i przebiegu samochodu.

Podwozie i nadwozie kosiarki:

Konstrukcja nośna kosiarki ze śladami skorodowania.

Osłony: silnika, noży tnących i pozostałych układów ze śladami miejscowych ognisk korozji.

Felgi kół przednich, tylnych szt.-4 i piasty ze śladami  korozji oraz ze śladami otarć mechanicznych.

Fotel operatora kosiarki ze śladami przetarć miejscowych materiału obiciowego.

Konstrukcja zawieszenia kosza na trawę wraz z hydraulicznym mechanizmem podnoszenia  kosza i wysypu trawy ze śladami korozji. W dniu oględzin mechanizm sprawny technicznie.

Konstrukcja nośna i zabudowa siatkowa boków kosza na trawę z otarciami mechanicznymi i  odpryskami lakieru.

Widoczne pogięcia elementów zabudowy silnika w tylnej części.

Innych wad i niesprawności w dniu wyceny kosiarki nie stwierdzono.

Zużycie eksploatacyjne proporcjonalne do czasookresu użytkowania kosiarki.

Kosiarka samojezdna w stanie technicznym przedstawionym do wyceny – wymaga drobnych napraw mechanicznych i zabezpieczenia przed dalszą korozją oraz wymiany akumulatora.