OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

Wymiana wyeksploatowanych akumulatorów w zasilaczu UPS Galaxy 3000 (128szt. – akumulatorów 9Ah/12V) w Centrum Symulacji Medycznej (CSM), Al. Warszawska 30, Olsztyn.

Zamawiający:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-716 Olsztyn ul. Oczapowskiego 2.

Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana  niesprawnych akumulatorów w zasilaczu UPS Galaxy 3000 w CSM UWM w Olsztynie.

Zakres robót :

- Demontaż zużytych wentylatorów (128 szt.)

- Dostawa i montaż akumulatorów (128szt.)

- pojemność 9Ah/szt.

- napięcie nominalne 12V

- wymiary (DxSzxW): 151x65x99mm

- terminal śruba T2

- żywotność projektowana wg Eurobat (6-9 lat)

- Utylizacja zużytych akumulatorów

- Wykonanie połączeń kablowych

- uruchomienie UPSa

- Wykonanie testów pracy UPSa

- Wykonanie pomiarów

- Załączenie do pracy online.

- Wykonanie dokumentacji i sporządzenie protokołów z wykonanych testów i prób

Uwagi dodatkowe:

1.   Wykonawca winien dokonać sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

2.   Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

3.     Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zadania, powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, zgodności z normą lub deklarację zgodności producenta.

4.       Przedmiotem odbioru jest kompletny przedmiot zamówienia.

5.      Wymagana gwarancja minimum 24 miesiące

6.      Uwaga: Każdorazowe wejście do pomieszczenia UPS i prowadzenie robót

należy uzgodnić z użytkownikiem.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia – 14 dni od podpisania umowy