Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

pn.: Prowadzenie nadzoru geologicznego nad wykonaniem 8 piezometrów i opracowanie dwóch dokumentacji geologicznych „innych” z wykonania piezometrów w rejonie ujęć „Mała Nieszawka” i „Czerniewice” i likwidacji piezometru nr IV w rej. „Małej Nieszawki”

- Przedmiotem zamówienia  jest  prowadzenie nadzoru geologicznego nad wykonaniem 8 piezometrów (3 w rejonie Czerniewic i 5 w rejonie Małej Nieszawki i opracowanie dwóch dokumentacji geologicznych „innych” z wykonania piezometrów w rejonie ujęcia Mała Nieszawka i Czerniewice i likwidacji piezometru nr IV w rej. Małej Nieszawki. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze z 9.06.2011 ze zm. i odpowiednimi przepisami wykonawczymi.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie analiz granulometrycznych osadów strefy zafiltrowania piezometrów (min 2 próbki na otwór), rozszerzoną analizę fizyko-chemiczną wody z każdego piezometru oraz powykonawczą inwentaryzację geodezyjną z naniesieniem piezometrów na mapę zasadniczą.

Zakres analiz fizyko-chemicznych: barwa, mętność, zapach, odczyn pH, przewodność właściwa, twardość ogólna, zasadowość ogólna, utlenialność, sucha pozostałość, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, sód, potas, wapń, magnez, chlorki, siarczany, fluorki, wodorowęglany, fosforany, ogólny węgiel organiczny, antymon, arsen, bor, chrom og., cynk, cyjanki wolne, glin, kadm, ołów, miedź, nikiel, rtęć, selen, srebro, fenole (indeks fenolowy), benzo-a-piren, suma WWA, węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego, benzen, lotne węglowodory aromatyczne (BTEX), suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, suma pestycydów choloorganicznych, sumy detergentów oraz substancje powierzchniowo czynne anionowe i niejonowe.

Piezometry będą wykonane zgodnie z projektami:

- Projekt robót geologicznych na wykonanie 5 otworów obserwacyjnych oraz na likwidację otworu obserwacyjnego nr IV komunalnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych „Mała Nieszawka” (Przeds. Hydrogeologiczne Sp. z o.o., 2023 r.) zatwierdzonego decyzją Marszałka Województwa Kujawski-Pomorskiego znak ŚG-V.7430.9.2023 z dn. 12.06.2023. Zakres nie obejmuje prac likwidacyjnych piezometru nr IV, które już zostały zrealizowane,

- Projekt robót geologicznych na wykonanie 6 otworów obserwacyjnych komunalnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych „Czerniewice” (Przeds. Hydrogeologiczne Sp. z o.o., 2023 r.) zatwierdzonego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego znak ŚG-V.7430.8.2023 z dn. 12.05.2023. Zakres prac obejmuje wykonanie 3 spośród 6 projektowanych piezometrów. Wykonane zostaną  piezometry nr P-3, P-4, P-6 (lokalizacja P-6 zostanie zmieniona tj. przesunięta do NE narożnika działki nr 3028).

- Termin realizacji zadania: 3 miesiące od zakończenia robót geologicznych – orientacyjnie kwiecień 2025.

- Dokumentacje robót geologicznych należy wykonać w ilości egzemplarzy zgodnej z przepisami plus dodatkowe 2 egz. wersji wydruku i elektronicznej dla Zamawiającego.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu  wersję edytowalną plików Dokumentacji.

- Zamówienie obejmuje ewentualne uzupełnienia i poprawki w przypadku wezwania właściwego organu administracji geologicznej.

Załączniki:

- projekty geologiczne otworów piezometrycznych do realizacji – 8 pgto

- teksty 2 projektów robót geologicznych.