Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Opis przedmiotu zamówienia

pn.:

Dostawa i instalacja Zabezpieczenia styku z Internetem na potrzeby projektu „Modernizacja i zakup sprzętu, systemów informatycznych i oprogramowania w celu dostosowania WSS w Zgierzu do wymogów prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej”

- Cel realizacji

Celem realizacji zamówienia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa wymiany i przechowywania danych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu.

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja Zabezpieczenia styku z Internetem, wg wymagań szczegółowo opisanych w Załączniku 1 do OPZ.

- W ramach realizacji usług konfiguracji i instalacji dostarczonego przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga:

  - Opracowania dokumentu Plan Realizacji Zamówienia,

  - Instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu, urządzeń i oprogramowania,

  - Rekonfiguracji posiadanego przez Zamawiającego środowiska przetwarzania danych

  - Wykonania Dokumentacji Powykonawczej;

- Po wykonaniu zamówienia Wykonawca będzie miał obowiązek świadczenia serwisu gwarancyjnego przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

- Termin realizacji

Zamawiający wymaga zrealizowania całości przedmiotu zamówienia w terminie: do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Wymagania prawne.

Przedmiot zamówienia musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie systemów informatycznych wykorzystywanych przez jednostki publiczne.

- Sposób obliczenia ceny oferty

W cenie oferty Wykonawca winien skalkulować wszelkie koszty jakie poniesie w związku z realizacją zamówienia, w tym w szczególności: czasu pracy, wykorzystanych materiałów i urządzeń, czynności konserwacyjnych, ubezpieczenia, magazynowania, transportu, rozładunku, wymaganego oznaczenia, dokonania odbiorów, gwarancji, koszty licencji, koszty instalacji, konfiguracji, wdrożenia oprogramowania, migracji danych oraz koszty wymaganych prawem opłat i podatków, a także wszystkie inne dodatkowe koszty, które powstaną w trakcie realizacji zamówienia.

- Wymagania ogólne.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe (nie były używane). Wszystkie materiały wprowadzone do robót winny być nowe, nieużywane, najnowszych aktualnych wzorów.

- Wszystkie dostarczane urządzenia i oprogramowanie muszą pochodzić z autoryzowanego w UE kanału sprzedaży producenta zaoferowanych urządzeń i oprogramowania.

- Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być na liście urządzeń wycofywanych z produkcji.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczony urządzenia był zasilany prądem przemiennym o napięciu 230V z tolerancją +/- 5% i częstotliwości wejściowej 50-60 Hz.

- Różnice pomiędzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami zamiennymi muszą być w pełni opisane przez Wykonawcę i przedłożone do zatwierdzenia przez Zamawiającego W przypadku, kiedy Zamawiający ustali, że proponowane odchylenia nie zapewniają zasadniczo równorzędnego działania, Wykonawca zastosuje się do wymienionych w dokumentacji projektowej

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalności dostawy bezpośrednio u polskiego przedstawiciela producenta w szczególności ważności i zakresu uprawnień licencyjnych oraz gwarancyjnych

- Zamawiający może zażądać dokumentu zawierającego listę numerów seryjnych dostarczanego sprzętu w celu weryfikacji spełnienia warunków gwarancyjnych

- Zamawiający może zażądać w trakcie odbioru wykonania testów wybranych funkcji sprzętu i oprogramowania wymaganych w niemniejszym postepowaniu. Testy potwierdzające działania wymaganych funkcji muszą zostać przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w terminie nie dłużysz niż 2 tygodnie od chwili zażądania przez Zamawiającego ich przeprowadzenia. Nieprzystąpienie do testów lub nieskuteczne ich przeprowadzenie (brak potwierdzenia przez Zamawiającego, że testy zostały zakończone pomyślnie) skutkować będzie brakiem odbioru.

- Wymagania informacyjne w zakresie promocji dofinansowania UE

Projekt „Modernizacja i zakup sprzętu, systemów informatycznych i oprogramowania w celu dostosowania WSS w Zgierzu do wymogów prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy numer UDA-RPLD.07.01.02-10-0054/17-00 z Instytucją Zarządzającą RPO WŁ na lata 2014-2020 zawartej w dniu 24.05.2018 r.

Wykonawca ma obowiązek oznaczenia wszystkich dokumentów, dostarczonych urządzeń i materiałów informacyjnych związanych z projektem, obowiązującymi logotypami oraz znakami graficznymi, w tym logotypami: Unii Europejskiej, Programu Regionalnego oraz Województwa Łódzkiego zawierającymi odpowiednie opisy.

- Plan Realizacji Zamówienia

- Wykonawca w terminie maksymalnie 45 dni od daty zawarcia umowy, jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym dokument pn. Plan Realizacji Zamówienia (PRZ).

- PRZ musi obejmować co najmniej następujący zakres:

  - Projekt Techniczny (PT)

  - Harmonogram dostaw

  - Harmonogram realizacji usług instalacji i konfiguracji których zakres ramowy został opisany w pkt. X „Opis usług dostawy, instalacji i konfiguracji”.

  - Wskazanie koordynatora realizacji Zamówienia po stronie Wykonawcy.

  - Wskazanie osób wchodzących w skład zespołu technicznego Wykonawcy, wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia i komunikowania się z osobami zespołu technicznego Zamawiającego.

  - Określenie zasad komunikacji pomiędzy osobami wchodzącymi w skład zespołów Wykonawcy i Zamawiającego.

- Projekt Techniczny (PT) musi zawierać:

  - Architekturę zastanego środowiska styku z Internetem

  - Docelową architekturę styku z Internetem, w tym opis proponowanego sposobu realizacji:

    - Kontroli dostępu

    - Ochrony przed wirusami

    - Poufności danych

    - Ochrony przed atakami

    - Kontroli stron Internetowych

    - Kontroli zawartości poczty

    - Kontroli pasma oraz ruchu

    - Kontroli aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P

    - Analizy ruchu szyfrowanego protokołem SSL

- Zaakceptowanie przez Zamawiającego PRZ stanowi warunek konieczny przystąpienia do dostaw, instalacji i konfiguracji urządzeń, oprogramowania oraz modernizacji sieci teleinformatycznej.

- Zamawiający wymaga by PRZ został dostarczony Zamawiającemu w postaci dokumentu sporządzonego w języku polskim w liczbie 2 egzemplarzy w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD/Pamięć typu Flash w formie plików edytowalnych (np. typu: docx, xlsx, pdf).

- Zastosowanie rozwiązań równoważnych.

Powołując się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie równoważne będzie posiadać funkcjonalność zgodną z posiadaną i wymaganą przez Zamawiającego oraz będzie w pełni kompatybilne z już posiadaną infrastrukturą przetwarzania danych. Ewentualnie będzie w co najmniej 100% odtwarzać dotychczasowe możliwości obliczeniowe i zasoby na składowanie danych.

- Dostawa, instalacja i konfiguracja

X. A	Dostawa urządzeń

- Elementem realizacji zamówienia jest dostawa urządzenia do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji oraz jego instalacja i uruchomienie.

- Urządzenie dostarczone do siedziby Zamawiającego musi posiadać oznakowanie naklejkami z informacją o współfinansowaniu projektu z funduszy UE

  - Zamawiający na etapie przygotowania PRZ przekaże Wykonawcy przykładowe wzory etykiet do zastosowania.

  - Wykonawca na etapie przygotowania PRZ uzgodni z Zamawiającym rozmiar i miejsca usytuowania naklejek.

- Dostawa urządzeń musi przebiegać zgodnie z poniższą procedurą:

  - Urządzenia zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego

  - Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności ilościowej dostarczonych urządzeń oraz sprawdzenia zgodności parametrów technicznych dostarczonych urządzeń z umową.

  - W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub jakościowych lub braków w wyposażeniu, Zamawiający odmówi przyjęcia urządzeń i oprogramowania oraz jednocześnie przekaże Wykonawcy w formie pisemnej swoje zastrzeżenia co do przedmiotu dostawy, określające rodzaj i liczbę braków.

  - W przypadku, o którym mowa w punkcie powyżej Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych braków i ponownego zgłoszenia gotowości do przekazania urządzeń i oprogramowania.

  - W sytuacji trzykrotnej odmowy przyjęcia urządzeń i/lub oprogramowania Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy i odstąpi od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczy stosowne kary określone w umowie.

  - W przypadku zgodności ilościowej i jakościowej dostarczonych urządzeń i oprogramowania Zamawiający podpisze Wykonawcy Protokół Przekazania Urządzeń.

X.B	Instalacja i konfiguracja dostarczonych urządzeń:

- Zamawiający wymaga wyposażenia dostarczonego przedmiotu zamówienia w komplet wszelkiego rodzaju potrzebnych do działania komponentów, w szczególności wymaga wyposażenia urządzeń w komplet kabli połączeniowych oraz zasilających. Wartość tych elementów musi być uwzględniona w cenie urządzeń.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone właścicielom obiektów, innym użytkownikom lub osobom trzecim w związku z realizacją zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów i instrukcji obowiązujących w miejscu instalacji. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z odpowiednimi przepisami i instrukcjami.

- Należy zachować następującą kolejność prac:

  - powiadomić administratora minimum 5 dni przed rozpoczęciem prac instalacyjnych

  - dostarczyć, zainstalować i skonfigurować urządzenia

  - dokonać weryfikacji poprawności działania zainstalowanych urządzeń.

- Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja Powykonawcza (dalej jako DP) wykonanego etapu przedmiotu zamówienia musi zawierać:

- Informacje podstawowe o projekcie

- Wykaz dostarczonych urządzeń i oprogramowania wraz z:

  - adresem lokalizacji, w których zostały zainstalowane urządzenia

  - numerami seryjnymi,

  - numerami licencji,

- Docelową architekturę styku z Internetem, w tym opis sposobu realizacji:

  - Kontroli dostępu

  - Ochrony przed wirusami

  - Poufności danych

  - Ochrony przed atakami

  - Kontroli stron Internetowych

  - Kontroli zawartości poczty

  - Kontroli pasma oraz ruchu

  - Kontroli aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P

  - Analizy ruchu szyfrowanego protokołem SSL

- Opis podstawowych procedur administracyjnych

- Zamawiający wymaga by DP została dostarczona Zamawiającemu w postaci dokumentu sporządzonego w języku polskim w liczbie 2 egzemplarzy w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD/Pamięć typu Flash w formie plików edytowalnych (np. typu: docx, xlsx, pdf, vsdx).

- Odbiory

- Warunkiem zgłoszenia umowy do odbioru jest dostarczenie Zamawiającemu zatwierdzonej przez Zamawiającego kompletnej Dokumentacji Powykonawczej.

- Odbiór zostanie dokonany poprzez przeprowadzenie Testów Akceptacyjnych (TA).

- TA mają na celu zweryfikowanie w rzeczywistych warunkach pracy osiągnięcie wymaganej w OPZ funkcjonalności.

- Plan Testów Akceptacyjnych (PTA) przygotuje Wykonawca i przedstawi Zamawiający na minimum 15 dni przed planowaną datą przeprowadzenia TA

- Warunkiem przystąpienia do TA jest zatwierdzona przez Zamawiającego DP oraz zatwierdzony PTA.

- Procedura akceptacji DP oraz PTA

  - Zamawiający w terminie do 5 dni od dnia otrzymania DP / PTA sprawdzi ich kompletność oraz poprawność merytoryczną, oceni dokument i dokona jego akceptacji lub odrzuci, przekazując jednocześnie Wykonawcy swoje zastrzeżenia,

  - W przypadku, gdy Zamawiający odrzuci DP / PTA, Wykonawca w terminie kolejnych 5 dni od przekazania zastrzeżeń do DP / PTA, dokona zmian w DP / PTA, zgodnie z uwagami Zamawiającego i przekaże kolejną wersję DP / PTA do oceny Zamawiającego.

  - Zamawiający po otrzymaniu kolejnej wersji DP//PTA, w terminie kolejnych 5 dni dokona oceny przekazanej DP/PTA i dokona jej odbioru lub odrzuci, przekazując swoje zastrzeżenia Wykonawcy.

  - Procedura opisana w punktach 6.2 do 6.3 będzie powtarzana aż do przyjęcia DP / PTA, przy czym po przekroczeniu terminu realizacji zamówienia, określonego w rozdziale III, Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne określone w Umowie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia TA przy pomocy wyspecjalizowanej w tego typu usługach firmie zewnętrznej.

- Pomyślne zakończenie TA jest warunkiem koniecznym do uznania zamówienia za zrealizowany zgodnie z postawionymi wymaganiami.

- Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego przedmiotu umowy jest dostarczenie Zamawiającemu

  - bezusterkowego Protokołu Odbioru

  - zatwierdzonej przez Zamawiającego kompletnej Dokumentacji Powykonawczej,

  - kompletu dokumentów potwierdzających warunki i termin udzielonej gwarancji i rękojmi

- Procedura akceptacji DP będzie przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 6

- Potwierdzeniem wykonania zamówienia będzie podpisany przez Zamawiającego bezusterkowy Protokół Odbioru Końcowego.

- Gwarancja

- Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcy gwarancji i rękojmi. (zgodnie z ofertą Wykonawcy).

- Zamawiający wymaga, by usługi gwarancyjne były świadczone przez producenta urządzenia bądź przez podmiot świadczący usługi serwisu gwarancyjnego, który jest autoryzowany przez producenta urządzenia w obszarze usług serwisu gwarancyjnego.

- Okres trwania gwarancji i rękojmi rozpocznie się z chwilą podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego.

- Serwis gwarancyjny musi być świadczony w miejscu instalacji urządzenia, a w przypadku konieczności naprawy uszkodzonych urządzeń poza miejscem jego zainstalowania,

- Zamawiający wymaga zapewnienia reakcji serwisowej, rozumianej jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym, najpóźniej następnego dnia roboczego po zgłoszeniu awarii, w godzinach pracy Zamawiającego.

- Usługi gwarancyjne obejmują wykonywanie diagnostyki i napraw, w tym wymianę elementów, uszkodzonych urządzeń lub podzespołów (również zużytych) na nowe o takich samych lub lepszych parametrach.

- Usługi gwarancyjne dla usług instalacji i konfiguracji obejmują rozwiązywanie i usuwanie problemów wynikających z wykonanych przez Wykonawcę prac.

- Usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) musi zostać wykonana do końca następnego dnia roboczego od momentu podjęcia reakcji serwisowej.

- W przypadku urządzenia, dla którego wymagany jest dłuższy czas na naprawę, Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy urządzenia zastępczego o parametrach funkcjonalnych nie gorszych niż urządzenie uszkodzone. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 30 dni od zgłoszenia usterki.

- Urządzenie zastępcze zostanie podstawione przez podmiot świadczący usługi serwisu gwarancyjnego i skonfigurowane (według wymogów Zamawiającego) do pracy w warunkach produkcyjnych na koszt Wykonawcy. Urządzenie zastępcze nie będzie wymagało dodatkowych prac konfiguracyjnych po stronie Zamawiającego.

- W przypadku awarii urządzenia, które było naprawiane dwa razy Wykonawca zobowiązany jest wymienić to urządzenia na nowe, wolne od wad.

- Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon w godzinach pracy Zamawiającego oraz przez e-mail lub stronę www  przez całą dobę;

- Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, usuwaniem awarii, a także konserwacją i diagnostyką urządzeń, włączając w to koszt części i transportu z i do siedziby Zamawiającego, itp. ponosi Wykonawca.

- Wykonawca w ramach świadczenia usług gwarancyjnych, zobowiązuje się do zwrotu kosztów naprawy gwarancyjnej zrealizowanej przez Zamawiającego w przypadku, gdy dwukrotnie bezskutecznie wzywał Wykonawcę do jej wykonania, a ten jej nie wykonał lub wykonał nieskutecznie.

- Wykonawca w ramach świadczenia usług gwarancyjnych, zobowiązuje się do zapewnienia możliwości  sprawdzenia konfiguracji sprzętowej oraz warunków gwarancji i rękojmi po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

- Wykonawca w ramach świadczenia usług gwarancyjnych jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu licencji dla wszystkich funkcji bezpieczeństwa na okres minimum 36 miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego.

- Wykonawca w ramach świadczenia usług gwarancyjnych jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu dostępu do najnowszych sterowników oraz uaktualnień wszystkich funkcji bezpieczeństwa poprzez dostęp do nich  na dedykowanej stronie internetowej producenta.

- Wymagania na Zabezpieczenie styku z Internetem

Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zadania należy dostawa urządzenia zabezpieczającego styk z Internetem do siedziby Zamawiającego, spełniających minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne określone poniżej oraz jego instalacja i konfiguracja. Dopuszcza się, aby elementy wchodzące w skład zabezpieczenie styku z Internetem były zrealizowane w postaci zamkniętej platformy sprzętowej lub w postaci komercyjnej aplikacji instalowanej na platformie ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

Wymagane minimalne parametry techniczne:

- Elementy systemu przenoszące ruch użytkowników muszą dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów:

  - router/NAT

  - transparent.

- System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum 8 interfejsami miedzianymi Ethernet 10/100/1000

- System realizujący funkcję Firewall musi umożliwiać rozszerzenie dostępnych interfejsów o minimum 2 interfejsy optyczne 10GbE (SFP+)

- Możliwość tworzenia minimum 128 interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLAN w oparciu o standard 802.1Q.

- W zakresie Firewall ’a obsługa nie mniej niż 1 500 000 jednoczesnych połączeń oraz 70 000 połączeń na sekundę.

- System realizujący funkcję Firewall powinien być wyposażony w lokalny dysk o pojemności minimum 120 GB do celów logowania i raportowania. W przypadku kiedy system nie posiada dysku musi być dostarczony system logowania w postaci dedykowanej, odpowiednio zabezpieczonej platformy sprzętowej lub programowej.

- System realizujący funkcję Firewall musi posiadać wbudowany w interfejs administracyjny system raportowania i przeglądania logów zebranych na urządzeniu. W przypadku kiedy system nie posiada dysku lub nie pozwala na podłączenie zewnętrznych nośników, musi być dostarczony system logowania w postaci dedykowanej, odpowiednio zabezpieczonej platformy sprzętowej lub programowej.

- W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych funkcjonalności systemu bezpieczeństwa, mogą one być realizowane w postaci osobnych platform sprzętowych lub programowych:

  - Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection

  - Ochrona przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, HTTP, FTP, HTTPS). System AV musi umożliwiać skanowanie AV dla plików typu: rar, zip.

  - Poufność danych  - IPSec VPN oraz SSL VPN

  - Ochrona przed atakami  - Intrusion Prevention System [IPS/IDS]

  - Kontrola stron Internetowych – Web Filter [WF]

  - Kontrola zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3)

  - Kontrola pasma oraz ruchu [QoS i Traffic shaping]

  - Kontrola aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P

  - Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL

- Wydajność systemu Firewall minimum 29 Gbps

- Wydajność skanowania strumienia danych przy włączonych funkcjach: Stateful Firewall, Antivirus minimum 2,9 Gbps

- Wydajność ochrony przed atakami (IPS) minimum 14 Gbps

- Wydajność VPN IPSec, nie mniej niż 4 Gbps

- W zakresie realizowanych funkcjonalności VPN, wymagane jest nie mniej niż:

  - Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz możliwość definiowania połączeń Client-to-site

  - Producent oferowanego rozwiązania VPN powinien dostarczać klienta VPN współpracującego z proponowanym rozwiązaniem

  - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności

  - Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh

  - Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth

  - Obsługa ssl vpn w trybach portal oraz tunel

- Rozwiązanie musi zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP.

- Translacja adresów NAT adresu źródłowego i NAT adresu docelowego.

- Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie pasmem sieci (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety).

- Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ.

- Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

- Ochrona IPS musi opierać się co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza wykrywanych ataków musi zawierać co najmniej 1000 wpisów. Dodatkowo musi być możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos.

- Funkcja kontroli aplikacji musi umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP.

- Baza filtra WWW pogrupowana w min 65 kategorii tematycznych.Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW.

- Automatyczne ściąganie sygnatur ataków, aplikacji , szczepionek antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL.

- System bezpieczeństwa musi posiadać moduł wykrywania typu oprogramowania sieciowego, które jest uruchomione na stacjach roboczych w obrębie chronionej sieci i komunikuje się z siecią Internet. W przypadku kiedy system nie posiada wbudowanego modułu wykrywania typu oprogramowania sieciowego musi być dostarczony zewnętrzny system w postaci dedykowanej, odpowiednio zabezpieczonej platformy sprzętowej lub programowej.

- Moduł ma nie tylko wykrywać uruchomione oprogramowanie sieciowe, ale również wykrywać i informować o lukach i podatnościach występujących w wykrytym oprogramowaniu przykładowo poprzez opis wskazanej podatności lub oznaczenie ryzyka związanego z działaniem aplikacji za pomocą skali lub kolorów

- System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą min:

  - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu

  - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP

  - Haseł dynamicznych (RADIUS) w oparciu o zewnętrzne bazy danych

  - Rozwiązanie musi umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w środowisku Active Directory bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na kontrolerze domeny

- W zakresie realizowanych funkcjonalności systemu raportowania i przeglądania logów, wymagane jest nie mniej niż:

  - Posiadanie predefiniowanych raportów dla ruchu WWW, modułu IPS, skanera antywirusowego i antyspamowego

  - Generowanie co najmniej 25 różnych typów raportów

- System raportowania i przeglądania logów wbudowany w system bezpieczeństwa nie może wymagać dodatkowej licencji do swojego działania

- Element oferowanego systemu bezpieczeństwa realizujący zadanie Firewall musi posiadać certyfikat ICSA lub EAL4+ dla rozwiązań kategorii Network Firewall.

- Elementy systemu muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i współpracować z dedykowanymi platformami do centralnego zarządzania i monitorowania. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.

| Zakres wymagany | Nazwa produktu | Nr produktu nr katalogowy | Sztuk kpl | Cena jedn. w PLN | Wart. netto w PLN | VAT w PLN | Wart. brutto w PLN 8=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Zabezpieczenie styku z Internetem |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

Oświadczam, że w cenie oferty skalkulowane zostały wszelkie koszty, jakie zostaną poniesione w związku z realizacją zamówienia, w tym w szczególności: czas pracy, wykorzystane materiały, sprzęt i urządzenia, czynności konserwacyjne, wymagane oznaczenie, dokonanie odbiorów, gwarancja, koszty licencji, konfiguracja, wdrożenie oprogramowania, migracja danych oraz koszty wymaganych prawem opłat i podatków, koszty ubezpieczenia, a także wszystkie inne dodatkowe koszty, które powstaną w trakcie realizacji zamówienia.

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

………………………………….…………

(podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)