Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia

## Przedmiot  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych wodomierzy z aktualną plombą legalizacyjną przystosowanych do odczytu radiowego i fabrycznie nowych, kompletnych, sprawnych modułów radiowych do odczytu stanu wodomierzy, i przesyłu danych drogą radiową, w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 1A do SWZ - kalkulacji ceny.

## 2.        Opis zakresu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:

Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych wodomierzy przystosowanych do odczytu radiowego, 
i fabrycznie nowych kompletnych i sprawnych modułów radiowych na wodomierze służących do odczytu stanu wodomierza i przesyłu danych drogą radiową.

Przedmiot zamówienia ma być dostarczany transportem wykonawcy na jego koszt i staranie do Magazynu Głównego ZWiK Spółka z o. o. przy ul. 1 Maja 37 w Szczecinie (71-627) w godzinach 700-1430. W okresie obowiązywania umowy dostawy będą realizowane na podstawie zamówień składanych przez uprawnionego pracownika Zespołu ds. Zaopatrzenia. Zamówienia będą składane drogą elektroniczną (e-mail), oraz będą określały asortyment i ilości wynikające 
z bieżących potrzeb zamawiającego.

W przypadku przekazywania zamówień drogą elektroniczną (e-mail) - dowód potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej zamówienie z serwera pocztowego wykonawcy oznacza, że wykonawca otrzymał zamówienie w momencie jego przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jego otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy.

Dostawy sukcesywne będą realizowane w terminie max. do 30 dni od daty złożenia zamówienia 
w godzinach od 700 do 1430. Wykonawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji drogą elektroniczną (e-mail: szz@zwik.szczecin.pl).

Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych ilościach niż zostały przewidziane w załączniku nr 1A do SWZ - kalkulacji ceny o 10%. Ostateczna ilość wynikać będzie z zamówień złożonych przez zamawiającego w okresie trwania umowy. Realizacja przedmiotu zamówienia w mniejszych ilościach nie będzie powodować żadnych roszczeń po stronie wykonawcy w stosunku do zamawiającego.

Termin płatności faktur VAT 30 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający będzie dokonywał płatności za wystawione faktury VAT 
w mechanizmie podzielonej płatności.

Zamawiający wymaga, aby wykonawcy składający ofertę w miejscu wskazanym na określenie producenta wskazali producenta danego wyrobu wymienionego np. w aktualnym ateście higienicznym wydanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego lub Państwowy Zakład Higieny a figurującego w pozycji „wytwórca/producer”.

Przez producenta zamawiający rozumie:

- przedsiębiorcę prowadzącego w Unii Europejskiej lub na terytorium państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym działalność polegającą na wytwarzaniu produktu albo każdą inną osobę, która występuje jako wytwórca, umieszczając na produkcie bądź do niego dołączając swoje nazwisko, nazwę, znak towarowy bądź inne odróżniające oznaczenie, a także osobę, która naprawia lub regeneruje produkt,

- przedstawiciela wytwórcy, a jeżeli wytwórca nie wyznaczył przedstawiciela - importera produktu, w przypadkach gdy wytwórca nie prowadzi działalności w Unii Europejskiej lub na terytorium państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

- przedsiębiorcę uczestniczącego w dowolnym etapie procesu dostarczania lub udostępniania produktu, jeżeli jego działanie może wpływać na właściwości produktu związane z jego bezpieczeństwem; Ustawa stanowi implementację dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (Dz. U. WE Nr L 11/4).

## Warunki techniczne, które muszą spełniać wodomierze przystosowane do odczytu radiowego i moduły radiowe.

Warunki techniczne, które muszą spełniać wodomierze przystosowane do odczytu radiowego:

            - Przez wodomierz rozumie się przyrząd pomiarowy będący połączeniem przepływomierza 
z licznikiem, określający zużycie wody przez odbiorcę, z aktualnym zatwierdzeniem typu.

- Wodomierze muszą posiadać aktualną deklarację zgodności potwierdzającą zgodność wodomierzy z właściwymi normami (dyrektywami MID), pozwalającą na znakowanie wodomierzy znakiem CE oraz muszą być dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto muszą posiadać zatwierdzenie typu wydane przez Główny Urząd Miar lub EWG lub WE.

- Wodomierze muszą być przystosowane do zamontowania (na miejscu zainstalowania wodomierza oraz bez naruszania jego cechy legalizacyjnej), modułów komunikacyjnych TI (indukcyjnych).

- Wartość przekazywanych impulsów z wodomierzy DN 15 do DN 40 D=1imp=1litr – czyli dokładność odczytu dla drogi radiowej do 1 litra, w przypadku wodomierzy powyżej DN 50 do DN 100 D=1imp = 10 litrów, a dla wodomierzy DN 150 do DN 200 D=1 imp.=1000 litrów.

- Każdy dostarczony wodomierz musi być fabrycznie nowy, posiadać aktualną cechę legalizacyjną, którą nałożono nie wcześniej niż w roku dostawy wodomierzy do zamawiającego.

- Każdy z wodomierzy musi być wyposażony w dwie naklejki z kodem kreskowym i numerem wodomierza umożliwiającą przeniesienie jednej z nich na protokół wymiany.

- Liczydła w wodomierzach muszą być w wykonaniu hermetycznym i/lub w wykonaniu IP 68.

- Wodomierze muszą gwarantować niezmienną pracę w warunkach zmiennej wilgotności powietrza oraz pod wodą.

- Wodomierze muszą posiadać korpus wykonany z metalu / stopu metalu.

- Wodomierze mechaniczne muszą posiadać blokadę pełnego obrotu liczydła.

Warunki techniczne, które muszą spełniać moduły radiowe:

            - Przez moduł radiowy rozumie się urządzenie radiowe, którego zadaniem jest zapewnienie transmisji danych pomiędzy modułem komunikacyjnym / modułem komunikacyjnym wyniesionym a zestawem odczytowym (tablet, PSION lub równoważnym urządzeniem).

            - Przez moduł radiowy z kablem rozumie się urządzenie radiowe zamontowane np. pod pokrywą włazu studzienki wodomierzowej wraz z modułem montowanym bezpośrednio na liczydło wodomierza.

            - Moduły radiowe oraz nadajniki impulsów muszą posiadać IP 68 oraz certyfikaty CE.

            - Komunikacja pomiędzy wodomierzem a modułem radiowym winna odbywać się poprzez czujnik indukcyjny Ti, wyklucza się odczyt optyczny.

            - Żywotność baterii minimum dwa okresy legalizacyjne wodomierza, przy wysyłaniu sygnału radiowego co 8 sekund.

            - Częstotliwość pracy modułu radiowego 868 MHz.

            - Moduły radiowe muszą posiadać funkcje rozróżniania kierunku przepływu, dla wodomierzy 
o średnicach od DN 15 do DN 100 wskazując rzeczywisty stan wodomierza ze wskazaniem przekazywanym drogą radiową.

            - Rozwiązanie techniczne musi zapewniać możliwość stosowania oddalonych/wyniesionych modułów radiowych.

            - Każdy dostarczony moduł radiowy musi być fabrycznie nowy i być wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą modułu do zamawiającego.

            - Zamontowany i zaciśnięty moduł radiowy na wodomierzu winien trwale i mocno przylegać do liczydła, w ten sposób, aby nie można było go łatwo i przez przypadek ściągnąć lub odpaść.

            - Odczyt modułów radiowych w zadanej trasie odczytowej powinien dać możliwość odebrania informacji z modułów radiowych z jadącego samochodu, z minimalną prędkością 20 km/h. Przy jednokrotnym przejechaniu trasy ilość zarejestrowanych odczytów powinna wynieść minimum 80% wodomierzy w zadanej trasie odczytowej przez minimum 120 miesięcy od czasu dostarczenia modułu radiowego. Odczyt modułów radiowych w zadanej trasie odczytowej powinien dawać możliwość odebrania informacji bez wcześniejszego wzbudzania sygnału.

            - Wykaz minimalnej ilości zdarzeń przekazywanych przez system radiowy:

- odczyt bieżący wodomierza plus minimalnie jeden odczyt historyczny (np. indeks z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca),

- pozostały czas działania baterii lub % wskaźnik zużycia,

- alarm naruszenia mechanicznego (zdjęcie modułu zamontowanego bezpośrednio na wodomierzu, przecięcie kabla łączącego moduł radiowy z wodomierzem,

- alarm naruszenia magnetycznego,

- informacje o przepływie wstecznym dla wodomierzy o średnicach DN 15 do DN 100,

- informacje o przepływie nadmiernym zaprogramowanym przez zamawiającego,

- informacje o przepływie zbyt niskim zaprogramowanym przez zamawiającego,

- informacje o braku przepływu wody w okresie zaprogramowanym przez zamawiającego.

Inne warunki stawiane przez zamawiającego a związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

            - Wykonawca zobowiązuje się przez min. dwa kolejne okresy legalizacyjne obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dostarczania części zamiennych do zakupionych wodomierzy umożliwiające naprawę wodomierzy w punkcie legalizacyjnym zamawiającego.

            - Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił zamawiającemu gwarancji i rękojmi określonych w karcie gwarancyjnej na dostarczone wodomierze przeznaczone do odczytu radiowego przez okres co najmniej 24 miesięcy licząc od daty dostarczenia zamawiającemu.

            - Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił zamawiającemu gwarancji i rękojmi określonych w karcie gwarancyjnej na dostarczone moduły radiowe na okres co najmniej 24 miesięcy oraz żywotność baterii co najmniej 120 miesięcy licząc od daty dostarczenia zamawiającemu.

            - Wodomierze i moduły radiowe muszą być w pełni kompatybilne z używanym w chwili obecnej w ZWiK Spółka z o.o. w Szczecinie systemem radiowym IZAR 
i oprogramowaniem IZAR.

## 4. Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia wykonawca przedstawi następujące przedmiotowe środki dowodowe:

- Aktualny atest higieniczny Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego lub Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający wodomierze do kontaktu z wodą pitną – dotyczy każdego typu wodomierza

- Deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, potwierdzającą zgodność przedmiotu zamówienia z właściwymi normami i pozwalającą na znakowanie przedmiotu zamówienia znakiem CE – dotyczy każdego typu wodomierza 
i modułów radiowych do zdalnego odczytu.

## 5.  Termin realizacji zamówienia:

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta na okres: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy + 3 miesiące ewentualne przedłużenie na zasadach określonych w umowie.