Gorzów Wlkp., dn. 11.10.2021 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. zwraca się z prośbą o złożenie wyceny szacunkowej na dostawę krótkich modułów rurowych do remontu sieci kanalizacji sanitarnej.

1. Parametry techniczne modułów rurowych:

Przedmiotem zamówienia są krótkie moduły rurowe o średnicy ø160 mm przeznaczone do remontu istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, wykonanej z kamionki o średnicy ø200 mm, metodą shortlining i burstlining:

- moduły rurowe ø160 x 9,5 mm – shortlining

ilość 105 sztuk (55,65 m)

- moduły rurowe ø160 x 9,5 mm – burstlining

ilość 76 sztuk (40,28 m)

Wytyczne materiałowe:

- materiał PVC

- powierzchnia zewnętrzna rur gładka

- struktura „lita” (jednolita struktura ścianki w całej długości)

- sztywność obwodowa min. SN = 8 kN/m2

- długość montażowa rur min. 0,53 m

## 2. Pozostałe wymagania.

- Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest, na własny koszt, udostępnić na czas realizacji zadania przez PWiK sprzętu montażowego oraz udzielić szkolenia 10 pracowników Przedsiębiorstwa                       w zakresie wykonywania prac w technologii shortlining i burstlining.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia, fabrycznie nowy o parametrach spełniających wymogi Zamawiającego, określone w zaproszeniu.

- O dostawie urządzenia Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego pisemnie lub faksem,                            z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Dostawa przedmiotu umowy nastąpi staraniem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do Wydziału Produkcji Wody PWiK Sp. z o.o., ul. Żytnia 13, 66-400 Gorzów Wlkp.

- Na okoliczność odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru.

## 3. Warunki gwarancji.

  - Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na cały przedmiot zamówienia na okres 12 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu końcowego bez wad istotnych.

4. Warunki udziału w postępowaniu.

1. Do składanej oferty należy dołączyć dane techniczne oferowanego modułu rurowego do renowacji sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Termin zamówienia wynosi – 60 dni kalendarzowy od dnia podpisania umowy.

3. Warunki płatności – przelew 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

4. Oferty zostaną zweryfikowane przez Zamawiającego, a w przypadku, w którym oferta zawiera braki lub jej treść jest niejasna, Wykonawca ją składający wezwany zostanie odpowiednio: do jej uzupełnienia                             lub wyjaśnienia zaistniałej niejasności.

5. Zamawiający odrzuci ofertę: jeżeli jest niezgodna z warunkami postępowania, jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert i/lub OPZ, zawiera błędy w obliczeniu ceny, jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

6. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium ceny. Zamawiający                                   za najkorzystniejszą uzna ofertę, która zawierać będzie najniższą cenę i jednocześnie nie będzie podlegała odrzuceniu, a składający ją wykonawca  nie będzie podlegał wykluczeniu z procedury udzielania zamówienia.

5. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 728 59 50 do 52;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. jest Pani Anna Reszel, tel. 509 936 160, e-mail: odtj.reszel@gmail.com;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa krótkich modułów rurowych do remontu sieci kanalizacji sanitarnej”. prowadzonym w formie zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o regulamin;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z regulaminem, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z regulaminu;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

____________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z regulaminem oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.