# Załącznik nr 6 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) –

Dostawa  pojemników  do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

- Szczegółowy opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i dzierżawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępno.

- Dostawa i dzierżawa pojemników  o pojemności 120 i 240 litrów – 20300 szt.

  - Szacunkowa ilość  pojemników:

1) Pojemniki na odpady resztkowe kolor czarny lub grafitowy 4 700 szt:

- o pojemności 120 litrów  – 3 600 sztuk;

- o pojemności 240 litrów  – 1 100sztuk;

2) Pojemniki na odpady z tworzywa, metale i odpady wielomateriałowe kolor żółty 4 400 szt:

a)  o pojemności 120 litrów  – 1 100 sztuk;

b) o pojemności 240 litrów  –  3 300 sztuk.

3) Pojemniki na odpady z papieru kolor niebieski 4 400 szt:

a) o pojemności 120 litrów – 4 200  sztuk;

b) o pojemności 240 litrów –  200 sztuk.

4) Pojemniki na odpady biodegradowalne – kolor brązowy 2 400 szt.

a) o pojemności 120 lub 140 litrów  –  1 800   sztuk;

b) o pojemności 240 litrów  –  600 sztuk;

5) Pojemniki na odpady ze szkła – kolor zielony 4 400 szt.

a) o pojemności 120 litrów – 3 700 sztuki;

b) o pojemności 240 litrów –   700 sztuki;

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia ( „Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w formularzu kalkulacji ceny stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w formularzu kalkulacji ceny stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 3 ust 3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w formularzu kalkulacji ceny stanowiącym część Oferty.

  - Wymogi co do jakości:

- pojemniki mogą być nowe lub używane,

- pojemniki powinny być kompletne z pokrywą osadzoną na dwóch lub czterech zawiasach, wykonane zgodnie z normą PN - EN 840,

- kolorystyka pojemnika jednolity na całym pojemniku (niebieski, żółty, zielony brązowy, czarny bądź grafitowy)

- pojemniki na bioodpady mają posiadać wentylacje górną mogą mieć  kratkę  na odcieki ,

- pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: 2 sztuki cichobieżnych kół ø 200 mm, z gumową oponą, osadzone na zamkniętej stalowej osi,

- podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątny,

- wykonane metodą wtryskową z granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD),

- pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia,

- pojemniki powinny być przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne/ przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową,

- tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie pojemników,

- pojemniki  powinny być w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń (pęknięć),umyte bez śladów zabrudzeń i zdezynfekowane.

- Pojemniki nie mogą posiadać śladów napraw np.   klejenia.   Powinny   posiadać   estetyczny   wygląd, i być  pozbawione   napisów   dotychczasowego właściciela

- Wszystkie pojemniki muszą spełniać wymagania Polskich Norm PN-EN-840 2012.

  - Miejsce i warunki dostawy

Miejscem dostawy pojemników będzie siedziba Spółki Energetyka Cieplna Kępno 63-600 Kępno ul. Przemysłowa 12. Pojemniki będą dostarczane partiami. Każda dostawa powinna zawierać od 10 -20 % całości zamówienia. W każdej partii powinny znajdować się pojemniki w pięciu kolorach o różnych pojemnościach proporcjonalnie do ilości zamówionych pojemników w danym kolorze. Pojemniki powinny zostać rozładowane i każdorazowo po przeliczeniu i sprawdzeniu ich jakości i kompletności dostawy protokolarnie przekazane zamawiającemu.

  - Terminy dostawy:

Pojemniki będą dostarczane partiami w następujących terminach

1/ pierwsza partia ( 10 -15  %  zamówienia ) w terminie 3 tygodni od dnia zawarcia umowy.

2/ pozostałe partie ( 10 -20  %  zamówienia ) w okresach co 7 dni

3/ ostatnia partia ( ilości nie większej niż 15 % zamówienia)  w terminie  7 dni od dnia potwierdzenia dostawy przez zamawiającego lecz nie później niż 14 tygodni od dnia zawarcia umowy

  - Warunki płatności i wykupu pojemników

Miesięczne wynagrodzenie wydzierżawiającego  będzie każdorazowo  obliczane  jako iloczyn ceny jednostkowej dzierżawy pojemników wskazanej w formularzu kalkulacji ceny oraz ilości faktycznie dostarczonych pojemników powiększone o należny podatek VAT. Po zakończeniu dostawy z uwzględnieniem zmian wielkości i ilości dostarczonych pojemników opisanych  punkcie 1.1  w okresie trwania umowy ilość dzierżawionych pojemników nie będzie ulegała zmianie.  Wynagrodzenie będzie płatne tylko za pełne miesiące w których zamawiający dysponował pojemnikami.

Po zakończeniu obowiązywania umowy zamawiający wykupi od wydzierżawiającego wszystkie dostarczone pojemniki

Cena wykupu wynosi  20 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów i 22 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów. Do ceny wykupu zostanie doliczony należny podatek VAT.

- Dostawa i dzierżawa pojemników  o pojemności 1100 litrów   - 1000  szt.

  - Szacunkowa ilość  pojemników:

1) Pojemniki na odpady resztkowe kolor czarny lub grafitowy:  –  250 sztuk;

2) Pojemniki na odpady wielomateriałowe kolor żółty:    - 225 sztuk;

3) Pojemniki na odpady z papieru kolor niebieski:    – 195 sztuk;

4) Pojemniki na odpady biodegradowalne – kolor brązowy    – 180 sztuk;

5) Pojemniki na odpady ze szkła – kolor zielony   – 150  sztuki;

Zamawiający zastrzega sobie  możliwość zmiany poprzez zmniejszenie albo zwiększenie ilości pojemników danego rodzaju do 15 % wielkości zamówienia określonego w danym Dla przykładu zamawiający może zmniejszyć albo zwiększyć ilość pojemników określonych w pkt. 2.1 ppkt 1) koloru niebieskiego o 15% w stosunku do ilości 195 szt. (o 29 sztuk)

2.2 Wymogi co do jakości:

1) pojemniki mogą być nowe lub używane,

2) pojemniki powinny być kompletne z pokrywą osadzoną na dwóch lub czterech zawiasach, wykonane zgodnie z normą PN - EN 840,

- pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: czterokołowy system jezdny z blokadą dwóch przednich kół, koła pełne o średnicy min. 200 mm osadzone na obrotnicach

- przednia oraz boczne ściany korpusu z dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na całej wysokości korpusu - podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym

- wykonane metodą wtryskową z granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD)

- pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia

- przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne/ przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową

- dwa uchwyty do podnoszenia pokrywy

- wszystkie krawędzie pojemnika z którymi może zetknąć się użytkownik pojemnika musza być zaokrąglone, tak aby nie powodowały obrażeń podczas ich obsługi, zgodnie z normą EN 840

- kolorystyka pojemnika jednolity na całym pojemniku,

- pojemniki na bioodpady muszą  posiadać wentylacje górną dopuszczalne kratki wentylacyjne,

- pojemniki  powinny być w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń (pęknięć),umyte bez śladów zabrudzeń i zdezynfekowane.

- Pojemniki nie mogą posiadać śladów napraw np.   klejenia.   Powinny   posiadać   estetyczny   wygląd, i być  pozbawione   napisów   dotychczasowego właściciela

- Wszystkie pojemniki muszą spełniać wymagania Polskich Norm PN-EN-840 2012.

  - Miejsce i warunki dostawy

Miejscem dostawy pojemników będzie siedziba Spółki Energetyka Cieplna Kępno 63-600 Kępno ul. Przemysłowa 12.

Pojemniki powinny być dostarczane w trzech  partiach 40%, 40% i 20%  całości zamówienia  W każdej partii powinny znajdować się pojemniki w pięciu kolorach  proporcjonalnie do ilości zamówionych pojemników w danym kolorze. Pojemniki powinny zostać rozładowane i  każdorazowo po przeliczeniu i sprawdzeniu ich jakości i kompletności dostawy protokolarnie przekazane zamawiającemu.

  - Terminy dostawy:

Pojemniki będą dostarczane partiami w następujących terminach

1/ pierwsza partia w terminie 3 tygodni od dnia zawarcia umowy.

2/ druga partia w terminie 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

3/ trzecia partia w terminie 5 tygodni od dnia zawarcia umowy.

  - Warunki płatności i wykupu pojemników

Miesięczne wynagrodzenie wydzierżawiającego  będzie każdorazowo  obliczane  jako iloczyn ceny jednostkowej dzierżawy pojemników wskazanej w formularzu kalkulacji ceny oraz ilości faktycznie dostarczonych pojemników powiększone o należny podatek VAT. Po zakończeniu dostawy z uwzględnieniem zmian ilości dostarczonych pojemników opisanych  punkcie 2.1  w okresie trwania umowy ilość dzierżawionych pojemników nie będzie ulegała zmianie. Wynagrodzenie będzie płatne tylko za pełne miesiące w których zamawiający dysponował pojemnikami.

Po zakończeniu obowiązywania umowy zamawiający wykupi jednorazowo  od wydzierżawiającego wszystkie dostarczone pojemniki”

Cena wykupu wynosi  130 zł za pojemnik.  Do ceny wykupu zostanie doliczony należny podatek VAT.