Załącznik nr 1A

Formularz parametrów technicznych

Opis parametrów minimalnych dostarczanych sprzętów i produktów medycznych

Pakiet nr 1 – Sprzęt do kinezyterapia i terapii mechanicznej  (CPV 33158400-6 - Sprzęt do terapii mechanicznej)

- Podnośnik pacjenta – 3 sztuki

| Lp. | Opis parametru | Wymóg graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego i punktowanego - podać: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podnośnik jezdny | TAK – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| 2 | Przeznaczenie: mobilny transfer osoby niepełnosprawnej; ułatwienie codziennych czynności opiekuńczych | TAK |  |
| 3 | Maksymalne obciążenie: 185 kg | TAK |  |
| 4 | Masa podnośnika: maksymalna 40 kg | TAK |  |
| 5 | Prędkość podnoszenia przy pełnej baterii (czas potrzebny na jedno podniesienie):maksymalnie 35 s | TAK |  |
| 6 | Moc podnoszenia i opuszczania przy pełnej baterii: 25 W | TAK |  |
| 7 | Długość postawy: maksymalnie 1280 mm Wysokość podstawy: maksymalnie 100 mm Prześwit podstawy: maksymalnie 30 mm | TAK |  |
| 8 | Zasięg podnoszenia: 1390 mm +/-100mm | TAK |  |
| 9 | Minimalna odległość od ściany przy maksymalnym wychyleniu: 275 mm | TAK |  |
| 10 | Minimalna odległość od ściany do końcówki wysięgnika przy najwyższym położeniu: 650 mm | TAK |  |
| 11 | Minimalna odległość od ściany do końcówki wysięgnika przy najniższym położeniu: 525 mm | TAK |  |
| 12 | Minimalna zewnętrzna szerokość: 621 mm +/-100mm | TAK |  |
| 13 | Minimalna wewnętrzna szerokość: 550 mm +/-100mm | TAK |  |
| 14 | Maksymalna wewnętrzna szerokość: 960 mm +/-100mm | TAK |  |

- Wyciąg lędźwiowy – 1 sztuka

| Lp. | Opis parametru | Wymóg graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego i punktowanego - podać: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do trakcji lędźwiowego odcinka kręgosłupa | TAK – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| 2 | Leżysko dwuczęściowe, aktywnie rozsuwane | TAK |  |
| 3 | Generowana siła trakcji1-90 kg | TAK |  |
| 4 | Rodzaj trakcji statyczna, przerywana | TAK |  |
| 5 | Możliwość wykonywania trakcji w pozycji pronacyjnej i supinacyjnej | TAK |  |
| 6 | Waga poniżej 15 kg | TAK |  |

- System do ćwiczeń w zawieszeniu – 2 sztuki

| Lp. | Opis parametru | Wymóg graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego i punktowanego - podać: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do ćwiczeń w zawieszeniu wraz z osprzętem | TAK – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| 2 | Rama metalowa | TAK |  |
| 3 | przesuwny system prowadnic | TAK |  |
| 4 | możliwość regulacji systemu podciągania pacjenta | TAK |  |
| 5 | Maksymalne obciążenie min. 120 kg | TAK |  |
| 6 | Maksymalne wymiary 325x120x185 cm (długość x szerokość x wysokość) | TAK |  |
| Osprzęt |
| 7 | Podwieszka ramion i ud 0,57x0,15m – 6 sztuk | TAK |  |
| 8 | Podwieszka pod miednicę 0,9x0,22m – 1 sztuka | TAK |  |
| 9 | Podwieszka z otworem pod głowę 0,62x017m – 1 sztuka | TAK |  |
| 10 | Podwieszka pod klatkę piersiową 0,78x0,24m – 1 sztuka | TAK |  |
| 11 | Pas miedniczny (podwieszka na miednicę z 4 punktami podwieszenia) – 1 sztuka | TAK |  |
| 12 | Podwieszka samozaciskająca – 2 sztuki | TAK |  |
| 13 | Podwieszka dwustawowa 0,83 m – 4 sztuki | TAK |  |
| 14 | Podwieszka pod rękę – 4 sztuki | TAK |  |
| 15 | Podwieszka pod kostkę – 2 sztuki | TAK |  |
| 16 | Pas stabilizujący klatkę piersiową – 1 sztuka | TAK |  |
| 17 | Kamaszek – 1 sztuka | TAK |  |
| 18 | Uchwyt pojedynczy – 1 sztuka | TAK |  |
| 19 | Uchwyt do rąk prosty do ćwiczeń z gumami – 2 sztuki | TAK |  |
| 20 | Obciążnik 0,5 kg – 1 sztuka | TAK |  |
| 21 | Obciążnik 1 kg – 1 sztuka | TAK |  |
| 22 | Obciążnik 1, 5 kg – 1 sztuka | TAK |  |
| 23 | Obciążnik 2 kg – 1 sztuka | TAK |  |
| 24 | Linka do zawieszeń z dwoma karabińczykami i bloczkami dł. 2m – 14 sztuk | TAK |  |
| 25 | Linka do ćwiczeń samowspomaganych lub oporowych dł. 5m – 1 sztuka | TAK |  |
| 26 | Linka elastyczna z mocowaniem dł. 60cm - czerwona – 2 sztuk | TAK |  |
| 27 | Linka elastyczna z mocowaniem dł. 30cm - czerwona – 2 sztuki | TAK |  |
| 28 | Linka elastyczna z mocowaniem dł. 60cm - czarna – 2 sztuki | TAK |  |
| 29 | Linka elastyczna z mocowaniem dł. 30cm - czarna – 2 sztuki | TAK |  |

4)	Stół do trakcji kręgosłupa

| Lp. | Opis parametru | Wymóg graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego i punktowanego - podać: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół do trakcji szyjnej i lędźwiowej kręgosłupa | TAK– podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| 2 | Leżysko główne z trójpłaszczyznową korekcją ustawienia w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej i poprzecznej | TAK |  |
| 3 | Regulacja w płaszczyźnie: strzałkowej -14 do +22 stopni za pomocą siłownika elektrycznego czołowej -20 do +20 stopni za pomocą sprężyn gazowych poprzecznej -12 do + 12 stopni za pomocą sprężyn gazowych | TAK |  |
| 4 | Regulacja zagłówka w zakresie min. od -44 do +36 | TAK |  |
| 5 | Zakres regulacji wysokości stołu min. 580-880mm | TAK |  |
| 6 | Trakcja statyczna, przerywana, harmoniczna | TAK |  |
| 7 | Elektroniczna kontrola trakcji | TAK |  |
| 8 | Siła trakcji lędźwiowej w zakresie min. 0-90 kg | TAK |  |
| 9 | Siła trakcji szyjnej w zakresie min. 0-18kg | TAK |  |
| 10 | Trakcja szyjna za kość potyliczną bez przykładania siły poprzez żuchwę | TAK |  |
| 11 | Możliwość wykonania zabiegu w pozycji supinacyjnej i pronacyjnej (trakcja lędźwiowa) | TAK |  |
| 12 | Możliwość wykonania trakcji symetrycznej i asymetrycznej | TAK |  |
| 13 | dowolna regulacja parametrów: siły ciągu, prędkości narastania ciągu, czasu trwania przerwy i czasu aktywnej trakcji (w trybie trakcji przerywanej) | TAK |  |
| 14 | zapisywanie programów terapeutycznych z dowolnie ustawionymi parametrami zabiegowymi | TAK |  |
| 15 | Kolorowy , ekran dotykowy na ruchomy wysięgniku | TAK |  |
| 16 | w zestawie komplet akcesoriów (pasy stabilizacyjne, podnóżek regulowany, stół z rozsuwanym leżyskiem, pilot bezpieczeństwa) | TAK |  |
| 17 | Obciążenie stołu min. do 150 kg | TAK |  |

5)	Gabinet UGUL  z osprzętem

| Lp. | Opis parametru | Wymóg graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego i punktowanego - podać: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UGUL zestaw | TAK – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| 2 | Krata( 8 elementów) o rozmiarze 200x200x200cm (+/- 5%) | TAK |  |
| 3 | Waga 114 kg (+/- 5%) | TAK |  |
| Zestaw osprzętu |
| 4 | Linka do zawieszeń 1,6m - 10 sztuk | TAK |  |
| 5 | Linka do zawieszeń 0,75m – 2 sztuki | TAK |  |
| 6 | Linka do ćwiczeń samowspomaganych 2,25m - 1 sztuka | TAK |  |
| 7 | Linka do ćwiczeń samowspomaganych 5,5m – 1 sztuka | TAK |  |
| 8 | Linka do ćwiczeń oporowych 3,5m – 2sztuki | TAK |  |
| 9 | Podwieszka przedramion i podudzi 0,11 x 0,47m – 4 sztuki | TAK |  |
| 10 | Podwieszka ramion i ud 0,57 x 0,15m - 4 sztuki | TAK |  |
| 11 | Podwieszka pod miednicę 0,9 x 0,22m - 1 sztuka | TAK |  |
| 12 | Podwieszka pod klatkę piersiową 0,78x 0,24x 0,11 – 1 sztuka | TAK |  |
| 13 | Podwieszka pod głowę 0,62 x 0,17m - 1 sztuka | TAK |  |
| 14 | Podwieszka wąska pod stopę 0,6 x 0,54m - 2 sztuki | TAK |  |
| 15 | Podwieszka dwustawowa – 2 sztuki | TAK |  |
| 16 | Uniwersalny pas do wyciągu za miednicę – 1 sztuka | TAK |  |
| 17 | Kamaszek do ćwiczeń i wyciągów – 1 sztuka | TAK |  |
| 18 | Obciążnik 0,5 kg – 2 sztuki | TAK |  |
| 19 | Obciążnik 1,0 kg – 2 sztuki | TAK |  |
| 20 | Obciążnik 1,5 kg - 1 sztuka | TAK |  |
| 21 | Obciążnik 2,0 kg - 1 sztuka | TAK |  |
| 22 | Obciążnik 2,5 kg – 1 sztuka | TAK |  |
| 23 | Obciążnik 3,0 kg – 1 sztuka | TAK |  |
| 24 | Mankiet nadgarstkowy 0,25 x 0,08 m – 1 sztuka | TAK |  |
| 25 | Mankiet nadgarstkowy 0,33 x 0,1 m - 1 sztuka | TAK |  |
| 26 | Mankiet udowy 0,48 x 0,11 m – 1 sztuka | TAK |  |
| 27 | Esik- hak do zawieszeń – 30 sztuk | TAK |  |

6)	Kolumna naścienna do treningu funkcjonalnego

| Lp. | Opis parametru | Wymóg graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego i punktowanego - podać: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolumna terapeutyczna do ćwiczeń wolnostojąca z potrójnym bloczkiem | TAK – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| 2 | Waga maksymalna stosu: 70 kg | TAK |  |
| 3 | Kolumna mobilna na kółkach pozwalających jej transport | TAK |  |
| 4 | Uchwyt stabilizujący na lewą i prawą stronę | TAK |  |
| 5 | Przystawka do podciągania do góry | TAK |  |
| 6 | Przystawka do ściągania do dołu - wysoka. | TAK |  |
| 7 | Ogranicznik zakresu ruchu | TAK |  |
| 8 | Rolka umożliwiająca ćwiczenia stawu skokowego | TAK |  |
| 9 | Drążek z podwójnym oczkiem do ściągania w dół | TAK |  |
| 10 | Drążek do ćwiczeń tricepsów i bicepsa | TAK |  |
| 11 | Uchwyt do stabilizacji | TAK |  |
| Wyposażenie |
| 12 | 13 Mankiet na staw skokowy – 2 sztuki | TAK |  |
| 15 | 14 Mankiet udowy – 2 sztuki | TAK |  |
| 16 | 15 Uchwyt pojedynczy – 2 sztuki | TAK |  |
| 17 | 16 Pas biodrowy – 1 sztuka | TAK |  |

7)	Szyna do stawu łokciowego

| Lp. | Opis parametru | Wymóg graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego i punktowanego - podać: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szyna do stawu łokciowego | TAK – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| 2 | szyna zintegrowana z fotelem o miękkim obiciu w pełni dezynfekowalnym z regulowaną pozycją oparcia pleców i zdrowego ramienia, fotel wyposażony w kółka transportowe | TAK |  |
| 3 | oskalowane elementy regulacyjne szyny z wymiarami wysokości osi stawu, długości ramienia, przedramienia, oddalenia i kąta pochylenia | TAK |  |
| 4 | zakres ruchu w stawie łokciowym prostowanie/zginanie od -5° (przeprost) do 140° | TAK |  |
| 5 | zakres ruchu w stawie łokciowym pronacja/supinacja od -90° do 90° | TAK |  |
| 6 | zakres ustawień w stawie barkowym przywodzenie poziome/odwodzenie poziome od 0° do 120° | TAK |  |
| 7 | ruchy wielopłaszczyznowe, zsynchronizowane i realizacja ćwiczeń zgodnych z koncepcją PNF | TAK |  |
| 8 | sekwencyjne programy terapii realizujące naprzemiennne ruchy izolowane, powtarzane oscylacyjnie krańcowe zakresy ruchów oraz program rozgrzewki (rozluźnienie spastyczności) | TAK |  |
| 9 | automatyczne poszerzenie ruchu w wybranym kierunku odwodzenia/podnoszenia, rotacji wewnętrznej i zewnętrznej, kontrolowane zmianą prędkości i regulacją siły oddziaływania | TAK |  |
| 10 | możliwość kontrolowanego oporowania ruchu szyny przez pacjenta ze zmianą kierunku w dowolnym punkcie ustawionego zakresu w 25 poziomach siły oddziaływania | TAK |  |
| 11 | wybór synchronizacji lub braku synchronizacji pracy poszczególnych silników | TAK |  |
| 12 | kontrola wszystkich parametrów za pomocą pilota sterującego z blokadą przed przypadkową zmianą parametrów z obsługą intuicyjną z zastosowaniem ikon funkcyjnych oraz monitorowanie przebiegu ruchu, funkcji i programów terapii na podświetlanym wyświetlaczu | TAK |  |
| 13 | dokumentacja przebiegu terapii - rejestr i prezentacja wyników ćwiczeń w formie graficznej oddz. dla poszczególnych ruchów | TAK |  |
| 14 | aparat zgodny z normą IEC 60601-1-2:2014 i IEC 60601-1-11:2010 kompatybilności elektromagnetycznej | TAK |  |
| 15 | zasilanie elektryczne 220 - 240 V 50/60 Hz, przewodem zasilajacym bezpośrednim bez zastosowania dodatkowych zasilaczy i przewodów, klasa ochronności II | TAK |  |

8)	Mata akupresurowa z kolcami – 2 szt.

| Lp. | Opis parametru | Wymóg graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego i punktowanego - podać: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mata akupresurowa z kolcami | TAK – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| 2 | poduszką masującą | TAK |  |
| 3 | odporna na dezynfekcje | TAK |  |
| 4 | hipoalergiczne kolce | TAK |  |
| 5 | wyrób medyczny | TAK |  |
| 6 | wymiary min. 110 x 43 cm +/- 5% | TAK |  |

9) Stół wielosekcyjny do kinezyterapii

| Lp. | Opis parametru | Wymóg graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego i punktowanego - podać: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół rehabilitacyjny | TAK – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| 2 | Stół trzyczęściowy (leżysko główne, część pod nogi, zagłówek z otworem na twarz) | TAK |  |
| 3 | Stabilna konstrukcja – wytrzymała rama ze stali, malowana proszkowo – odporna na obicia i zarysowania, | TAK |  |
| 4 | Tapicerka odporna na działanie środków dezynfekujących, | TAK |  |
| 5 | Elektryczna regulacja wysokości, | TAK |  |
| 6 | Trzyczęściowy zagłówek (podłokietniki) | TAK |  |
| 7 | Regulowany kąt zagłówka (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej), | TAK |  |
| 8 | Zmiany ustawień nożnej części leżyska za pomocą sprężyny gazowej, | TAK |  |
| 9 | Pilot nożny | TAK |  |
| 10 | Centralny system jezdny z hamulcem (podnoszony), | TAK |  |
| 11 | Wymiary (dł. x szer.) [mm]: 1900 x 660 +/- 5% | TAK |  |
| 12 | Regulacja wysokości [mm]: 490- 1050 | TAK |  |
| 13 | Regulacja zagłówka [o]: -85 / + 35 | TAK |  |
| 14 | Regulacja wysokości części pod nogi do pozycji siedzącej [o]: 80 | TAK |  |
| 15 | Maksymalne obciążenie min. 140 [kg]: | TAK |  |

Pakiet nr 2  – Urządzenia do fizykoterapii (CPV 33155000-1 Przyrządy do fizykoterapii)

- Aparat do terapii podciśnieniowej

| Lp. | Opis parametru | Wymóg graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego i punktowanego - podać: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do terapii podciśnieniowej | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| 2 | dwa obwody niezależnie załączane (łatwa praca w trybie jednoobwodowym) | TAK |  |
| 3 | niezależne gniazda do aplikacji elektrod do elektroterapii | TAK |  |
| 4 | tryby pracy: ciągły, pulsacyjny, pulsacyjny zmienny, synchronizowany z prądem, pulsacyjny ze zwiększonym podciśnieniem dolnym | TAK |  |
| 5 | dedykowany tryb do opróżniania cieczy ze zbiornika | TAK |  |
| 6 | Sygnalizacja napełniania zbiornika | TAK |  |
| 7 | Częstość pulsacji fali podciśnieniowej 6,12,20,40,60 imp/min | TAK |  |
| 8 | Podcisnienie maksymalne 500mbar | TAK |  |
| 9 | Zakres regulacji podciśnienia 100-500mbar, krok 40mbar | TAK |  |
| 10 | samouszczelniające się ssawki | TAK |  |
| 11 | Liczba ssawek 60 mm min 4 szt. | TAK |  |
| 12 | kable łączące elektrostymulator z Avaco | TAK |  |
| 13 | wkładki wiskozowe 60 mm min 8 szt. | TAK |  |
| 14 | Waga max 4 kg | TAK |  |
| 15 | Zasilanie 230V/40W | TAK |  |
| 16 | Deklaracja zgodności dla wyrobów medycznych | TAK |  |
| 17 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |

- Aparat do pola magnetycznego

| Lp. | Opis parametru | Wymóg graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego i punktowanego - podać: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do pola magnetycznego | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| 2 | dwa niezależne kanały zabiegowe | TAK |  |
| 3 | emisja ciągła i impulsowa | TAK |  |
| 4 | kształt pola: prostokątny dwupołówkowy, trójkątny dwupołówkowy, sinusoidalny dwupołówkowy, im pulsowy dwupołówkowy, prostokątny jednopołówkowy, trójkątny jednopołówkowy, sinusoidalny jednopołówkowy, impulsowy jednopołówkowy | TAK |  |
| 5 | tryb manualny | TAK |  |
| 6 | częstotliwość pracy 2 – 140 Hz | TAK |  |
| 7 | praca z jednym lub dwoma aplikatorami płaskimi CPEP | TAK |  |
| 8 | mocowanie aplikatorów za pomocą pasów i rzepów | TAK |  |
| 9 | zabiegi w Trybie Dualnym | TAK |  |
| 10 | wskaźnik obecności pola w postaci oświetlacza | TAK |  |
| 11 | wskaźnik aktywności pola w postaci pasów magnetycznych | TAK |  |
| 12 | okulary ochronne dla pacjenta | TAK |  |
| 13 | magnes stały | TAK |  |
| 14 | rysik do ekranu | TAK |  |
| 15 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |

- Aparat do terapii dwuobwodowy

| Lp. | Opis parametru | Wymóg graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego i punktowanego - podać: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do elektroterapii dwuobwodowy | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| 2 | dwa niezależne kanały zabiegowe | TAK |  |
| 3 | regulacja natężenia w obwodzie pacjenta jednocześnie dla obu kanałów lub osobno | TAK |  |
| 4 | sterownik – maks. natężenie prądu w obwodzie pacjenta (tryb CC): unipolarny falujący 30 mA – galwaniczny, IG 80 mA – diadynamiczny 70 mA – bipolarny falujący, Hufschmidta 100 mA – interferencyjne, TENS, Kotz, impulsowe, MF, tonoliza, EMS, fale H, impulsy eksponencjalne 140 mA – mikroprądy 1000 μA | TAK |  |
| 5 | tryb manualny | TAK |  |
| 6 | maks. amplituda napięcia w obwodzie pacjenta (tryb CV) – 140 V | TAK |  |
| 7 | jJednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie | TAK |  |
| 8 | baza wbudowanych sekwencji zabiegowych | TAK |  |
| 9 | elektrody do elektroterapii - 6 x 6 cm 4 szt.; 7,5 x 9 cm 2 szt. | TAK |  |
| 10 | podkłady wiskozowe do elektrod - 6 x 6 cm 8 szt.; 7,5 x 9 cm 4 szt. | TAK |  |
| 11 | pasy rzepowe 40 x 9 cm 2 szt; 100 x 9 cm 2 szt. lub 40 x 10 cm 2 szt; 100 x 10 cm 2 szt. | TAK |  |
| 12 | bateria | TAK |  |
| 13 | rysik do ekranu | TAK |  |
| 14 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |

- Urządzenie do krioterapii

| Lp. | Opis parametru | Wymóg graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego i punktowanego - podać: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do krioterapii zasilany ciekłym azotem | TAK – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| 2 | Duży dotykowy ciekłokrystaliczny kolorowy wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 3 | Specjalna „tuba” do odkładania grzałki podczas wymiany butli lub uzupełniania azotu. | TAK |  |
| 4 | Zbiornik o pojemności 30 litrów (+/- 5%) | TAK |  |
| 5 | Gotowe programy terapeutyczne | TAK |  |
| 6 | Czynnik roboczy – ciekły azot | TAK |  |
| 7 | Temperatura strumienia gazu : -160 stopni | TAK |  |
| 8 | Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu: 5 | TAK |  |
| 9 | Zużycie ciekłego azotu : maksymalnie od 3 do 10kg/h (praca ciągła ) - w zależności o intensywności nadmuchu | TAK |  |
| 10 | Liczba zabiegów przy użyciu jednego zbiornika ciekłego azotu (ok. 45 dla średniego czasu zabiegu = 3min) | TAK |  |
| 11 | Sygnał dźwiękowy emitowany co 30 sekund | TAK |  |
| 12 | Zabezpieczenie przed zniszczeniem grzałki poprzez ostrzeganie przy pomocy sygnalizacji diodowej o niskim poziomie azotu w butli lub braku informacji z czujników temperatury | TAK |  |
| 13 | Zasilanie: 230 V (+/- 5%) | TAK |  |
| 14 | Wymiary (dł. x szer. x wys.) 900 x 500 x 1100 mm (+/- 5%) | TAK |  |
| Zbiornik na azot z wózkiem |
| 15 | Zbiornik na azot musi być kompatybilny z aparatem, który zaproponuje Wykonawca | TAK |  |
| 16 | Pojemność zbiornika: 30 litrów (+/- 5%) | TAK |  |
| 17 | Koła jezdne z hamulcami | TAK |  |
| 18 | Dane techniczne wózka: Długość: 72 cm (+/- 5%) Szerokość: 48 cm (+/- 5%) śr. kółka 7 cm (+/- 5%) | TAK |  |

Pakiet nr 3 –  Urządzenia diagnostyczno-rehabilitacyjne (CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne)

- Urządzenie do terapii ruchowej z biofeedback

| Lp. | Opis parametru | Wymóg graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego i punktowanego - podać: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do terapii ruchowej z biofeedback | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| 2 | Kamera z oprogramowaniem medycznym pozwalającym na terapię z biofeedback – 1 szt. | TAK |  |
| 3 | Diagnostyka – m. in. zakres ruchów, zasięg pacjenta. Pomiar kątów, prędkości i przyśpieszenia podczas ćwiczeń. | TAK |  |
| 4 | Wszelkie uzyskane dane diagnostyczne zapisywane automatycznie w oprogramowaniu sterującym urządzeniem. | TAK |  |
| 5 | biofeedback w czasie rzeczywistym podczas prowadzenia ćwiczeń. | TAK |  |
| 6 | Możliwość prowadzenia ćwiczeń statycznych i dynamicznych. | TAK |  |
| 7 | Prowadzenie ćwiczeń dotyczących wybranych segmentów ciała lub całości ciała w pozycji stojącej lub siedzącej. | TAK |  |
| 8 | Natychmiastowy biofeedback – stały monitoring pacjenta oraz motywacja w trakcie ćwiczeń. | TAK |  |
| 9 | Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych szablonów ćwiczeń dla pacjentów – również w czasie prowadzenia ćwiczeń. | TAK |  |
| 10 | Możliwość prowadzenia ćwiczeń tylko dla jednej, konkretnej kończyny w danym czasie. | TAK |  |
| 11 | Możliwość prowadzenia ćwiczeń samowspomaganych. | TAK |  |
| 12 | Możliwość ćwiczenia funkcji poznawczych. | TAK |  |
| 13 | Możliwość dostosowywania poziomu trudności ćwiczeń do aktualnych potrzeb pacjenta w czasie trwania ćwiczeń. | TAK |  |
| 14 | Urządzenie zarządzane z poziomu stacji terapeutycznej. | TAK |  |
| Wyposażenie |
| 15 | Stabilny stojak na kółkach dla pacjenta. | TAK |  |
| 16 | Monitor dla pacjenta minimum 40 cali. | TAK |  |
| 17 | Kamera umożliwiająca pacjentowi interakcję z oprogramowaniem, wykorzystująca gesty oraz ruch kończyn jak i całego ciała. | TAK |  |
| 18 | Możliwość regulacji pozycji monitora dla pacjenta. | TAK |  |
| 19 | Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką | TAK |  |
|  | Komputer spełniający minimalne wymagania: -System operacyjny min. typu Windows 10, 64 bit - Komputer typu PC z procesorem min. 2 GHz, - Pamięć min. 8 GB RAM, - Zintegrowana karta grafiki, - Wymagane złącza minimum: 2 x USB (3.0) 2 x USB (2.0). | TAK |  |

- Rehabilitacyjne rękawicę robotyczne

| Lp. | Opis parametru | Wymóg graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego i punktowanego - podać: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawica do treningu i oceny ręki z biofeedbackiem | TAK – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| 2 | Praca offline / online | TAK |  |
| 3 | Ruchy: - ruchy pojedynczych palców - otwarcie/zaciśnięcie pięści - zgięcie grzbietowe / dłoniowe nadgarstka - zgięcie łokciowe / promieniowe nadgarstka - ruchy kombinowane - pronacja / supinacja dłoni - możliwość pracy w stawie łokciowym i ramiennej | TAK |  |
| 4 | Zbierane dane: - ilość punktów - ilość punktów z każdej gry - czas gry - Ilość wykonanych ruchów | TAK |  |
| 5 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 6 | Ilość gier: min. 6 | TAK |  |
| 7 | Rozmiary rękawic (S, M, L) | TAK |  |
| 8 | Minimum 3 poziomy trudności ćwiczeń | TAK |  |

| Lp. | Opis parametru | Wymóg graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego i punktowanego - podać: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bieżnia medyczna do rehabilitacji. | TAK – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| 2 | Wymiary maksymalne 220 x 90 cm | TAK |  |
| 3 | Wymiary maksymalne pasa bieżni: 154,5 x 54 cm. | TAK |  |
| 4 | Maksymalna wysokość wejścia na pas 25 cm | TAK |  |
| 5 | Pas wykonany z materiału antypoślizgowego. | TAK |  |
| 6 | Maksymalna waga pacjenta 200 kg. | TAK |  |
| 7 | Prędkość w zakresie minimum: 0 – 16 km/h | TAK |  |
| 8 | Moc silnika bieżni minimum 2 kW | TAK |  |
| 9 | Regulacja kąta nachylenia w zakresie minimum 0-18% | TAK |  |
| 10 | Zasilanie 230 V, 16A | TAK |  |
| 11 | Panel sterujący wyświetlający minimum: prędkość, nachylenie, czas, dystans, energię, moc, tętno. | TAK |  |
| 12 | Minimum 30 programów treningowych | TAK |  |
| 13 | Minimum 5 programów ćwiczeniowych | TAK |  |
| 14 | Bieżnia wyposażona w poręcze | TAK |  |

- Dostawa urządzeń kompletna, gotowa do eksploatacji bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

- Urządzenia fabrycznie nowe, nie powystawowe

- Urządzenia powinny być łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi.

- Szkolenie personelu z obsługi urządzeń w ramach jego zakupu , po uzgodnieniu terminu szkolenia z Zamawiającym wraz z poświadczeniem przeprowadzenia szkolenia.