Załącznik nr 1 do SWZ

Zam.184/2023/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont pomieszczeń w budynku Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. Prawocheńskiego 17 UWM w Olsztynie

Remont pomieszczeń w budynku Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. Prawocheńskiego 17 UWM w Olsztynie, zgodnie z opisem pomieszczeń zawartym w przedmiarze robót tj:

- Rozbiórka istniejących posadzek z wykładzin dywanowych

- Wykonanie gruntowania ścian wewnętrznych

- Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych

- Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych farbą lateksową w pierwszej klasie ścieralności (I klasa odporności na szorowanie)

- Wykonanie wylewek samopoziomujących

- Wykonanie posadzek z panela PCV (Parametry: Heterogeniczna wykładzina PVC w panelach do zastosowania obiektowego, klejone do podłoża, dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą poliuretanu) PUR, klasa użytkowa EN-ISO 10874 - 33/42 grubość panela min 2,2 mm, grubość warstwy użytkowej min 0,55mm, waga min 3150g/m2, antypoślizgowość R10, bardzo duża odporność na krzesła z kółkami, Reakcja na ogień Bfl-s1, klasa ścieralności EN 660-2 – grupa T)

- Cokół  10cm z płyty mdf

- Wymiana klimatyzatora ściennego zgodnie z opisem w przedmiarze o mocy 3kW wraz z przeglądami i serwisem w okresie gwarancji

- Wymiana osprzętu instalacyjnego zgodnie z przedmiarami

- Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych