OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

USŁUGA WYKASZANIA POBOCZY, SKARP I DNA ROWÓW NA TERENIE NADLEŚNICTWA MARCULE W 2021 ROKU

Kod czynności – DROGI-WYK, WYK-DROG

Wykaszanie poboczy i rowów (po obu stronach drogi) – usuwanie chwastów oraz wszelkich odrośli, samosiewów, podrostów i podszytów z poboczy, skarp i rowów, wzdłuż dróg leśnych wewnątrzzakładowych, oraz wynoszenie (lub wywożenie) usuwanej roślinności (chwasty, odrośla, podrosty, podszyty) poza oczyszczane pobocza i rowy dróg leśnych.

Opis przedmiotu zamówienia:

- koszenie poboczy dróg

- dokaszanie przy znakach, słupkach oddziałowych, słupach, drzewach, urządzeniach leśnych

- koszenie pobocza wokół mijanek i składnic znajdujących się przy koszonych drogach

- koszenie skarp, przeciwskarp rowów oraz powierzchni za przeciwskarpą rowu na szerokości min. 0,5 m lub do linii drzew, jeśli szerokość jest mniejsza niż 0,5m

- na zjazdach z drogi koszonej na linie oddziałowe: koszenie poboczy oraz skarp, przeciwskarp rowów oraz powierzchni za przeciwskarpą rowu na szerokości min. 0,5 m lub do linii drzew, jeśli szerokość jest mniejsza niż 0,5 m,

- wycinanie odrostów drzew i krzewów o grubości do 4 cm średnicy, w obrębie koszonych powierzchni.

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami

- koszenie należy prowadzić przy użyciu rozdrabniaczy bijakowych zagregowanych z ciągnikiem. Przy dokaszaniu w trudno dostępnych miejscach dopuszcza się użycie kos spalinowych.

- przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia nie mogą następować uszkodzenia nawierzchni, poboczy, skarp i przeciwskarp rowów

- prowadzone prace dot. przedmiotu zamówienia nie mogą prowadzić do tworzenia się zastoisk wody czy też powodować zamuleń

- po zakończeniu koszenia na danej drodze należy z dróg o nawierzchni bitumicznej niezwłocznie uprzątnąć ziarna kruszywa pozostające na jezdni po wykonaniu koszenia.

SZACUNKOWA ILOŚĆ: jedna strona 55438 m = przejazd w obie strony 110876 m.

| Lp. | Nr inw. | Nazwa drogi | Długość (m) 1 strona |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 84/220 | Droga koł-leś.L-ctwo Podrzecze | 4427 |
| 2 | 338/220 | Dojazd pożar.DP6, DSD[338/220] | 5430 |
| 3 | 220/435 | Dojazd poż.DP 1,2 DSD[220/435] | 4242 |
| 4 | 220/438 | Droga nr DR/010, DSD[220/438] | 3240 |
| 5 | 220/456 | Droga nr DR/026, DSD[220/456] | 3564 |
| 6 | 360/220 | Droga nr 360/220, DSD[360/220] | 574 |
| 7 | 207/220 | Droga nr 207/220, DSD[207/220] | 437 |
| 8 | 220/412 | Dojazd pożar.DP5, DSD[220/412] | 907 |
| 9 | 220/423 | Dojazd pożar.DP3,DSD[220/423] | 4549 |
| 10 | 139/220 | Dojazd pożar.DP4, DSD[139/220] | 9516 |
| 11 | 115/220 | Droga koł-leś.L-ctwo Podrzecze | 3215 |
| 12 | 220/465 | Droga nr DR/002, DSD[220/465] | 2280 |
| 13 | 220/466 | Utwardz.terenu wokół b.108/464 | 0 |
| 14 | 220/470 | Place postojowe,ciągi piesze | 0 |
| 15 | 220/500 | Droga nr DR/009, DSD[220/500] | 1150 |
| 16 | 220/512 | Droga nr DR/013, DSD[220/512] | 3526 |
| 17 | 220/525 | Droga nr DR/008 DSD[220/525] | 2541 |
| 18 | 220/537 | Droga leśna tzw. Strażowa DSD [220/537] | 4220 |
| 19 | 220/538 | Droga leśna DR/0014 DSD [220/538] | 1620 |
| RAZEM | 55438*2=110876 mb |

Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 30 września 2021 r.