Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania 383/2023/TP-I/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont chodników z kostki betonowej przy ul. Prawocheńskiego (stara pętla) UWM w Olsztynie

Opis przedmiotu zamówienia: Remont chodników z kostki betonowej przy ul. Prawocheńskiego (stara pętla) UWM w Olsztynie zgodnie z przedmiarami tj:.

- Rozebranie istniejących nawierzchni chodników z płytki betonowej

- Rozbiórka obrzeży betonowych

- Rozbiórka krawężników

- Wykonanie korytowania pod nowe schody

- Montaż obrzeży 8/30cm w kolorze szarym

- Montaż krawężników betonowych 15/30

- Wykonanie podbudowy z betonu min. C12/15

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typ Holland fazowanej gr 8 cm

- Regulacja trzech studzienek telekomunikacyjnych z wymianą pokryw oraz obramowań dwóch sztuk studzienek

- Montaż znaku drogowego

- Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych

- Wykonanie zabezpieczeń jezdni i tymczasowego oznakowania

Uwagi:

Roboty należy prowadzić etapowo umożliwiając dostęp do wjazdów.

Zabezpieczyć należy istniejącą infrastrukturę oraz zieleń.

Zniszczoną infrastrukturę i zieleń należy odtworzyć 1:1