GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (13) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

Skołyszyn, dn. 21.09.2020 r.

GPIR.271.2.59.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Zagospodarowanie działki nr ewid. 392/1 w Lisowie”.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie altany rekreacyjnej wraz z dojściem 
z kostki brukowej w Lisowie, 38-242 Skołyszyn (działka nr ewid. 392/1).

W ramach zamówienia należy m.in. wykonać:

- Wykopy pod fundamenty;

- Wykonanie żelbetowych fundamentów (na chudym betonie) altany: stopy fundamentowe 40x40x30cm – 20 szt. oraz słupy fundamentowe fi20cm, 
wys. 120cm – 20 szt. – w słupach fundamentowych należy zamocować stalowe łączniki do drewna o średnicy trzpienia min. fi14mm i długości trzpienia min. 50cm;

- Wykonanie drewnianej konstrukcji altany z drewna konstrukcyjnego klasy C24 
(ok. 3,5m3), podłogi, zabudowy ścian szczytowych oraz pełnego deskowania połaci dachowej z desek gr 32mm (ok. 2,50m3) oraz ażurowych barierek (drewno powinno być zaimpregnowane metodą zanurzeniową środkami chroniącymi przed działaniem biologicznym i pożarowym oraz zaimpregnowane przeciwko działaniu wilgoci drewnolitem w kolorze ustalonym z Zamawiającym);

- Wykonanie pokrycia dachowego z gontu bitumicznego na pełnym deskowaniu 
(ok. 32m2);

- Wykonanie rynien (ok. 16m) oraz rur spustowych (ok. 5m) ze spięciem 
i odprowadzeniem wody we wskazane miejsce rurą PVC160 (ok. 20m);

- Wykonanie dojścia i opaski wokół budynku z kostki brukowej wraz z korytowaniem i podbudową (ok. 45m2), obrzeży betonowych na ławie betonowej (ok. 45m) oraz krawężnika najazdowego (ok. 2m);

- Wykonawca zobowiązany jest do geodezyjnego wytyczenia budowanego obiektu;

- Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów  powstałych w wyniku prowadzonych robót.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja budowy altany rekreacyjnej stanowiąca załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Zaleca się dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz własnych pomiarów przed złożeniem oferty.

Wszystkie niezbędne materiały niezbędne do wykonania całości zamówienia 
na działce nr ewid. 392/1 w Lisowie dostarcza Wykonawca na własny koszt, który należy uwzględnić  w złożonej ofercie.

Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty powinni dokonać oględzin oraz uzyskać dodatkowe informacje w godzinach pracy urzędu tj. pn 7:30-17:00, wt-czw 7:30-15:30, pt 7:30-14:00 (informacje pok. nr 23).

Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 11 grudnia 2020 r.

Sposób złożenia i sporządzenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową Gminy Skołyszyn,  do dnia:  28 września 2020 r.  do godz. 9:00.

Należy wypełnić wszystkie pozycje oferty. Kryterium oceny ofert: cena 100%. Oferta spełniająca wymagania i zawierająca najniższą cenę zostanie wybrana 
do udzielenia zamówienia. Oprócz wypełnienia formularza na stronie platformy zakupowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć jako załącznik skan wypełnionego 
i podpisanego formularza ofertowego oraz projektu umowy, które są dostępne pod nw. adresem postępowania jako załączniki do zapytania ofertowego.

Oferty składane w formie papierowej lub elektronicznej na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę.

Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania.

Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej 
w zakładce „zostań wykonawcą”. Uprości to Wykonawcy składanie ofert 
oraz otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie postępowania. Rejestracja 
jest całkowicie darmowa.

Wykonawca posiadając konto na platformie zakupowej, gdzie sam fakt bycia zalogowanym użytkownikiem automatycznie potwierdza ofertę - jeżeli nie jest zalogowany zostanie poproszony o zalogowanie się do konta, które zostało przez Wykonawcę utworzone.

W przypadku gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający złożenie oferty - wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną.

W postępowaniu ocena ofert dokonana będzie wyłącznie w oparciu o poprawnie złożone oferty  poprzez platformę zakupową.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty 
w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 13 4491734 od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek: 7:30 – 17:00, wtorek-czwartek: 7:30 – 15:30, piątek: 7:30 – 14:00;

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

Bogusław Kręcisz

Wójt Gminy Skołyszyn

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Projekt umowy.

- Dokumentacja projektowa.