„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

Nazwa i adres Wykonawcy  ..............................                                                                                                                           Nr postępowania: 52 Z TP 22

Załącznik nr 1-3 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW 
TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PAKIET III

## Przedmiot zamówienia: Stół zabiegowy transportowy – 2 kpl. (CPV: 33192200-4)

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji aparatu: 2022

| L.p. | Parametry | Parametr graniczny | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego -podać: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Konstrukcja wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 kolumnach cylindrycznych z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). Platforma leża podzielona na 2 segmenty wypełnione płytami z tworzywa HPL przeziernymi dla promieni RTG. | TAK | - | - |
| 2 | Platforma leża 2-segmentowa wykonana w formie jednolitego odlewu, zaokrąglona (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwa do dezynfekcji, wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych i uszkodzeń. | TAK | - | - |
| 3 | Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu (np. butli z tlenem). | TAK | - | - |
| 4 | Możliwość zamontowania w każdym z naroży pionowego uchwytu na butlę z tlenem, montowanego bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK | - | - |
| 5 | Dopuszczalne obciążenie robocze min. 250 kg i dopuszczalna waga położonego pacjenta min. 215 kg | TAK | - | - |
| 6 | Długość całkowita 2170 mm ± 20 mm | TAK | - | - |
| 7 | Szerokość całkowita z opuszczonymi barierkami 735 mm ± 20 mm | TAK | - | - |
| 8 | Szerokość całkowita z podniesionymi barierkami 790 mm ± 40 mm | TAK | - | - |
| 9 | Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość min. 1920 mm, szerokość min. 610 mm | TAK | - | - |
| 10 | 2 segmentowe leże całkowicie przezierne dla promieni RTG umożliwiające wykonanie zdjęć na całej długości leża (od głowy do stóp) i możliwością włożenia kasety RTG minimum od strony wezgłowia | TAK | - | - |
| 11 | Min. 4 cm prześwit między platformą leża, a ramą wyprofilowaną, w celu łatwego i bezpiecznego wprowadzania kasety RTG minimum od strony głowy | TAK | - | - |
| 12 | Urządzenie wyposażone w podziałkę w poprzek i wzdłuż leża oraz wyprofilowaną ramę ułatwiającą pozycjonowanie kasety RTG. | TAK | - | - |
| 13 | Składane rączki do prowadzenia zlokalizowane od strony głowy i od strony nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta. Rączki składane poniżej poziomu materaca. | TAK | - | - |
| 14 | Wyposażony w piąte koło kierunkowe o średnicy min. 120 mm z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża. | TAK | - | - |
| 15 | Pojedyncze koła o średnicy min.190 mm, antystatyczne koło oznaczone kolorem, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem | TAK | - | - |
| 16 | Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej: 610 mm – 900 mm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca) | TAK | - | - |
| 17 | Wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy. | TAK | - | - |
| 18 | Centralny system blokowania kół obsługiwany z dwóch stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny. | TAK | - | - |
| 19 | Barierki boczne chromowane, składane (elementy aktywujące zaznaczone odrębnym kolorem) z gładką, wyprofilowaną na całej długości powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. | TAK | - | - |
| 20 | Barierki boczne metalowe lub chromowane lub lakierowane proszkowo, chowane pod ramę leża (nie wzdłuż leża w pozycji równo z ramą lub w pozycji powyżej ramy leża) ) gwarantujące/nie gwarantujące brak przerw transferowych. Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg. | TAK | Brak przerw transferowych – 10 pkt Przerwy transferowe – 0 pkt |  |
| 21 | Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganiem sprężyn gazowych co najmniej 0(-85( (± 15°) | TAK | - | - |
| 22 | Możliwość łatwiego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni bezpośrednio pod leżem, gdzie wprowadza się kasety | TAK | - | - |
| 23 | Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie (16( (± 4°) przy użyciu pedałów nożnych z obu dłuższych stron | TAK | - | - |
| 24 | Dźwignie regulacji przechyłów: Trendelenburga/AntyTrendelenburga oraz opuszczania leża dostępna od obu stron dłuższych boków wózka, regulacja tych trzech opcji realizowana płynnie za pomocą jednego dedykowanego pedału lub dedykowanych dwóch pedałów. | TAK | - | - |
| 25 | Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria w każdym narożu wózka | TAK | - | - |
| 26 | Uchwyty lub wieszaki na worki urologiczne | TAK | - | - |
| 27 | Materac piankowy w pokrowcu z osłoną poliestrową nie zwierającą lateksu/zawierającą lateks, powlekany poliuretanem i poliamidem, z powierzchnią antypoślizgową , nieprzemakalny, o grubości min. 6 cm. Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie. | TAK | Materac bez lateksu – 10 pkt Materac z lateksem – 0 pkt |  |
| 28 | Teleskopowy metalowy lub chromowany składany wszerz lub wzdłuż wieszak infuzyjny z regulacją wysokości, montaż stały, min. 2 haki. Max. obciążenie stojaka kroplówki do 18 kg. | TAK / NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 29 | Uchwyt na zamontowanie rolki z papierem do osłaniania i zabezpieczania powierzchni leża lub możliwość schowania rolki na papier jednorazowy w osłonie podwozia. | TAK | - | - |
| 30 | Mobilny, zdejmowalny wieszak kroplówki, min 2 haki, bezpieczne obciążenie robocze wynoszące 6 kg. | TAK | - | - |
| 31 | Konstrukcja urządzenia pozwalająca na okresowe przeprowadzanie biodekontaminacji z zastosowaniem systemu Bioquell (czynnik aktywny – nadtlenek wodoru – 35% w formie gazowej). | TAK / NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| GWARANCJA I SERWIS |
| 32 | Pełna gwarancja na dostarczony sprzęt 24 miesiące. | TAK | - | - |