## Załącznik nr 1.2

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## Mikroskop konsultacyjny z kamerą – 1 zestaw

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Model / typ oferowanego urządzenia. | podać |  |
|  | Rok produkcji 2019. | TAK |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V, 50Hz. | TAK |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego | podać |  |
| II. | Parametry: |
|  | Statyw z nisko płożonymi pokrętłami regulacji intensywności światła, przesuwu preparatów. Współosiowa śruba mikro/makro do ustawienia ostrości. Wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro z prawej strony statywu przy śrubie makro. Wbudowany pierścień blokady położenia stolika – wysokości – z lewej strony statywu przy śrubie makro. Minimalna działka odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 mikrometr. | TAK |  |
|  | Wbudowany oświetlacz LED, odpowiadający mocy oświetlenia ok. 30W. Całkowita zgodność z zasadą Koehlera. | TAK |  |
|  | System zarządzania oświetleniem z zakodowaniem intensywności oświetlenia dla każdego z obiektywów – automatyczna zmiana intensywności oświetlenia przy zmianie obiektywu bez użycia komputera – zintegrowany bezpośrednio z bazą mikroskopu. Obsługa dwoma klawiszami funkcyjnymi – jedne do kodowania intensywności dla każdego obiektywu, drugi do włączania/wyłączania systemu zarządzania oświetleniem – znajdującymi się u dolu przedniej części mikroskopu. | TAK |  |
|  | Optyka w systemie korekcji do nieskończoności, długość optyczna obiektywów 45 mm. | TAK |  |
|  | Nasadka trójokularowa dwuoczna z regulacją rozstawu okularów w zakresie 50-76 mm, stałym kącie nachylenia 30o i polu widzenia FN = 22. Regulacja dioptryjna ±5 w jednym tubusie. Zwrotnica podziału światła okulary/fototubus trójpozycyjna (100/0, 20/80, 0/100). | TAK |  |
|  | Okulary o polu widzenia FN= 22, powiększeniu 10x, wyposażone w miękkie, gumowe muszle oczne. | TAK |  |
|  | Kondensor Abbego z przysłoną aperturową NA = 1,10, pozwalający na pracę z obiektywami 10x – 100x, których pole widzenia wynosi min.: 26. | TAK |  |
|  | Obiektywy o długości optycznje max.: 45 mm o powększeniu – aperturze numerycznej NA minimalnje odległości roboczej WD odpowiednio: Plan achromat 4x NA=0,10 WD=min.: 18,5mm Plan achromat 10x NA=0,25 WD=min.: 10,6mm Plan achromat 20x NA=0,40 WD=min.: 1,2mm Plan achromat 40x NA=0,65 WD=min.: 0,6mm | TAK |  |
|  | Przystawka konsultacyjna wyposażona w wbudowaną podświetlaną strzałkę wskaźnikową, z wbudowanym regulatorem położenia strzałki i zmieniaczem pomiędzy dwoma kolorami strzałki – zielony, czerwony. Wyposażona w nasadkę dwuokularową o stałym kącie nachylenia 30o i polu widzenia min.: FN=20. Regulacja rozstawu okularów w zakresie 48/75, regulacja dioptryjna ±5 w lewym tubusie. | TAK |  |
|  | Wymienny, kodowany uchwyt rewolwerowy na 5 obiektywów, współpracujący z systemem zarządzania oświetleniem. | TAK |  |
|  | Stolik mechaniczny z rolkowym mechanizmem przesuwu (bez szyny zębatkowej) o trwalej powłoce ceramicznej z uchwytem na dwa preparaty. Możliwość obrotu w płaszczyźnie poziomej w zakresie min.: 250o. Prawostronne pokrętło przesuwu preparatów dla osi x-y, z regulacją siły nacisku dla obu osi, zakres przesuwu 76x52 mm. Ergonomiczne nakładki gumowe uchwytu do pokręteł ruchów krzyżowych stolika przedmiotowego o grubości 5 mm. | TAK |  |
|  | Kamera kolorowa - element światłoczuły: CMOS, wielkość: 1/1,8”. Rozdzielczość: 2592 × 1944 pikseli. Wielkość piksela: 2.4 μm x 2.4 μm. Dostępne rozdzielczości: 2592 × 1944 pikseli (zdjęcie) 1920 × 1080 pikseli (Full HD 16:9) 1920 × 1080 pikseli (HDMI) 1920 × 1080 pikseli (WLAN) Zapis danych na karcie SD, urządzeniu mobilnym lub komputerze. Szybkość odświeżania - max.: 60fps (Full HD 16:9 1920 x 1080 pikseli) w trybie HDMI, max.: 30 fps (Full HD 16:9 1920 x 1080 pikseli) dla filmów w trybie HDMI, max.: 25fps (Full HD 16:9 1920 x 1080 pikseli) w trybie sieciowym. Czas ekspozycji: tryb automatyczny: 1 ms – 100 ms. Adaptacja – 0.35x, C-mount. | TAK |  |
| III | Dokumentacja: |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)