OPIS TECHNICZNY

Remont - nakładka bitumiczna droga gminna nr 283046P w m. Zdziechowa

Długość odcinka: 990,00 m

- Podstawa opracowania

Inwestor: Urząd Gminy Gniezno Al. Reymonta 9-11, 62-000 Gniezno.

- Dane wyjściowe do projektowania

- mapy orientacyjne w skali 1:25000,

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1643).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020r. poz. 470).

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. / (Dz. U. 2018 poz. 1202 ze zm.)

- wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupełniającymi.

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej nr 283046P w miejscowości Zdziechowa, gmina Gniezno. Remont istniejących nawierzchni bitumicznych polepszy warunki komunikacyjne oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu dla lokalnych użytkowników oraz mieszkańców gminy Gniezna i gminy Kłecko. Droga Zdziechowa kierunek Działyń. Zakres remontu składa się z odcinka o długości 990 mb.

- Założenia do projektu

- klasa techniczna drogi  				- D – dojazdowa

- kategoria ruchu 					- KR – 1

- rodzaj nawierzchni 				- AC11S

- szerokość jezdni					- 3,40 – 5,30 m

- szerokość pasa ruchu 				- 1,70 – 2,65 m

- spadek drogi daszkowy 				- 2,0 %