Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 4/2022/TP/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego 
dla Wydziału  Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

Część nr 1: Ssak medyczny jezdny – 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | H=(FxG) |
| 1. | Zasilanie 230 VAC 50 Hz+/-10% Podciśnienie max. nie mniejsze niż 95 kPa Zmienna wydajność ssaka: 40, 50 i 60 l/min przełączana za pomocą przycisków dotykowych na pulpicie ssaka (podana wartość mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny) Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego. Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę. Pompa niskoobrotowa (poniżej 110 obr./min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie wymagająca konserwacji. Trwała obudowa z tworzywa ,odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED Cicha praca (do 40 dB). Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy – zbiornik zabezpieczający 0,25 litra. Ssak na wózku jezdnym kolumnowym wykonanym ze stopów niekorodujących, o wysokości min. 60 cm, na czterech kołach z blokadami oraz z szyną na zbiorniki i inne akcesoria Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem – wbudowany w wózek 2x Zbiornik 2,5l z poliwęglanu wielorazowy, skalowany co 100ml do wkładów jednorazowych z uchwytem naszynowym Wkłady jednorazowe 2,5l - 40 szt. Filtry antybakteryjne - 10 szt. Waga urządzenia z wózkiem do 16 kg Klasa IIa, typ CF- potwierdzone certyfikatami potwierdzonymi przez jednostę notyfikującą Zawór przełączający pomiędzy zbiornikami Funkcjonalna i ergonomiczna wirówka laboratoryjna, przeznaczona do krótkich wirowań niewielkiej ilości próbek; Wyposażona w przeźroczystą pokrywę umożliwiającą obserwację próbek w trakcie wirowania. Prosta w obsłudze – wystarczy zamknąć pokrywę i włączyć przycisk startu. Zatrzymanie wirówki następuje przez wyłączenie przyciskiem bądź otwarcie pokrywy. Wyposażona w dodatkowe zabezpieczenie – nie można uruchomić silnika przy otwartej pokrywie. Urządzenie posiada antypoślizgowe, gumowe nóżki, uniemożliwiające przesuwanie się wirówki w trakcie pracy. Posiada znak CE. Ponadto wirówka wyposażona jest w: • rotor na 6 probówek 1,5/2,0 ml lub (przy użyciu dołączonych adapterów) 0,4/0,5 ml, • rotor na 6 probówek: 3 x 0,4/0,5 ml i 3 x 1,5/2 ml, • rotor na probówki w paskach: dwa paski 8-stanowiskowe lub 16 pojedynczych probówek 0,2 ml, • pudełko do przechowywania nieużywanych rotorów i adapterów, • niewielki statyw na probówki. Prędkość maksymalna: 6000 rpm. Maksymalne RCF: 2000 x g. Temperatura otoczenia: od +5 do +40°C. Zasilanie: 220-230 V 50/60 Hz. Wymiary: 153 x 128 x 104 mm(±5 mm) Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 2: Diatermia chirurgiczna - 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | H=(FxG) |
| 1. | Diatermia chirurgiczna mono- i bipolarna umożliwiająca: cięcie monopolarne w trybie AUTO-, DRY- z mocą regulowaną z krokiem co 1 koagulację monopolarną w trybie SOFT z mocą regulowaną z krokiem co 1W; moc max. 80 W koagulację monopolarną w trybie FORCED z mocą regulowaną z krokiem co 1W; moc max. 50 W koagulację bipolarną w trybie SOFT z mocą regulowaną z krokiem co 1W; moc max. 80 W funkcja AutoStart dla koagulacji bipolarnej 4 programy pamięciowe Wyposażenie dodatkowe: Elektroda neutralna, silikon. 11.0 x 17.0 cm - 1 Elektroda neutralna dla zwierząt-1 Kabel elektrody neutralnej, wielorazowej, dł. 4m - 1 Uchwyt elektrod monopolarnych z przyciskami i kablem Int. dł. 4m - 4 Elektroda monopolarna, nożowa, prosta (1 op. = 5 szt.)- 1 Elektroda monopolarna, igłowa, prosta 0,8x22mm, dł. 40mm (1 op. = 5 szt.) - 1 Pinceta bipolarna prosta, dł. 14,5 cm, końcówki tępę 2mm - 2 Kabel pincety bipolarnej, dł. 4m - 2 Wózek do diatermi z półką na akcesoria i podstaw kołową - 1 Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 3: Weterynaryjny monitor funkcji życia- 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | H=(FxG) |
| 1. | Pulsoksymetr (Sp O2) – klipsy na język lub łapę (na małego i dużego psa); Kapnograf (Et CO2) – Sonda CO2;2 rozmiary adaptera; Ciśnieniomierz – mankiet do pomiaru ciśnienia do założenia na łapę lub ogon; Wyświetlacz LCD min. 3.0” Wbudowany system alarmów: alarmy wizualne i dźwiękowe, Niewielki rozmiar: 65mm x 30mm x 145mm±3mm, Waga do 300g, Zasilanie: bateria litowo – jonowa, po naładowaniu czas pracy min. 6h;zasilacz i stacja ładująca w zestawie, Wymagania dodatkowe: przechowywanie ID pacjentów. Okres gwarancji: min. 12 miesięcy |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ