Załącznik nr 2.2 do SIWZ - Formularz oferty - Opis przedmiotu zamówienia

Automatyczny izolator kwasów nukleinowych metodą Booma – 1 szt.

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / | Punktacja dodatkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Automatyczny izolator kwasów nukleinowych – 1 SZT. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Zautomatyzowany aparat do izolacji DNA i RNA w systemach zamkniętych pojemników (kartridży), z certyfikatem CE-IVD | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aparat umożliwia dowolną liczbę izolowanych próbek w jednym cyklu – od 1 do 16 przy użyciu fabrycznie zamkniętych pojemników - „kartridży” | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas izolacji w zależności od rodzaju protokołu: ok. 40-60 minut | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aparat posiada certyfikat CE IVD według rozporządzenia EU 2017/746 - urządzenie spełnia wymogi europejskiego certyfikatu dla produktów medycznych do diagnostyki in vitro i jest produkowany według zasad cGMP | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aparat posiada podpis elektroniczny, zapis audytu i umożliwia identyfikację użytkownika zgodnie z przepisami FDA 21 CFR Part 11 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aparat posiada system zamknięty oparty na jednokierunkowym transporcie kulek magnetycznych w obrębie kartridża, bez transferu cieczy (non-liquid handler) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aparat wyposażony w drzwi aparatu z szybą pozwalającą na obserwację kolejnych etapów procesu izolacji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aparat posiada podgrzewany blok elucyjny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System kontroli aparatu to nawigacja po menu na intuicyjnym ekranie dotykowym w systemie Windows Tablet Surface Pro (w zestawie), na którym w trakcie izolacji pojawiają się informacje o aktualnie przebiegającym etapie - tablet przystosowany do obsługi w rękawiczkach laboratoryjnych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aparat posiada menu obsługi aparatu w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aparat posiada wbudowaną lampę UV do dekontaminacji aparatu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aparat posiada zainstalowane protokoły do izolacji DNA i RNA z krwi i bloczków parafinowych z certyfikatem IVD | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aparat posiada możliwość izolacji kwasów nukleinowych z wielu różnych typów próbek w trybie Research Use Only | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Cykl izolacji może być w dowolnym momencie zatrzymany i wznowiony bez utraty materiału genetycznego z danej próbki | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Nowe protokoły i aktualizacje dostarczane bez dodatkowych opłat porducenta. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie dostępne w języku polskim. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do śledzenia próbek Sample Tracking Software, generujące raport z procesu izolacji w programie Microsoft Excel | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aparat dostarczany z czytnikiem kodów kreskowych i czytnikiem 2D do skanowania próbek | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aparat nie wymaga podłączenia do komputera | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aparat posiada port USB | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie posiada certyfikat CE-IVD, zgodność z dyrektywą 98/79/EC | TAK |  | Bez punktacji |
| INNE |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki do 48 godzin | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 4 dni robocze | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 10 dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

•	oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

•	oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

•	zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

•	zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

•	przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

•	ostatni przegląd w ostatnim tygodniu gwarancji

•	inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

……………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy