Załącznik nr 2

ZP/220/33/23

Zadanie 1: Dostawa narzędzi histeroskopowych kompatybilnych z optyką i płaszczami Zamawiającego

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Histeroskop – 3 szt. |  |  |  |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1 | Zaoferowany narzędzia histeroskopowe kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego optyką i płaszczami firmy Olympus | TAK |  |  |
| 1.2 | Płaszcz, rozm. 5.5 mm, kanał roboczy 5 Fr., z ciągłym przepływem; kraniki bezobsługowe, nierozbieralne; łączenie z optyką poprzez zatrzask "kliknięcie" – 3 szt. | TAK |  |  |
| 1.3 | Optyka histeroskopowa, średnica 3 mm, dł. rob. 282,5 mm, kąt patrzenia 30°, szerokokątna, autoklawowalna; w zestawie: kontener do sterylizacji o wymiarach 446 x 49 x 88 mm oraz tuba ochronna – 3 szt. | TAK |  |  |
| 1.4 | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m, waga 237 g; typ CF – 3 szt. | TAK |  |  |
| 1.5 | Nożyczki, rozm. 5 Fr., półgiętkie; jedna bransza ruchoma, z automatycznym zamknięciem dla bezpiecznego wprowadzania do kanału roboczego – 3 szt. | TAK |  |  |
| 1.6 | Kleszczyki biopsyjne, 5 Fr., półgiętkie – 3 szt. | TAK |  |  |
| 1.7 | Kosz do sterylizacji o wymiarach zewnętrznych: 454mm x 104mm x 401mm – 3 szt. | TAK |  |  |
| 2. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 2.1 | Producent/kraj pochodzenia | TAK, podać |  |  |
| 2.2. | Model/nazwa produktu | TAK, podać |  |  |
| 2.3 | Nazwa Katalogowa * | TAK, podać |  |  |
| II. | Histeroresektoskop - 1 szt. |  |  |  |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1 | Zaoferowany narzędzia histeroresektoskopowe kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego optyką i płaszczami firmy Olympus | TAK |  |  |
| 1.2 | Optyka 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, długość robocza 282,2 mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna o długości 305 mm – 1 szt. | TAK |  |  |
| 1.3 | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m, waga 237 g; typ CF – 1 szt. | TAK |  |  |
| 1.4 | Płaszcz wewnętrzny resektoskopu, z obturatorem, do płaszcza zewnętrznego 8,5 mm; łączenie z płaszczem zewnętrznym i elementem roboczym poprzez zatrzask/klik – 1 szt. | TAK |  |  |
| 1.5 | Płaszcz zewnętrzny, 8.5 mm, dł. 194 mm; ze stałym przepływem - 2 zawory z kurkami nierozbieralnymi, obrotowy; łączenie z płaszczem wewnętrznym za pomocą kliknięcia/zatrzasku – 1 szt. | TAK |  |  |
| 1.6 | Wkład pracujący, kanał 8 Fr, do płaszcza zewnętrznego resektoskopu – 1 szt. | TAK |  |  |
| 1.7 | Element pracujący pasywny do resektoskopu bipolarnego TURis/TCRis, uchwyt dla palców prowadzących otwarty, zamknięty(obrotowy) dla kciuka, przyłącze kabla od dołu i od góry; łączenie z płaszczem i optyką poprzez zatrzask/kliknięcie – 1 szt. | TAK |  |  |
| 1.8 | Kabel HF, bipolarny do TURiS/TCRiS do generatora ESG-400, będącego własnością Zamawiającego, długość 4 m – 1 szt. | TAK |  |  |
| 1.9 | Elektroda do resekcji plazmowej (bipolarnej), średnia pętla, do optyki 30°, sterylna, jednorazowego użytku, 12 szt./op. – 1 szt. | TAK |  |  |
| 1.10 | Elektroda koagulacyjna do resekcji plazmowej (bipolarnej), kulka, do optyk 12° i 30°, sterylna, jednorazowego użytku, 12 szt./op. – 1 szt. | TAK |  |  |
| 1.11 | Kosz do sterylizacji o wymiarach zewnętrznych: 454mm x 104mm x 401mm – 1 szt. | TAK |  |  |
| 2. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 2.1 | Producent/kraj pochodzenia | TAK, podać |  |  |
| 2.2. | Model/nazwa produktu | TAK, podać |  |  |
| 2.3 | Nazwa Katalogowa * | TAK, podać |  |  |

Zadanie 2: Dostawa narzędzi laparoskopowych

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Zestaw narzędzi laparoskopowych |  |  |  |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1 | Prowadnica trokaru 5-5,5mm z wentylem magnetycznym, kulkowym, końcówka ścięta, długość robocza 100 mm, gładka, z plastikowym demontowalnym kranikiem, wielorazowa, autoklawowalna – 2 szt. | TAK |  |  |
| 1.2 | Prowadnica trokaru 10 mm z wentylem magnetycznym, kulkowym, końcówka ścięta, długość robocza 100 mm, gładka, z plastikowym demontowalnym kranikiem, wielorazowa, autoklawowalna – 1 szt. | TAK |  |  |
| 1.3 | Atraumatyczne kleszczyki chwytające, długość robocza płaszcza 260 mm, średnica 5 mm, w zestawie: płaszcz, uchwyt z blokadą i przyłączem HF, wkład; obie bransze ruchome, monopolarne, autoklawowalne – szt. 3 | TAK |  |  |
| 1.4 | Elektroda guzikowa, wysokiej częstotliwości, średnica 5-5,5 mm, monopolarna, z kanałem ssąco-płuczącym, dł. robocza 315-320 mm, wraz z adapterem do spłukiwania i ssania z demontowanym kranikiem, autoklawowalna – 3 szt. | TAK |  |  |
| 1.5 | Igła do wstrzykiwania i punkcji, średnica 4,5-5 mm, z końcówką luer 3 mm, dł. robocza 350 mm, autoklawowalna – 1 szt. | TAK |  |  |
| 1.6 | Nożyczki typu "metzenbaum", wygięte w lewo, obie bransze ruchome, długość robocza płaszcza 330 mm, w zestawie płaszcz, uchwyt z przyłączem HF i bez blokady, wkład; autoklawowalne – 3 szt. | TAK |  |  |
| 1.7 | Manipulator maciczny wraz z sondą z podziałką oraz kanałem wewnętrznym, nadający oświetlenie w postaci aureoli na szyjce macicy uwidaczniające linię cięcia, autoklawowalny – 1 szt. | TAK |  |  |
| 1.8 | Trokar 5-5,5mm ze szpicem trójgraniastym, do prowadnicy trokara o długości roboczej 100 mm, długość robocza 165-170 mm, autoklawowalny – 2 szt. | TAK |  |  |
| 1.9 | Trokar 10mm ze szpicem trójgraniastym, do prowadnicy trokara o długości roboczej 100mm, długość robocza trokara 160-165 mm, autoklawowalny – 1 szt. | TAK |  |  |
| 1.10 | Trzymadło do igieł, średnica 5mm, wygięte w prawo, w zestawie płaszcz, wkład oraz rączka; autoklawowalne – 1 szt. | TAK |  |  |
| 1.11 | Kleszczyki monopolarne: w zestawie: płaszcz o średnica 5 mm, długość robocza płaszcza 330 mm, uchwyt z przyłączem HF i blokadą, wkład do chwytania i preparacji, obie bransze ruchome, autoklawowalne – 10 szt. | TAK |  |  |
| 1.12 | Kleszczyki biopsyjne, monopolarne, długość robocza płaszcza 330 mm, średnica płaszcza 5 mm, w zestawie: płaszcz, uchwyt z przyłączem do HF i bez blokady, wkład; obie bransze ruchome, autoklawowalne – 1 szt. | TAK |  |  |
| 1.13 | Elektroda hakowa, średnica 5 mm, dł. robocza 340 mm, monopolarna, nierozbieralna, autoklawowalna – 1 szt. | TAK |  |  |
| 2. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 2.1 | Producent/kraj pochodzenia | TAK, podać |  |  |
| 2.2. | Model/nazwa produktu | TAK, podać |  |  |
| 2.3 | Nazwa Katalogowa * | TAK, podać |  |  |

Zadanie 3: Doposażenie zestawów endoskopowych ginekologicznych posiadanych przez Zamawiającego

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Doposażenie zestawów endoskopowych |  |  |  |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1 | Igła Veressa, śr. 2,1 mm, dł. 15 cm, autoklawowalna - 3 szt. | TAK |  |  |
| 1.2 | Trokar wielorazowy, grot piramidalny, do instrumentów 10mm, dł. 15cm, kurek zamykający typu Luer do podłączenia insuflacji, zielono-czerwone oznakowanie kolorystyczne ułatwiające identyfikację rozmiaru, rozbieralny – trzy częściowy (zawór, kaniula, grot z otworem wentylacyjnym), zawór z dźwignią umożliwiającą otwarcie trokara podczas wprowadzania optyki lub instrumentu, skośne zakończenie kaniuli, autoklawowalny – 1 szt. | TAK |  |  |
| 1.3 | Trokar wielorazowy, grot piramidalny, do instrumentów 5mm, dł. 15cm, kurek zamykający typu Luer do podłączenia insuflacji, czarne-czerwone oznakowanie kolorystyczne ułatwiające identyfikację rozmiaru, rozbieralny – trzy częściowy (zawór, kaniula, grot z otworem wentylacyjnym), zawór z dźwignią umożliwiającą otwarcie trokara podczas wprowadzania optyki lub instrumentu, skośne zakończenie kaniuli, autoklawowalny – 2 szt. | TAK |  |  |
| 1.4 | Optyka laparoskopowa z systemem wałeczkowym typu Hopkins, kąt patrzenia 0°, śr. 10 mm, dł. 31 cm, , przyłącze światłowodowe wyposażone w adaptery do światłowodów różnych producentów, autoklawowalna - 3 szt. | TAK |  |  |
| 1.5 | Oznakowanie optyki kodem DataMatrix i średnicy kompatybilnego światłowodu TAK/NIE | TAK/NIE | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
| 2. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 2.1 | Producent/kraj pochodzenia | TAK, podać |  |  |
| 2.2. | Model/nazwa produktu | TAK, podać |  |  |
| 2.3 | Nazwa Katalogowa * | TAK, podać |  |  |