- Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” tj. wytworzony (wyprodukowany) środek trwały który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami. Zaoferowany sprzęt musi pochodzić z bieżącej produkcji tj. 2020/2021 r.

- Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie „Parametry oferowane” oraz wpisania  producenta, modelu oraz numeru katalogowego oferowanego asortymentu. W przypadku braku nazwy modelu/ nr katalogowego, należy podać informację, że do danego asortymentu nie została przypisana nazwa modelu/ nr katalogowy. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp jako oferty, której treść  jest niezgodna z warunkami zamówienia.

| Lp. | Przedmiot zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry w przedmiocie zamówienia* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Platforma pomiarowa BSP/RTK wyposażona w mobilny skaner laserowy oraz kamerę do opracowań fotogrametrycznych wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do przetwarzania pozyskanych danych Wymagania dotyczące platformy: Wszystkie komponenty muszą być w pełni ze sobą kompatybilne i stanowić zintegrowaną platformę pomiarową; Platforma pomiarowa -Świadczenie usługi serwisu i wsparcia technicznego. Gwarancja: Bezzałogowy Statek Powietrzny (BSP) typu dron wielowirnikowy (co najmniej) - 24 miesiące; Akumulatory do BSP (co najmniej) – 12 miesięcy Skaner laserowy (LiDAR) z kamerą RGB (co najmniej) – 12 miesięcy Kompatybilna z BSP kamera do opracowań fotogrametrycznych (co najmniej) – 24 miesiące BSP + kamera fotogrametryczna - Przynajmniej roczne ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia BSP oraz kamery BSP W skład platformy wchodzą: |
| 1 | Bezzałogowy Statek Powietrzny (BSP) typu dron wielowirnikowy z kompletem dwóch akumulatorów i stacją do ich ładowania BSP musi być w pełni kompatybilny z pozostałymi komponentami (LiDAR, kamera BSP, oprogramowanie). Wymagania ogólne: ● zapewnia precyzyjne pozycjonowanie: RTK (L1 L2) z wykorzystaniem systemów: GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo; ● zawiera w zestawie 2 akumulatory podstawowe + 2 akumulatory dodatkowe (w sumie min. 4 akumulatory) wraz ze stacją do ich ładowania; ● wykorzystuje szyfrowaną transmisję danych pomiędzy bezzałogowym statkiem powietrznym a operatorem oraz stacją naziemną (co najmniej w standardzie AES-256); ● posiada możliwość wyświetlania danych telemetrycznych na ekranie operatora; Wymagania szczegółowe: Wymiary: ●Rozłożony, bez śmigieł, maks, 850 mm x 700 mm x 450 mm (długość x szerokość x wysokość); ●Złożony, ze śmigłami, min, 400 mm x 400 mm x 400 mm (długość x szerokość x wysokość); Waga z zamontowanym skanerem LiDAR (nie więcej niż): 8 kg; Maksymalny udźwig (nie mniej niż): 2,5 kg; Czas lotu bez obciążenia (minimum): 50 minut; Czas lotu z systemem LiDAR (minimum): 30 minut; Maksymalna prędkość wznoszenia (nie mniej niż): 4 m/s; Maksymalna prędkość opadania (nie mniej niż): 2 m/s; Maksymalna prędkość lotu poziomego (nie mniej niż): 15 m/s; Dokładność zawisu (w trybie RTK): ●Pionowo (nie więcej niż): ±0,1 m; ●Poziomo (nie więcej niż): ±0,1 m; Częstotliwości pracy: ● 2,4000 - 2,4835 GHz; ● 5,725 - 5,850 GHz; Moc sygnału: ●2,4000 - 2,4835 GHz: o 29,5 dBm (FCC); 18,5dBm (CE); o 18,5 dBm (SRRC); 18,5dBm (MIC); ●5,725 - 5,850 GHz: o 28,5 dBm (FCC); 12,5dBm (CE); o 28,5 dBm (SRRC); Dokładność pozycjonowania RTK (nie gorzej niż): ● 1 cm +1 ppm (poziomo); ● 1,5 cm + 1 ppm (pionowo); Maksymalny pułap (nie mniej niż): 5000 m n.p.m.; Wspierane kombinacje gimbali: ● Pojedynczy gimbal na dole; ● Podwójny gimbal na dole; ● Pojedynczy gimbal na górze; ● Gimbal na górze i na dole; ● Potrójny gimbal; Stopień ochrony (co najmniej): IP45; Temperatura robocza (pracuje co najmniej we wskazanym przedziale temperatur): -20°C do 50°C; OMIJANIE PRZESZKÓD ● Układ wykrywania przeszkód minimum w kierunku lotu; ●Wyposażony w czujniki wykrywania przeszkód bezpieczeństwa i bezkolizyjnego lotu o polu pokrycia minimum 300 stopni; ●Funkcja automatycznego lądowania; ●Zasięg wykrywania przeszkód: co najmniej w zakresie od 0,1 do 8 m; ●Zakres wykrycia przeszkód: co najmniej w zakresie od 1 do 30 m; Kamera dla operatora FPV ●musi stanowić integralną część platformy latającej i zapewniać podgląd online dla operatora; ●minimalny kąt widzenia kamery 75°; ●rozdzielczość kamery FPV (nie mniej niż): 960p; ●odświeżanie klatek (nie mniej niż): 30fps; APARATURA STERUJĄCA Częstotliwości pracy: ●2,4000 - 2,4835 GHz; ●5,725 - 5,850 GHz; Maksymalny zasięg transmisji (nie mniejszy niż): 8 km; Moc sygnału: ● 2,4000 - 2,4835 GHz:18,5dBm; ●5,725 - 5,850 GHz：12,5dBm; Wbudowany akumulator: ● Pojemność (nie mniejsza niż): 5000 mAh; ● Napięcie: 7,2 V; ●Ogniwo: litowo-jonowe; ● Czas ładowania (nie więcej niż) – 3 h; ●Żywotność akumulatorów: o Wbudowana (nie mniej niż): 2 h; o Wbudowana + dodatkowa (nie mniej niż): 4 h; ●Temperatura robocza (co najmniej we wskazanym przedziale temperatur): -20°C do 40°C; Dodatkowy akumulator wymienny: ●Pojemność (nie mniejsza niż): 4900 mAh; ●Napięcie: 7,6 V; ●Rodzaj ogniwa: litowo-polimerowe; ●Moc (nie mniejsza niż): 37 Wh; SPECYFIKACJA AKUMULATORÓW DO BSP Pojemność pojedynczego akumulatora (nie mniej niż): 5900 mAh Napięcie (nie mniej niż): 50 V Rodzaj akumulatora: litowo-polimerowe 12S Energia (nie mniej niż): 260 Wh Waga (nie więcej niż): 1,4 kg Temperatura robocza (co najmniej we wskazanym przedziale temperatur): ●-20°C do 50°C; Temperatura przechowania (co najmniej we wskazanym przedziale temperatur): ●22°C do 30°C; Temperatura ładowania (co najmniej we wskazanym przedziale temperatur): ●-20°C to 40°C; Czas ładowania: ●pełne naładowanie dwóch akumulatorów (przy wykorzystaniu stacji ładującej - w czasie nie większym niż): 60 minut; ●ładowanie z 20% do 90% dwóch akumulatorów (przy wykorzystaniu stacji ładującej - w czasie nie większym niż): - 30 minut; STACJA ŁADUJĄCA Wymiary (nie większe niż): 510 x 410 x 260 mm; Waga (nie większa niż): 8,5 kg; Maksymalna ilość ładowanych na raz akumulatorów (nie mniej niż): 4; Prąd ładowania: 220 - 240 VAC, 50-60 Hz; Maksymalna moc wejściowa (nie mniej niż): 1050 W; Moc wyjściowa (nie mniej niż): 220-240 V - 950 W; Temperatura robocza (pracuje co najmniej we wskazanym przedziale temperatur): -20°C do 40°C; Zestaw BSP musi być dostarczony w dedykowanej dla niego skrzyni transportowej z uchwytami (walizce ochronnej), z dedykowanym wypełnieniem dopasowanym do konkretnego modelu BSP. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Komplet 2 dodatkowych akumulatorów do BSP Pojemność pojedynczego akumulatora (nie mniej niż): 5900 mAh; Napięcie (nie mniej niż): 50 V; Rodzaj akumulatora: litowo-polimerowe 12S; Energia (nie mniej niż): 260 Wh; Waga (nie więcej niż): 1,4 kg; Temperatura robocza (co najmniej we wskazanym przedziale temperatur): -20°C do 50°C; Temperatura przechowania (co najmniej we wskazanym przedziale temperatur): 22°C do 30°C; Temperatura ładowania (co najmniej we wskazanym przedziale temperatur): -20°C to 40°C; Czas ładowania: pełne naładowanie dwóch akumulatorów (przy wykorzystaniu stacji ładującej - w czasie nie większym niż): 60 minut; ładowanie z 20% do 90% dwóch akumulatorów (przy wykorzystaniu stacji ładującej - w czasie nie większym niż): - 30 minut; |  |  | komplet | 1 |  |  |
| 3. | Skaner laserowy (LiDAR) z kamerą RGB, stacją bazową oraz oprogramowaniem do przetwarzania pozyskanych danych System pomiarowy: system wyposażony w co najmniej jedną głowicę skanującą; system wyposażony w moduł pozycjonowania GNSS pracujący z wykorzystaniem minimum dwóch anten GNSS; skaner laserowy (LiDAR) zintegrowany z aparatem fotograficznym o rozdzielczości minimum 24 mpix; zapewniający możliwość jednoczesnego rejestrowania chmury punktów jak i zdjęć RGB; opcja zasilania systemu LiDAR z wymiennych akumulatorów; zawiera okablowanie niezbędne do pracy całego systemu; Waga systemu LiDAR wraz z kamerą (nie więcej niż) - 1,5 kg; Montaż: dedykowany zintegrowany uchwyt do montażu na platformie BSP; Głowica skanująca: minimalny kąt skanowania (poziomo) - 300°; minimalny zasięg głowicy skanującej: 70 m; dokładność skanowania (nie mniejsza niż): ±3 cm; ilość rejestrowanych odbić (nie mniej niż): 1; systemowa dokładność relatywna: ±5 cm; częstotliwość skanowania (nie mniej niż): 300 000 pkt/sec; Pozycjonowanie GNSS: Wspierane systemy: GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo; IMU: Dokładność wyznaczania kątów wychylenia (nie gorzej niż): Yaw: 0,04° (1σ); Roll/pitch: 0,02° (1σ); Pamięć: wbudowana pamięć na dane LIDAR (co najmniej) - 120 GB; możliwość rejestracji zdjęć na pamięci wymiennej (kartach SD); Porty: Ethernet; USB 3,0; Wymiary (nie więcej niż): 200 x 200 x 200 mm; Maksymalny czas lotu (co najmniej): 20 min; Vertical FOV: -15° ~ +15°; Maksymalna prędkość lotu: nie mniej niż 16 m/s; KAMERA RGB matryca o rozdzielczości minimum 24 mpix; możliwość sterowanie interwałem wykonywania zdjęć z poziomu oprogramowania do zarządzania systemem LiDAR; STACJA BAZOWA GNSS stacja bazowa GNSS tego samego producenta co system LiDAR; możliwość wczytania surowych obserwacji GNSS do oprogramowania do postprocessingu danych z nalotu LIDAR; antena GNSS wraz z kablem do stacji bazowej; bateria zasilająca dołączona do stacji bazowej; OPROGRAMOWANIE oprogramowanie do planowania / ustawienia parametrów misji; oprogramowanie do zarządzania systemem LiDAR; oprogramowanie do postprocessingu surowych danych nalotu: możliwość georeferencji chmury punktów z wykorzystaniem danych z dołączonej do systemu stacji bazowej; możliwość kolorowania chmury punktów z wykorzystaniem pojedynczych zdjęć; możliwość tworzenia plików z georeferencją dla pozyskanych w czasie lotu zdjęć RGB; WYMAGANE WYPOSAŻENIE: walizka transportowa na wszystkie elementy zestawu LiDAR; okablowanie niezbędne do pracy całego systemu; |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 4. | Kompatybilna z BSP kamera do opracowań fotogrametrycznych integrująca pełnoklatkową matrycę z wymiennymi obiektywami o stałej ogniskowej na co najmniej 3-osiowym gimbalu wraz z obiektywem 35 mm. Ogólne: Waga (nie większa niż): 800 g; Stopień odporności IP (co najmniej): IP4X; Temperatura pracy (co najmniej we wskazanym przedziale temperatur): -20°C do 50°C Temperatura przechowywania (co najmniej we wskazanym przedziale temperatur): -20°C do 50°C Dokładność: Dokładność pomiarów w poziomie (min.): 3 cm, w pionie (min.): 5 cm *; * Misja mapowania z rozdzielczością GSD 3 cm i prędkość lotu 15 m/s, z 75% pokryciem frontowym i 55% pokryciem bocznym. Kamera: Typ matrycy: matryca pełnoklatkowa; Efektywne piksele (nie mniej niż): 45 MP; Rozmiar piksela na matrycy (nie mniejszy niż): 4,4 μm; Opcja wykonywania zdjęć ukośnych w różnych kierunkach (nie mniej niż): 5 kierunków; Rodzaj karty SD (co najmniej na poziomie): UHS-1; Pojemność maksymalna karty SD (nie mniejsza niż): 128 GB; Wspierane formaty plików: Obraz / Pliki obserwacyjne GNSS/ Pliki log; Rozmiar zdjęcia (co najmniej): 3:2 (8192×5460 pikseli); Tryby pracy: Capture, Record, Playback; Minimalny interwał zdjęć (nie większy niż): 0,7 s; Szybkość pracy migawki (co najmniej w przedziale): Mechaniczna: 1/2000-1/8 s; Elektroniczna: 1/8000-8 s; Zakres przysłony (co najmniej w przedziale): f/2,8-f/16; Obsługiwany zakres ISO: Foto: 100 – 25600; Video: 100 – 3200; Video: Format Video: MP4; Rozdzielczość (co najmniej): 16:9 (3840×2160); Ilość klatek (nie mniej niż): 60 fps; Gimbal System stabilizacji (co najmniej): 3-osiowa (tilt, roll, pan); Zakres wibracji kątowych (nie więcej niż): 0,01°; Montaż: mocowanie odłączane; Zakres obrotu (co najmniej w zakresie): Tilt: -125° do +40°; Roll: -55° do +55°; Pan: ±320°; |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ