Wykonawca:

…………………………………………………………

Nr postępowania:  47 Z PN 22

Załącznik nr 2 do SWZ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – dotyczy Pakietu 81

- Oferowany sprzęt musi tworzyć tzw. system zamknięty typu aspiracyjno – próżniowego (gwarantuje wytworzenie próżni tuż przed pobraniem lub pobranie materiału przez odciągnięcie tłoka), umożliwiający pobór krwi do zamkniętych strzykawko - probówek, wykluczający kontakt osoby pobierającej z krwią pobraną.

- Oferowany sprzęt musi być wyposażony w trwałą etykietę z polem do opisu (umożliwiającą umieszczenie na nim imienia i nazwiska, skrótu nazwy oddziału, PESEL, daty urodzenia itp.) – nie dotyczy pozycji 10,19,20

- W/w sprzęt powinien posiadać barwne oznaczenie etykiet i korków zgodnie z międzynarodowymi standardami, umożliwiające identyfikację probówek zgodnie z ich przeznaczeniem.

- Na etykiecie probówek powinien być zaznaczony wskaźnik poziomu krwi.

- Na etykiecie probówek powinien być zaznaczony termin ważności

- Oferowany sprzęt musi być kompatybilny z wkładkami redukcyjnymi do:

rotora wirówek typu MPW 350 oraz Megafuge 16, będących w posiadaniu Zamawiającego:

- probówki do pozyskania surowicy o poj.9-10 ml (poz.6) muszą mieć średnicę od 15 mm do max.16 mm, otwór we wkładce redukcyjnej wynosi 16 mm

- probówki do pozyskania surowicy o poj.2,5-3,0 ml (poz.5) ,do oznaczania glukozy( poz.4),do badań koaguologicznych (poz.2) muszą mieć średnicę 11 –12 mm , otwór we wkładce redukcyjnej wynosi 13 mm   oraz do

rotora analizatora biochemicznego Pentra 400 f.Horiba ABX (poz.4 i 5) - otwór w

rotorze ma średnicę 15 mm

- Oferowany sprzęt musi mieć możliwość  odkręcania korka z probówek w taki sposób, aby uniknąć tzw.efektu aerozolowego (rozpryskiwania krwi),zapewniając tym samym bezpieczeństwo personelu wykonującego badania.

- Oferowany sprzęt musi być dopasowany do automatycznego podajnika w analizatorze

hematologicznym typ Sysmex XN – 550 ( tzn posiadać przekłuwalny korek   umożliwiający automatyczne pobranie krwi przez aparat – (poz.1).Optymalne wymiary   probówek do podajnika próbek: średnica 12 –14 mm, długość  66 - 75 mm ,maksymalnie – 82 mm.

- Probówki do oznaczania OB (poz.7) muszą umożliwiać odczyt bez konieczności

otwierania korka probówki i stosowania rurek opadowych (bezpieczeństwo personelu)

- Sprzęt służący do pobierania krwi tętniczej do badań gazometrycznych musi umożliwiać

podanie jej bezpośrednio do analizatora typu ABL 90 FLEX

PLUS    np.przez   wstrzyknięcie  lub możliwość zassania przez    port wlotowy

analizatora bez  konieczności  używania dodatkowego sprzętu aspirującego materiał do

badania.

11.Sprzęt do pobierania krwi włośniczkowej ( mikrometoda) musi posiadać kapilarę

umożliwiającą pobór krwi bezpośrednio do probówki . Probówkę  musi być tak

skonstruowaną, aby po usunięciu kapilary można było ją zamknąć.

12.Probówki muszą być wykonane z materiału odpornego na uszkodzenia (np.polipropylenu,

polietylenu),które nie tłuką się w transporcie i nie pękają podczas wirowania

13.Cały oferowany asortyment powinien pochodzić od jednego producenta.