OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Podstawowe parametry techniczne ciągnika:

Rok produkcji – ciągnik rolniczy: rok produkcji minimum 2020 posiadający dokumentację pozwalającą na rejestrację, z max przebiegiem 1-25mth

Ciągnik musi spełniać polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa 
oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.).

1.1 Silnik:

a) silnik diesla

b) moc minimum 100 KM

c) turbodoładowany, system chłodzenia cieczą

d) norma emisji spalin  minimum EURO IV

e) pojemność skokowa minimum 3500 cm³

f) ilość cylindrów minimum 4

1.2. WOM (wałek odbioru mocy)

a) tylny, prędkość obrotowa minimum  obr./min 540/504E

b) typ niezależny i zależny

c) przełączanie prędkości WOM w kabinie

1.3. Układ kierowniczy:

a) Kolumna kierownicy regulowana

1.4. Układ napędowy

a) Sprzęgło wielotarczowe, z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM,

b) Skrzynia biegów zsynchronizowana bezsprzęgłowa z rewersem;

c) Blokada mechanizmu różnicowego przód: Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu

d) Blokada mechanizmu różnicowego tył: Elektrohydrauliczna z funkcją automatyczną

d) Układ hamulcowy - tarczowy, mokry, sterowane hydraulicznie

e) Układ hamulcowy – pneumatyczny do przyczep

f)  Ogumienie -przód od R20 do R24; Tył od R30 do R34

g) Napęd na cztery koła

h) Przedni napęd załączany elektro-hydraulicznie

1.5. Układ hydrauliczny

a) pompa hydrauliczna (tylny układ hydrauliczny) : minimum 60 l/min

b) ilość szybkozłączy hydraulicznych minimum 4

c) Udźwig podnośnika minimum [kg] 3800

d) tylny tuz kat minimum  2

e) dolne ramiona ze szybko sprzęgami

f) przedni TUZ z wyjściem hydraulicznym

g) stabilizator teleskopowy,

1.6. Kabina:

a) deska rozczielcza z licznikami km/h, prędkością WOM, liczbą przepracowana Mth

b) lusterka boczne, klimatyzacja, radio

c) gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka,

d) spryskiwacz i wycieraczki szyby przedniej i tylnej,

e) reflektory robocze przednie i  tylne

f) błyskowa lampa ostrzegawcza,

g) wyprowadzone gniazdo elektryczne do zasilania np. pługa

h) oświetlenie wnętrza

i) fotel kierowcy pneumatyczny

j) klimatyzacja

k) homologacja na minimum 2 osoby

2. Pozostałe  wyposażenie:

2.1 Zaczep transportowy

a) rama zaczepu transportowego z regulacją wysokości;

b) zaczep automatyczny

2.2 Masa

a) Min. Masa ciągnika 3200 kg

3. Wymagania dodatkowe

a) Ciągnik musi być fabrycznie nowy rok minimum 2020 z maksymalnym przebiegiem 25mth, wolny od wad i objęty gwarancją producenta;

b) Ciągnik musi posiadać certyfikaty CE

c) Ciągnik musi posiadać niezbędne dokumenty: książka gwarancyjna, instrukcja obsługi, dokumenty niezbędne do zarejestrowania ciągnika

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również poniższy osprzęt. Zaproponowane modele osprzętu muszą umożliwiać współpracę z nabywanym ciągnikiem w ramach niniejszego postępowania, bez konieczności wykorzystania dodatkowych urządzeń.

4. Podstawowe parametry techniczne ładowacza czołowego: udźwig  minimum 1800 kg

5. Wyposażenie dodatkowe: Łyżka materiałów sypkich oraz widły do palet

6. Wóz asenizacyjny o pojemności minimum 6700 l kompatybilny z zaoferowanym ciągnikiem:

- zbiornik obustronnie ocynkowany

- tylny właz minimum ø700mm – pokrywa włazu na zawiasie

- wskaźnik napełnienia z wziernikiem

- króciec spustowy z zaworem 1 ½ ̎ – w najniższym punkcie zbiornika

- górny właz minimum ø350mm

- konstrukcja wozu: samonośna lub ramowa

- zaczep wymienny

- ogumienie wg norm stosowania

- błotniki

- układ hamulcowy pneumatyczny

- hamulec ręczny postojowy

- Sprężarka minimum napęd 540 obr/min l

- zbrojone węże odporne na temperaturę łączące armaturę

- zabezpieczenie przed przelaniem

- dwa zawory bezpieczeństwa: oraz podciśnieniowy

- odolejacz – mokry filtr powietrza, tłumik wyciszający pracę kompresora

- Króćce ssawne 6 ̎ o ø150mm główny króciec spustowy w pokrywie tylnego włazu 6 ̎ -z zasuwą hydrauliczną 6 ̎ z przodu z lewej lub prawej strony – zaślepiony, przygotowany pod montaż zasuwy ręcznej, dodatkowa zsuwa ręczna 6”, szybkozłącze zasuwy ręcznej 6”, przedłużka węża ssawnego 6” o długości minimum 3m

- Instalacja elektryczna 12V i oświetleniowa

- Wąż 6 ̎ (ø150) uchwyty transportowe na wąż ssawny wąż z koszem ssącym –chroniący przed zassaniem dużych elementów długość węża ssawnego minimum 6mb

- Świadectwo homologacji umożliwiające rejestrację oraz poruszanie się po drogach publicznych

- Wałek przekaźnika mocy