# Gdańsk, dnia 17.12.2018 r.

# Cz.2221 – 142/2014

Wydział Gospodarki Materiałowo – Technicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wykonanie robót związanych z remontem 378 m ogrodzenia obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku graniczącym z Trójmiejskim Parkiem  Krajobrazowym.

Remont 378,00 m ogrodzenia obiektów służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji graniczącego z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym obejmuje:

- Demontaż starego ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej wraz z demontażem słupków stalowych, wywozem materiałów z rozbiórki i składowaniem na wysypisku na zasadach obowiązujących w Komendzie Wojewódzkiej Policji    w Gdańsku

- Przygotowanie podłoża pod montaż nowego ogrodzenia (plantowanie terenu, usuwanie trawy, gałęzi itp.)

- Montaż nowego ogrodzenia systemowego składającego się:

- z paneli kratowych typu 3D o wysokości H - 2000 mm, zakończonych jednostronnie drutem 30 mm, panel z drutu o 5 mm ocynkowany (drut dostosowany do istniejącego ogrodzenia)

- słupki stalowe 60x40 mm ocynkowane,

- panele do mocowania słupków systemowe,

- podwalina pod cokół systemowa o wysokości 25 cm.

Wymagana jakość ogrodzenia systemowego nie gorsza niż np. ogrodzenie systemowe typu Wiśniowski.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu.

Termin wykonania robót remontowych ogrodzenia do dnia 30.03.2019 r.

Oferty należy składać przez Platformę zakupową OpenNexus do dnia 20.12.2018 r.

Wydział GMT KWP Gdańsk reprezentuje : Wanda Grubiak – inspektor robót budowlanych tel. : 058 32 14 830 lub telefon komórkowy:  608 642 703.