Tytuł zamówienia: Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją, nadaniem uprawień do obsługi urządzenia oraz  szkoleniem z fabrycznie nowej aparatury badawczej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Zestaw do napawania plazmowego z możliwością  zastosowań ręcznych, półautomatycznych oraz zrobotyzowanych  o mocy minimum 350A

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E=CxD |
| 1. | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |  | 1 |  |  |
|  | Maksymalny prąd spawania | 350 A |  |  |  |  |
|  | Maksymalny prąd spawania przy 100% cyklu pracy | 250 A |  |  |  |  |
|  | Natężenie prądu pilotującego przy 100% cyklu pracy | 30 A |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość nastawcza prądu spawania plazmowego oraz TIG | 1 A |  |  |  |  |
|  | Rodzaj ochrony | IP 21S |  |  |  |  |
|  | Elektroniczne sterowanie gazem plazmowym | 0,2 – 5 l/min |  |  |  |  |
|  | Możliwość spawania w trybach | PTA, TIG, MMA |  |  |  |  |
|  | Ekran dotykowy | min 8 cali |  |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia drutu zimnego |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia podajnika proszku |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznej chłodnicy |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość napawania z równoczesnym podawaniem proszku |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość pracy urządzenia w 2 i 4 takcie |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość zapamiętywania i zapisywania parametrów spawania |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość spawania pulsacyjnego przy prądzie stałym |  |  |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie nadprądowe |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość spawania metodą key hole oraz w trybie synergicznym |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość sterowania przepływem gazu plazmowego |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia urządzenia do zewnętrznego układu sterowania np. robotem poprzez wejście/wyjście cyfrowe i analogowe |  |  |  |  |  |
| Wymagania dodatkowe: |  |  |  |  |
| 1. | Szkolenie z obsługi urządzenia z nadaniem uprawnień do obsługi urządzenia. Kurs w wymiarze minimum 4 godzin teoretycznych i 12 godzin praktycznych (do którego może podejść osoba posiadająca już uprawnienia do metody TIG). Po ukończeniu kursu sprzedawca zapewni możliwość uzyskania uprawnień opisanych w normie branżowej "EN ISO 9606-1 15 P BW FM1 S PA ss nb" wystawianej przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Opłatę za kurs i egzamin zapewnia Wykonawca sprzedająca dane urządzenie do którego obsługi niezbędne są takie uprawnienia. |
| 2. | Serwis w ciągu minimum 12 miesięcy |
| 3. | Gwarancja na urządzenie minimum 12 miesięcy |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ