Załącznik nr 2 do SWZ

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH POJAZDU BAZOWEGO

| Lp. | Wymagania techniczne | Spełnia/nie spełnia (należy wypełnić kolumnę) |
| --- | --- | --- |
| Wymagania techniczne dla nadwozia |
| 1. | Pojazd kategorii N1, z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu |  |
| 2. | Nadwozie zamknięte całkowicie przeszklone z liczbą miejsc siedzących (w tym miejsce kierowcy) dla 3 osób |  |
| 3. | Pojazd wyposażony w drzwi zewnętrzne: przednie, boczne, skrzydłowe, przeszklone po obu stronach pojazdu, boczne przeszklone, przesuwne, z blokadą w pozycji otwartej po prawej stronie pojazdu, drzwi z tyłu nadwozia przeszklone, wysokie, dwuskrzydłowe, symetryczne, otwierane na boki pod kątem minimum 250°, wyposażone w ograniczniki otwarcia drzwi oraz blokady położenia skrzydeł przy kącie 90° i kącie pełnego otwarcia. Drzwi tyłu nadwozia nie mogą kolidować z drzwiami bocznymi przesuwnymi w żadnym ich położeniu |  |
| 4. | Szyba przednia o obniżonej przepuszczalności cieplnej, podgrzewana elektrycznie |  |
| 5. | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie większa niż 3.500 kg |  |
| 6. | Rozstaw osi nie mniejszy niż 3500 mm |  |
| 7. | Długość pojazdu nie większa niż 6000 mm |  |
| 8. | Wysokość pojazdu nie większa niż 2650 mm |  |
| Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania |
| 9. | Silnik o zapłonie samoczynnym, 4-suwowy spełniający, co najmniej normę emisji spalin EURO 6 |  |
| 10. | Pojemność skokowa nie mniejsza niż 1.960 cm3 (według danych ze świadectwa homologacji typu WE lub innego dokumentu, o którym mowa w pkt 1.3.2. Załącznika nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia) |  |
| 11. | Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 95 kW (według danych ze świadectwa homologacji typu WE lub innego dokumentu, o którym mowa w pkt 1.3.2. Załącznika nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia) |  |
| 12. | Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 300 Nm,(wg deklaracji producenta) |  |
| 13. | Pojemność zbiornika paliwa nie mniejsza niż 70 dm3 paliwa. (wg deklaracji producenta) |  |
| Warunki techniczne dla układu hamulcowego |
| 14. | Pojazd wyposażony w układ zapobiegający blokowaniu kół |  |
| 15. | Pojazd wyposażony w elektroniczny asystent siły hamowania |  |
| 16. | Pojazd wyposażony w elektroniczny rozdział siły hamowania na przednią i tylną oś pojazdu |  |
| Wymagania techniczne dla układu kierowniczego |
| 17. | Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach: przód – tył, góra – dół |  |
| 18. | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
| 19. | Kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu |  |
| Wymagania techniczne dla układu napędowego |
| 20. | Skrzynia biegów manualna w pełni synchronizowana, wyposażona w nie mniej niż 6 biegów do przodu |  |
| 21. | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy |  |
| 22. | Układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu |  |
| Wymagania techniczne dla kół jezdnych |
| 23. | Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym |  |
| 24. | Komplet kół z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdu |  |
| 25. | Komplet kół z ogumieniem śniegowym (zimowym) z oferty producenta pojazdu |  |
| 26. | Pojazd wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami (obręcz + opona) opisanymi w pkt 24 lub koło dojazdowe zgodnie z ofertą handlową producenta pojazdu |  |
| 27. | Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt 24 oraz 25 muszą być zgodne z dokumentem, o którym mowa w pkt 1.3.2. Załącznika nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia) |  |
| 28. | Kołpaki ozdobne kół letnich - Zamawiający dopuszcza tzw. kołpaki małe. Kołpaki ozdobne kół zimowych - wymagane w przypadku, gdy tarcze kół zastosowane z ogumieniem zimowym mają inny profil (wzór) niż tarcze kół zastosowane z ogumieniem letnim |  |
| 29. | Opony nie starsze niż 78 tygodni licząc od terminu odbioru pojazdu |  |
| 30. | Opony fabrycznie nowe i homologowane (Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych) |  |
| Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej |
| 31. | Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-” na masie) |  |
| 32. | Akumulator o największej pojemności i największym prądzie rozruchowym z fabrycznej oferty producenta pojazdu |  |
| 33. | Alternator o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu |  |
| Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu |
| 34. | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją górnego punktu kotwiczenia napinaczami dla fotela kierowcy |  |
| 35. | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i napinaczami dla fotela dysponenta |  |
| 36. | Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w dwóch płaszczyznach przód – tył, góra – dół i płynna regulacja kąta pochylenia oparcia. Fotele wykonane z ciemnego materiału |  |
| 37. | Poduszki gazowe przednie oraz nadokienne, obejmujące ochroną kierowcę i dysponenta, poduszka gazowa boczna dla kierowcy |  |
| 38. | Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich |  |
| 39. | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne |  |
| 40. | Światła przeciwmgielne przednie posiadające homologację, wbudowane w zderzak, spojler lub zintegrowane z lampami zespolonymi |  |
| 41. | Klimatyzacja min. półautomatyczna w kabinie kierowcy |  |
| 42. | Zestaw czujników parkowania, z przodu i z tyłu pojazdu z sygnalizacją co najmniej akustyczną. Z tyłu pojazdu muszą być umieszczone co najmniej 4 czujniki rozłożone równomiernie w tylnym stopniu, z przodu pojazdu muszą być umieszczone w zderzaku co najmniej 4 czujniki rozłożone równomiernie |  |
| 43. | Kamera cofania |  |
| 44. | Radioodbiornik z ekranem dotykowym min. 7’’, wyposażony w co najmniej 2 głośniki zamontowane w kabinie kierowcy oraz co najmniej 2 głośniki zamontowane w przedziale biurowym z odrębnym sterowaniem głośnością |  |
| 45. | Komplet dywaników gumowych w przedziale kierowcy |  |
| 46. | Fartuchy lub osłony przeciwbłotne na wszystkie koła pojazdu |  |
| 47. | Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej: podnośnik samochodowy, klucz do kół, wkrętak dwustronny dostosowany do systemu mocowania zastosowanego w pojeździe, klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora |  |
| 48. | Minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu |  |
| 49. | Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe, na których nie znajdują się żadne napisy |  |
| 50. | Autoalarm wyposażony, w: co najmniej jedną blokadę silnika lub zespołów, co najmniej jeden czujnik ochrony wnętrza, wyłącznik/tryb serwisowy. Sterowanie zmienno-kodowym kluczem kodowym lub pilotem. Syrena urządzenia z własnym zasilaniem. Konstrukcja urządzenia modułowa. Alarm reagujący na otwarcie każdych drzwi pojazdu i maski silnika oraz na ruch wewnątrz całego pojazdu |  |
| 51. | Centralny zamek z 2 pilotami dla wszystkich zewnętrznych drzwi pojazdu |  |
| Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu |
| 52. | Jeden z lakierów nadwozia z oferty producenta pojazdu przedstawionej przez Wykonawcę (kolor stonowany, czyli ciemny – w odcieniach ciemnoszarym, brązowym, grafitowym i srebrnym) |  |
| 53. | Materiały obiciowe siedzeń I-go i II-go rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb w kolorze ciemnym, ułatwiającym utrzymanie w czystości |  |

................................., dn. .......................	   	.........................................................             			                                          				(podpis Wykonawcy)