GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

tel. 13 4491062, 13 4491063, 13 4491064,  fax. 13 4491735

e-mail: gmina@skolyszyn.pl, www.skolyszyn.pl, NIP 6851651203

Skołyszyn, dn. 14.10.2019

GPIR.271.2.85.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Budowa dwóch stanowisk słupowych hybrydowego oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w miejscowości Lisów „Grodzisko” oraz Jabłonica „Zadębina” gm. Skołyszyn”.

Zakres zamówienia obejmuje budowę 2 szt. stanowisk słupowych hybrydowego oświetlenia ulicznego posadowionych w miejscowościach Lisów oraz Jabłonica gm. Skołyszyn spełniających poniżej opisane parametry techniczne:

- Miejscowość Lisów:

- stanowisko słupowe posadowione w pasie drogowym drogi gminnej przy skrzyżowaniu dróg gminnych działka nr ewid. 110 oraz 381 stanowiących mienie komunalne Gminy Skołyszyn – mapa poglądowa zał. Nr 3.1;

- Miejscowość Jabłonica:

- stanowisko słupowe posadowione w pasie drogowym drogi gminnej przy skrzyżowaniu dróg gminnych działka nr ewid. 814 oraz 812/2 i 695 stanowiących mienie komunalne Gminy Skołyszyn – mapa poglądowa zał. Nr 3.2;

- Parametry wspólne dla wszystkich stanowisk słupowych hybrydowego oświetlenia ulicznego:

- Oświetlenie drogowe hybrydowe, z oprawą oświetleniową uliczną zabudowaną na słupie oświetleniowym z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie;

- Źródło światła zamontowane na wysokości min 5,8 m nad poziomem drogi (należy dobrać odpowiednią wysokość słupa, oraz wziąć pod uwagę ukształtowanie terenu);

- Hybrydowy (wiatrowo – słoneczny) system oświetleniowy samo wystarczający, niezależny, eliminujący potrzebę budowania ziemnych lub napowietrznych łączy elektrycznych.

- Moc wiatraka, panelu fotowoltaicznego oraz pojemność akumulatora powinna być tak dobrana aby zapewnić oświetlenie od zmierzchu do świtu, niezależnie od pory roku i warunków atmosferycznych;

- Źródło światła LED min. 60 W każde, strumień świetlny > 6500 lm;

- Barwa światła biała 5500-6000K;

- Oprawy oświetleniowe powinny charakteryzować się rozsyłem światła zapewniającym optymalne doświetlenie skrzyżowania.

- Ze względów eksploatacyjnych należy zastosować oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP-66 i klasą ochronności II;

- W instalacji uwzględnić należy m.in. lokalne warunki pogodowe, położenie geograficzne, typ podłoża, prędkość wiatru (strefa wiatrowa) jak również optymalne miejsce posadowienia słupa w celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz uzyskania maksymalnej wydajności.

- W celu uzyskania maksymalnej wydajności lub w przypadku braku możliwości posadowienia słupa we wskazanych lokalizacjach, Zamawiający dopuszcza lokalizację stanowiska słupowego w innej lokalizacji w obrębie danej miejscowości.

- Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji w terenie przed złożeniem oferty;

- Wszystkie elementy konstrukcyjne jak i prądotwórcze powinny spełniać odpowiednie normy oraz posiadać niezbędne certyfikaty.

- Gwarancja min 60 miesięcy na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia.

- Pilot zdalnego sterownia.

- W ramach zamówienia należy dodatkowo wykonać:

- Montaż prefabrykowanego fundamentu betonowego;

- Stanowisko słupowe powinno być wbudowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo użytkowania (również po okresie gwarancyjnym) oraz nie stwarzać zagrożenia dla użytkowników drogi.

Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 6 grudnia 2019.

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania oraz specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia.

Sposób złożenia i sporządzenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową Gminy Skołyszyn, do dnia:  21 października 2019 r. do godziny 9:00. Należy wypełnić wszystkie pozycje oferty. Kryterium oceny ofert: cena 100%. Oferta spełniająca wymagania i zawierająca najniższą cenę zostanie wybrana do udzielenia zamówienia. Oprócz wypełnienia formularza na stronie platformy zakupowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć jako załącznik skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego oraz projektu umowy, które są dostępne pod nw. adresem postępowania jako załączniki do zapytania ofertowego.

Oferty składane w formie papierowej lub elektronicznej na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę. Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania.

Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej 
w zakładce „zostań wykonawcą”. Uprości to Wykonawcy składanie ofert oraz otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie postępowania. Rejestracja jest całkowicie darmowa.

Wykonawca posiadając konto na platformie zakupowej, gdzie sam fakt bycia zalogowanym użytkownikiem automatycznie potwierdza ofertę - jeżeli nie jest zalogowany zostanie poproszony o zalogowanie się do konta, które zostało przez Wykonawcę utworzone.

W przypadku gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający złożenie oferty - wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną.

W postępowaniu ocena ofert dokonana będzie wyłącznie w oparciu o poprawnie złożone poprzez platformę zakupową oferty.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 13 4491734 od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek: 7:30 – 17:00, wtorek-czwartek: 7:30 – 15:30, piątek: 7:30 – 14:00;

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Projekt umowy.

  - Mapa poglądowa Lisów.

  - Mapa poglądowa Jabłonica.