Załącznik nr 1 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Tytuł zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej w zakresie budowy i przebudowy dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsi Siary, gmina Sękowa, powiat Gorlicki.

Zamówienie współfinansowane ze środków objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycję związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, operacji pn. „Scalanie gruntów wsi Siary, gmina Sękowa, powiat Gorlice"

Zamawiający: Powiat Gorlicki – Starostwo Powiatowe w Gorlicach

ul. Biecka 3, 38 – 300 Gorlice

Kod zamówienia według CPV:

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

- Ogólny opis lokalizacji i parametrów:

Gmina Sękowa położona jest w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego. W jej skład wchodzi 11 miejscowości (sołectw). Siedzibą gminy jest Sękowa. Obręb Siary                o  powierzchni 630,6477 ha położony jest na obszarze Pogórza Jasielskiego, bezpośrednio na północ od Beskidu Niskiego. Obejmuje dno i zbocza doliny Siarki (dopływu Sękówki) w jej dolnym biegu. Obszar wsi wznosi się od około 310 m n.p.m. w północnej części wsi (dno doliny Siarki) do około 570 m n.p.m. w południowo zachodniej części wsi (wschodnie zbocze Bartniej Góry). Obszar wsi rozcina płaskodenna dolina Siarki o przebiegu z południowego zachodu na północny wschód.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o materiały:

- Załącznik numer  13 do decyzji z dnia 6 lutego 2024 roku, znak w sprawie GN.042.27.2021 - Zakres zagospodarowania poscaleniowego obrębu Siary, gmina Sękowa, Powiat Gorlice

- Załącznik numer 14 do decyzji dnia 6 lutego 2024 roku, znak w sprawie GN.042.27.2021 - Mapę obszaru scalenia gruntów wsi Siary obejmującą zakres prac poscaleniowych

Dokumenty jw. stanowią załączniki do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia                        i zawierają podstawowe informacje, jakie muszą być spełnione (uwzględnione) w rozwiązaniach projektowych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Dokumentacja projektowa, stanowiąca przedmiot niniejszej umowy musi być sporządzona zgodnie z przepisami:

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,

3) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;

4) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

5) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

6) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

7) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod              i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym;

8) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

II. Założenia wyjściowe do wykonania opracowania projektowego:

W ramach zamawianej dokumentacji projektowej, należy opracować rozwiązania techniczne i użytkowe dla szeregu obiektów budowlanych oraz zagospodarowania terenu                                     z uwzględnieniem:

- Budowa nowych dróg - w ilości 12,279 km

- Przebudowa dróg rolniczych - w ilości 15,014 km

- Budowa przepustów - w ilości 19 sztuk

- Planowana długość zadrzewień – w ilości  0,208 km

- Prace rekultywacyjne -  0,8430 ha

III. Założenia do prac projektowych:

- Merytoryczno-prawne:

  - Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, sztuką budowlaną oraz samodzielnie sporządzoną inwentaryzacją (o ile będzie ona konieczna).

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zamówienia, zgodnie z treściami
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, należy opisać za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy
europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszących te normy.

  - Przyjmuje się, że zakresem rzeczowym projektu, o którym mowa wyżej, ma zostać
objęty zakres wymieniony powyżej.

  - Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zamówi odpowiednie opracowanie geodezyjno-kartograficzne (o ile zajdzie taka potrzeba) – obsługa geodezyjna zagospodarowania poscaleniowego,

  - Wykonawca we własnym zakresie uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia (w tym pozwolenie wodno-prawne) – o ile zajdzie taka potrzeba / konieczność.

  - Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt dokona uzgodnień dokumentacji                    w stosownych organach (w tym ewentualnych kolizji z istniejącymi sieciami).

  - Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zamówi odpowiednie opracowanie geologiczne (o ile zajdzie taka potrzeba).

  - Wykonawca opracuje dokumentację dendrologiczną, która posłuży do uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew kolidujących z przebudową (o ile zajdzie taka potrzeba)

  - Wykonawca we własnym zakresie uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile zajdzie taka potrzeba),

  - Wykonawca opracuje dokumentację dla terenów osuwiskowych  (o ile zajdzie taka potrzeba),

  - Wykonawca opracuje dokumentację dla  strefy ochrony konserwatorskiej (o ile zajdzie taka potrzeba),

  - Wykonawca opracuje dokumentację dla  strefy ochrony  krajobrazu  (o ile zajdzie taka potrzeba),

  - Osoby wykonujące dokumentację będącą przedmiotem zamówienia posiadają stosowne, wymagane przepisami uprawnienia.

  - Projektant/Wykonawca ww. opracowań uzyska niezbędne pozwolenia do wykonania zaprojektowanego zakresu robót.

- Formalne:

Przyjmuje się, jako zasadę, że przyjęte przez Projektanta rozwiązania projektowe mają na celu zagospodarowanie poscaleniowe obrębu Siary.

Projektant, przed przystąpieniem do zasadniczych prac projektowych, przedstawi Zamawiającemu założenia projektowe w formie wstępnych opracowań, koncepcji, ekspertyzy technicznej, szkicowych ilustracji graficznych, analitycznych zestawień, bądź przybliżonych wyliczeń (do 40 dni od dnia podpisania umowy). Opisany wyżej wymóg formalny oznacza, że Zamawiający, zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag, bądź zastrzeżeń do treści zamawianego projektu. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego, Projektant przystąpi do zasadniczych prac projektowych.

3.Techniczne:

Projekt winien kompleksowo uszczegóławiać wcześniej ustalone wstępne założenia programowo – przestrzenne jak i ewentualnie nowe rozwiązania konstrukcyjne. Zamawianym projektem należy objąć branże:

- ogólnobudowlaną,

- drogową,

- melioracyjną (hydrotechniczną).

3.1. Projekt budowlany i wykonawczy:

- rozwiązania architektoniczne i techniczne dotyczące zagospodarowania poscaleniowego wyżej wymienionego obrębu

3.1.1 W zakresie rozwiązań branży budowlanej:

- zaprojektowanie rozwiązań związanych z elementami zagospodarowania terenu,

- zaprojektowanie rozwiązań mających na celu wykonanie zagospodarowania poscaleniowego w obrębie przywrócenia funkcji rolniczej gruntów (likwidacja zbędnych dróg, miedz, zakrzaczeń, zabiegi rekultywacyjne), wydzielenie gruntów użyteczności publicznej.

3.1.2 W zakresie rozwiązań branży drogowej:

- zaprojektowanie szeregu rozwiązań technicznych dotyczących budowy nowych dróg wraz z odprowadzeniem wód opadowych oraz nasadzeń przydrożnych,

- zaprojektowanie szeregu rozwiązań technicznych dotyczących przebudowy istniejących dróg wraz z odprowadzeniem wód opadowych oraz nasadzeń przydrożnych,

- zaprojektowanie rozwiązań technicznych dotyczących przepustów pod drogami,

- dojazdów do zabudowań gospodarczych uczestników postępowania scaleniowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (z koniecznymi pracami przygotowawczymi, w tym urządzenie zjazdów, brodów) wraz z niezbędnymi rowami odwadniającymi w pasach drogowych

- opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu- dokument powinien być zaopiniowany przez właściwe jednostki organizacyjne w gminach oraz właściwe jednostki Policji

3.1.3 W zakresie rozwiązań branży melioracyjnej (hydrotechnicznej):

- Zaprojektowanie rozwiązań dotyczących korekty przebiegu i poprawy parametrów technicznych istniejących rowów melioracyjnych.

    - Ekonomiczne:

- kosztorysy inwestorskie,

- przedmiary robót,

- treści poszczególnych elementów kosztorysowych jak i przedmiary robót, powinny być szczegółowo uzgodnione z Zamawiającym, na etapie wstępnych wzajemnych uzgodnień.

5. Inne wymagania dotyczące przedmiotowego zadania:

  - W opracowaniach projektowych i ekonomicznych (kosztorysowych), należy przewidzieć wszystkie roboty o charakterze zarówno inwestycyjnym jak i remontowym, tak aby dokumentacja techniczna jak i ekonomiczna stanowiła całość robót do wykonania.

  - Wykonawca na własny koszt zleci opracowanie geodezyjne stosowne do zakresu prowadzonych prac.

  - Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt uzyska wszelkie niezbędne dokumenty i uzgodnienia celem uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę.

  - Wykonawca pozyska inne stosowne decyzje, uzgodnienia oraz pozwolenia niezbędne do realizacji inwestycji

  - Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wszelkich niezbędnych wyjaśnień                             i dokonywania poprawek na etapie procesu administracyjnego.

  - Niezależnie od projektu budowlano – wykonawczego, Wykonawca dołączy Specyfikacje techniczne (STWIOR) wykonania i odbioru poszczególnych robót 
w odniesieniu do danych branż. Wymaga się, aby opracowania, o których mowa wyżej, stanowiły niezależną od projektu, odrębną dokumentację.

  - W rozwiązaniach projektowych, Wykonawca będzie uwzględniał tylko te materiały, których stosowanie jest dopuszczone w budownictwie powszechnym.

  - Prawo zamówień publicznych, (którego postanowienia należy brać pod uwagę przy realizacji niniejszego zamówienia), zakazuje dokonywania opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. W nielicznych przypadkach, można oprzeć opis przedmiotu zamówienia na znakach towarowych, patentach, pochodzeniu produktu w przypadku, źródła i szczególnego procesu, gdy jest to uzasadnione specyfiką danego zamówienia i Projektant (Kosztorysant) nie może w inny sposób opisać jego przedmiotu. Wskazanie, więc znaku towarowego patentu lub pochodzenia jest wyjątkiem od reguły i nie powinno być interpretowane rozszerzająco.
W każdym przypadku, gdy obiektywnie możliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia
w sposób nie wymagający ich wskazania, Projektant (Kosztorysant) powinien się do tego zastosować.

Niezależnie od powyższego, Projektant powinien adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosować projekt do potrzeb wszystkich użytkowników.

  - Zamawiana dokumentacja projektowa wraz z odpowiednimi uzgodnieniami winna zostać sporządzona oprócz wersji papierowej, również w wersji elektronicznej tj. na nośniku elektronicznym (CD-ROM, pendrive) wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami jak tez zostaje wydana w stanie pełnym.

Wersja papierowa:

- dokumentacja budowlana i wykonawcza – 5 egz.

- kosztorysy inwestorskie / przedmiary robót – 3 egz.

- szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) – 3 egz.

- projektu stałej organizacji ruchu, w formie papierowej – 3 egz.

Wersja elektroniczna:

- nośnik elektroniczny/ CD-ROM / pendrive – całość opracowań – 2 egz.

  - W ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu art. 20 ustawy Prawo budowlane, od dnia podpisania umowy                                  z wykonawcą robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu Umowy do dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji za wady dla wykonanych robót budowlanych, przy czym nadzór, o którym mowa wyżej, rozpocząć się może w okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia wydania przez Wykonawcę zamawianego projektu lub od uzyskana w ramach projektu  ostatniej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, w zależności od tego który termin będzie późniejszy. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją projektową będzie obejmowało nieodpłatne odbycie 10 wizyt na budowie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, usuwanie wynikłych w trakcie realizacji inwestycji ewentualnych wad i braków dokumentacji technicznej, z inicjatywy własnej bądź na żądanie Zamawiającego, opiniowanie zgłoszonych przez Wykonawcę zamiennych rozwiązań w odniesieniu do rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej, uzupełnianie i modyfikacja dokumentacji technicznej – w terminie ustalonym przez strony.

  - Przed sporządzeniem oferty cenowej, Projektant winien przeprowadzić szczegółowe oględziny obrębu Siary.

  - Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, warunki techniczne, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca pozyskuje własnym staraniem. W razie potrzeby wystąpi do Zamawiającego o udzielenie stosownych upoważnień.

  - Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

  - Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. Przed realizacją robót w terenie na podstawie projektów Wykonawca winien jest uzyskać stosowne pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia.

Załącznik:

  - Załącznik numer  13 do decyzji z dnia 6 lutego 2024 roku, znak w sprawie GN.042.27.2021 - Zakres zagospodarowania poscaleniowego obrębu Siary, gmina Sękowa, Powiat Gorlice.

  - Załącznik numer 14 do decyzji dnia 6 lutego 2024 roku, znak w sprawie GN.042.27.2021 - Mapę obszaru scalenia gruntów wsi Siary obejmującą zakres prac poscaleniowych

Opracował:

Justyna Gocek

Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Starostwa Powiatowego w Gorlicach
gn@powiatgorlicki.pl