Alkometr A2.0/04

DANE TECHNICZNE
Zakres pomiarowy - 0 - 3mg/l
DOPUSZCZALNE BŁĘDY POMIAROWE:
dla zakresu 0,05 - 0,40 mg/l - +/- 0,02 mg/l
dla zakresu 0,4 - 2,0 mg/l - +/- 5%
dla wartości > 2,0 mg/l - +/- 20%
Czas pomiaru - 1min.
Minimalne parametry wydechu:
objętość wydechu- > 1.5l
czas wydechu - > 3s
Czas przygotowania do pracy –15 min.
Temperatura pracy - 0 - 40°C
Zasilanie: -+12V
Pobór mocy:
maksymalny - 60W
standardowy 40W
Wymiary - 320x200x160
Ciężar - 5 kg