OPINIE TECHNICZNE DLA:

Lokalizacja UJAZDOWO – wieża GSM

Instalacja na szczycie wieży (52m)systemu antenowego składającego się z dwóch anten dookólnych – dipol pionowy 2,9m. Separacja 3m w poziomie.
Droga kablowa dla fiderów 2 x 7/8”.
Instalacja dwóch anten GNSS/GPS 12,6cm na wysokości minimum 3m n.p.t.
Przy maszcie szafa zewnetrzna o wymiarach 1560x81x205czm (szer/gł/wys.)
Zapotrzebowanie na energię elektryczna 3x400V 3500W/ zabezpieczenie 3x16A na podliczniku z istniejącego przyłącza.

Lokalizacja OSIECZNA / BOSZKOWO– wieża GSM

Instalacja na szczycie wieży (72m)systemu antenowego składającego się z dwóch anten dookólnych – dipol pionowy 2,9m. Separacja 3m w poziomie.
Droga kablowa dla fiderów 2 x 1 1/4”.
Instalacja dwóch anten GNSS/GPS 12,6cm na wysokości minimum 3m n.p.t.
Przy maszcie szafa zewnetrzna o wymiarach 1560x81x205czm (szer/gł/wys.)
Zapotrzebowanie na energię elektryczna 3x400V 3500W/ zabezpieczenie 3x16A na podliczniku z istniejącego przyłącza.