Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 184/2024/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

Modernizacja stacji transformatorowej J2

Zamawiający:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-716 Olsztyn ul. Oczapowskiego 2.

Przedmiotem zamówienia jest:

Modernizacja stacji transformatorowej J2

Zakres robót:

- Demontaż transformatora

- Demontaż przewodów szynowych.

- Montaż transformatora olejowego 630kVA 15,75/0,42kV

- Montaż przyłącza kablowego w miejsce szyn zasilających

- Dostosowanie rozdzielnicy nn do nowego transformatora i przyłącza kablowego.

- Montaż nowych głowic SN dostosowanych do kabli zasilających SN.

- Montaż przepustów do komory transformatora.

- Utylizacja zdemontowanych elementów w uzgodnieniu z Zamawiającym

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej, pomiarów i badań

Uwagi dodatkowe:

1.   Wykonawca winien dokonać sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

2.   Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

3.     Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zadania, powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, zgodności z normą lub deklarację zgodności producenta.

4.     Wykonawca powinien zapewnić ciągłość zasilania obiektu w energię elektryczną poprzez zastosowanie agregatu prądotwórczego o mocy minimum 500kVA.

5.      Przerwy w zasilaniu możliwe tylko po uzgodnieniu z Użytkownikiem.