Załącznik  nr 2 do SWZ – Formularz cenowo - techniczny

Załącznik nr 1 do umowy LI.261.1.2024

# FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, odbiór i wymiana źródeł radioaktywnych Ir 192 wraz z przeprowadzeniem przeglądów okresowych 2 szt apartów HDR: Flexitron s/n FT00756 i microSelectron s/n v3 20093 oraz pełna opieka serwisowa  w/w aparatów HDR i 2 szt Systemów Planowania Leczenia (Oncentra Brachy HASP – 76731BF6 i Oncentra Prostate 70233) na okres 36msc.

- Wymiana źródeł promieniotwórczych Ir 192:

- Dostawa źródeł Ir 192 do siedziby Zamawiającego – aktywność źródła Ir-192 wynosi 10 Ci,

z dopuszczalnym odchyleniem w granicach +/- 10%, zgodnie z pomiarem dokonanym w dacie wysyłki  źródła przez Producenta (według gwarancji Producenta), do każdej dostawy dostarczony będzie  pisemny certyfikat aktywności źródła (Certyficate For sealed Sources)

- Wymiana dostarczonych źródeł w aparatach

- Kontrola szczelności źródeł Ir 192 zgodnie z polskim prawem atomowym

- Przygotowanie dokumentów wywozu zużytych źródeł do Producenta

- Odbiór, transport i wywóz zużytych źródeł z siedziby Zamawiającego do Producenta

- Utylizacja zużytych źródeł Ir-192 przez Producenta

- Zakres dostawy-usługi:

- Przeprowadzenie 24 przeglądów okresowych aparatów HDR (4 przeglądy jednego aparatu HDR 		       w jednym roku trwania umowy)

- Przeglądy okresowe, procedury kontrolne, konserwacja oraz testy funkcjonowania aparatów     	    wykonane będą każdorazowo przy wymianie źródła (zgodnie ze specyfikacją techniczną 	     	    Producenta, według listy kontrolnej)

- Części zużywalne niezbędne do właściwego funkcjonowania aparatów wymieniane w okresie   trwania umowy, zgodnie z zaleceniami Producenta

- Konserwacja systemu informatycznego i jego bieżąca aktualizacja

- Wsparcie techniczne oprogramowania,tj. Aktualizacja oprogramowania, Ulepszone Wersje Oprogramowania oraz odświeżenie technologii

- Wykonawca oświadcza, że dostarczone Zamawiającemu wyroby i urządzenia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów i urządzeń w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

- Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane Zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

- Wykonawca oferuje realizację przedmiotu zamówienia za cenę ………………………………… złotych, słownie: ............................................................................................................................................................................................... złotych, zgodnie  z  następującą kalkulacją:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt | Cena jednostkowa netto | Wartość netto zł 3 = 1 x 2 | Wartość brutto jednostkowa zł 4 = 2 + 5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto 6 = 1 x 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Aparaty HDR Flexitron s/n FT00756 | 12 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Aparat HDR microSelectron s/n v3 20093 | 12 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | System Planowania Leczenia | 2 szt |  |  |  |  |  |

…………………... dnia                                                                                     ...………………………………………….

podpis  osoby  lub  osób upoważnionych do  reprezentowania  wykonawcy