Załącznik nr 1c  do swz pakiet nr 3

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego model, typ, sprzętu nowy, rok produkcji (rok produkcji 2022) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek do transportu zwłok z pokrywą | Szt/1 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| CERTYFIKATY |
| 1 | Wykonawca posiada dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu oferowanych wyrobów, w tym co najmniej: – deklarację zgodności, – certyfikat CE, Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania. | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim (przekazane w momencie dostawy sprzętu) | TAK |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia - Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania podstawowe |
| 1. | Wózek wykonany ze stali nierdzewnej, o regulowanej wysokości , podnoszenie i opuszczanie za pomocą siłownika elektrycznego – do około 40 podnoszeń (akumulator w wyposażeniu) | TAK |  |
| 2. | Wymiary Pozycja niska: długość: 2300 mm-2400mm, szerokość 600 mm-650mm, wysokość 670-700 mm Pozycja wysoka: długość: 2050-2100 mm, szerokość 600-650 mm, wysokość: 900-940 mm | TAK |  |
| 3. | Pokrywa osłaniająca do transportu wykonana z plastiku, całkowicie zdejmowalna, zmywalna | TAK |  |
| 4. | Duże cztery kółka o śr. 250-300 mm, o grubości 4-5 cm , z tego dwa wyposażone w hamulce | TAK |  |
| 5. | 2 pasy mocujące ciało- łatwe i szybkie w obsłudze | TAK |  |
| 6. | Uchwyty boczne | Tak 50 pkt NIE 0 pkt |  |
| 7. | Kółka odbojowe na wyposażeniu | TAK 50 pkt NIE 0 pkt |  |
| SERWIS I GWARANCJA |
| PARAMETRY | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego urządzenia | Min. 24 miesiące |  |
| 2 | Bezpłatne obowiązkowe przeglądy w okresie gwarancyjnym wymagane dla dobrej pracy aparatu wraz z zestawami serwisowymi, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji | Min. 12 miesięcy |  |
| 3 | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie-podjęta naprawa” | Do 48 godzin |  |
| 4 | Trzy naprawy gwarancyjne tego samego podzespołu uprawniają do wymiany urządzenia na nowe | TAK |  |
| 5 | Zagwarantowanie dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego | 10 lat od daty zakupu |  |
| 6 | Okres gwarancji na naprawę wykonaną w okresie pogwarancyjnym | 1 rok |  |

Wartość zamówienia netto: 	_______________________________________zł (słownie)

Wartość zamówienia brutto:         _______________________________________zł (słownie)

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).