Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 178/2023/TP-I/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa sprzętu oraz wyposażenia laboratoryjnego do jednostek UWM w Olsztynie”

CZĘŚĆ 1- Wytrząsarka laboratoryjna typu vortex - 2 sztuki

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Wymiary (szer. x dł. X wys. (mm): min: 180 x 220 x 70 mm – max: 190 x 230 x 80 mm Waga: - od 2,2 do 2,4 kg Parametry pracy: - prędkość obrotowa od 0 do 3000 rpm (obr./min) - amplituda: 4,0 – 5,0 mm - zasilanie: 100-240 V / 50-60 Hz - moc: 15 W - typ ruchu: orbitalny - optymalna temperatura pracy 5 - 40°C Dodatkowe parametry: - zabezpieczenia antypoślizgowe - regulator prędkości - tryby pracy: ciągły i dotykowy - obudowa odporna na działanie chemikaliów Wymagania dodatkowe: GWARANCJA min. 12 miesięcy |  |  | szt. | 2 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ II- pH- metr stacjonarny z elektrodą- 2 sztuki

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Parametry techniczne: - Zasilanie: wejście 100-240V/ 50-60 Hz - Wymiary: min: 225 x 145 x 65 mm – max: 230 x 150 x 75 mm - Masa 0,6 – 0,7 kg Funkcyjność: - zakres pomiarowy: 0,00–14,00 pH (-2000 d0 2000 mV) - dokładność/rozdzielczość: 0,01/±0,01 pH - punkty kalibracji: 3 - predefiniowane grupy buforów: 4 - zakres temperatur: 0-100 °C - rozdzielczość/ dokładność pomiaru temperatury: 0,1/±0,5 °C - wzorcowanie bieżące - automatyczne i ręczne rejestrowanie punktu końcowego - sygnał dźwiękowy punktu końcowego - sygnał wizualny punktu końcowego Dodatkowe parametry techniczne: - wyjście analogowe - sygnał dźwiękowy - wyświetlacz LCD o przekątnej 4,0 – 4,5 cala Dodatkowe wyposażenie: - elektroda/czujnik Wymagania dodatkowe: GWARANCJA min. 12 miesięcy |  |  | szt. | 2 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 3- Miniwirówki laboratoryjne- 4 sztuki

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Parametry techniczne: - Waga: 0,4 – 0,6 kg - autoklawowalność do 121°C Funkcje/ parametry pracy: - maksymalna prędkość: 7000 rpm/ 2680 xg - włącznik pracy start-stop - załączanie przez zamknięcie pokrywy Wyposażenie: - rotory 16 x 0,2 ml; 8 x 1,5/2,0 ml Wymagania dodatkowe: GWARANCJA min. 12 miesięcy |  |  | szt. | 4 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 4- Mieszadło magnetyczne z grzaniem- 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Parametry techniczne: - wymiary zewnętrzne (W x D x H): min: 185 x 265 x 95 [mm] – max: 195 x 275 x 105 [mm] - waga: 2,8-3,0 [kg] - minimalna średnica płyty roboczej: 160 [mm - materiał płyty roboczej: stop aluminium lub aluminium - długość elementu mieszającego: 10-50 [mm] - zasilanie: 230 / 50 [V / Hz] - zużycie energii w trakcie mieszania / grzania: 8,5 / 550 [W] Funkcje/ parametry pracy: - zakres kontroli prędkości: 250-1250 [obr./min] - max. objętość mieszanego roztworu (woda): 15 [L] - zakres regulacji temperatury płyty: +30 do +330 [°C] - Jednorodność temperatury na płycie: ±3 [°C] - czas nagrzewania płyty do temperatury 330°C: 15-20 [min] - max. lepkość mieszanego roztworu: do 1170 mPa·s Dodatkowe funkcje: - sygnał dźwiękowy - wskaźniki błędów Wymagania dodatkowe: GWARANCJA min. 12 miesięcy |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 5- Zbiorniki i akcesoria do zbiorników na ciekły azot- 2 sztuki

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Pozycja nr 1: Zbiornik do przechowywania ciekłego azotu Maksymalna ilość ciekłego azotu: 50 litrów. Konstrukcja aluminiowa izolowana próżniowo. Statyczne tempo parowania: 0,24 litra na dzień. Waga: pusty – od 16,0 do 18,0 kg / pełny – od 55,0 do 57,0 kg Wymiary zewnętrzne (średnica x wysokość): min: 460 x 805 – max: 465 x 815 (mm) Średnica wlewu: od 47 do 53 mm Pozycja nr 2: Pompka nożna do pobierania ciekłego azotu Przeznaczona do zbiorników o pojemności 20 litrów lub większych i ze średnicą szyjki 50mm. Wydajność do 8 litrów na minutę. Kompatybilna ze zbiornikiem z opisu w pozycji nr 1. Pozycja nr 3: Podstawa jezdna do zbiorników na ciekły azot Kompatybilna ze zbiornikami o pojemności od 30 do 50 litrów. Kompatybilna ze zbiornikiem z opisu w pozycji nr 1. Pozycja nr 4: Zbiornik do przechowywania ciekłego azotu. Maksymalna ilość ciekłego azotu: 10 litrów. Konstrukcja aluminiowa izolowana próżniowo. Statyczne tempo parowania: 0,12 litra na dzień. Waga: pusty – od 5,5 do 6,5 kg / pełny – od 13,5 do 14,5 kg Wymiary zewnętrzne (średnica x wysokość): min: 290 x 545 – max: 310 x 560 (mm) Średnica wlewu: od 47 do 53 mm Butla zamykana, wyposażona w zamkniecie pozwalające na bezpieczny transport. Wymagania dodatkowe: GWARANCJA min. 12 miesięcy |  |  | szt. | 2 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 6- Transiluminator UV- 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Transiluminator UV duży, długość fali: min. 312-365 nm, 26 x21cm Właściwości: min. 312 -365 nm, wysokiej wydajności reflektor, przełącznik wysoka / niska intensywność Specyfikacja Transiluminator UV - mały rozmiar filtra Rozmiar filtra [cm] 21 x 26 Źródło światła 8 W x 6 Wymiary urządzenia (W x D x H) [cm]: min: 32 x 28 x 8 – max: 35 x 30 x 12 Wyposażony w przełącznik wysokiej / niskiej intensywności. Starter wysokiej jakości zapewnia, że lampy UV pobudzają się natychmiast i bez migania. Białe światło pozwala na obrazowanie żeli barwionych niefluorescencyjnie, umożliwiając szerszy zakres zastosowań. Obszar widzenia: 210 x 297 mm. Wymagania dodatkowe: GWARANCJA min. 12 miesięcy |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 7- Drukarka 3D wraz z akcesoriami (urządzenie filtrujące)- 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | -Obszar roboczy: min: 190 x 190 x 170 – max: 210 x 210 x 190 mm -Dostępne średnice dyszy 0,4 mm (standard) / 0,3 mm / 0,6 mm -Ekstruder Pojedynczy (kompatybilny z bardziej wymagającymi filamentami, jak TPU czy nylon) -System chłodzenia ekstrudera -Wentylator promieniowy chłodzący blok ekstrudera; -dwa wentylatory chłodzące wydruk -Głowica Pojedyncza, V3 P-latforma robocza Podgrzewana; dostępna płyta perforowana i szklana -Czujnik materiału Mechaniczny -Łączność Wi-Fi, Ethernet, USB -System operacyjny Android -Procesor Quad Core -Wyświetlacz Dotykowy; 4” IPS (min: 790 x 470 – max: 810 x 490) -Kamera PARAMETRY PROCESU DRUKU -Technologia druku LPD (ang. Layer Plastic Deposition) technologia warstwowego nakładania stopionego materiału -Rozdzielczość warstwy 90-400 mikronów -Minimalna grubość ściany 450 mikronów -Poziomowanie platformy Automatyczny pomiar wysokości punktów platformy PARAMETRY TEMPERATUROWE -Maksymalna temperatura druku (ekstrudera) 290 °C -Maksymalna temperatura platformy 105 °C -Temperatura pomieszczenia dla pracującego urządzenia 20-30°C -Temperatura przechowywania 0-35 °C FILAMENTY -Dostępne materiały Z-ABS, Z-ABS 2, Z-ASA Pro, Z-ESD, Z-FLEX, Z-GLASS, Z-HIPS, Z-NYLON, Z-PCABS, Z-PETG, Z-PLA, Z-PLA Pro, Z-ULTRAT -Zewnętrzne materiały Obsługiwane -Struktury podporowe Usuwalne mechanicznie – drukowane z materiału modelowego -Forma materiału Szpula -Średnica materiału 1,75 mm ZAWARTOŚĆ ZESTAWU Drukarka 3D, głowica V3, panele boczne, Z-SUITE, Starter Kit, szpula materiału, uchwyt na szpulę, pamięć USB CHARAKTERYSTYKA OPROGRAMOWANIA -Pakiet oprogramowania Z-SUITE -Obsługiwane typy plików wejściowych .stl, obj, .dxf, .3mf, .ply -Obsługiwane systemy: operacyjne, Mac OS Mojave i nowsze wersje, / Windows 7 i nowsze wersje -Medyczna wciągarka światłowodu lasera zamykającego niewydolną żyłę -Obudowa wkrętarki elektrycznej -Model sztucznego serca ludzkiego -Funkcjonalny prototyp słuchawek LPD PARAMETRY ELEKTRYCZNE -Natężenie prądu wejściowego 110 V ~ 5,9 A 50/60 Hz; 240 V ~ 2,5 A 50/60 Hz -Maksymalny pobór mocy 320 W Urządzenie filtrujące, zaprojektowane w celu przechwytywania mikrocząsteczek oraz nieprzyjemnych zapachów będących rezultatem procesu druku 3D. Utrzymujące także stałą i stabilną temperaturę w komorze druku, redukując problem odkształcania się i kurczenia modeli. Kompatybilne z drukarka wyżej. WAGA I WYMIARY FIZYCZNE -Urządzenie bez modułu filtrującego (S x G x W): min: 365 x 355 x 225 mm – max: 500 x 490 x 285 mm -Urządzenie z modułem filtrującym (S x G x W): min: 420 x 355 x 225 mm – max: 550 x 490 x 285 mm -Waga urządzenia: 1,8 – 2,6 kg PARAMETRY FILTRACJI -Filtr wychwytujący zapachy Wkład węglowy -Filtr wychwytujący cząsteczki HEPA -Skuteczność filtracji 99,50% PARAMETRY ELEKTRYCZNE Natężenie prądu wejściowego 100 - 240 V ~ 0,7 A 50/60 Hz Parametry zasilacza 12 V DC, 0,5 A (min) Maksymalny pobór mocy 6 W ZAWARTOŚĆ ZESTAWU Urządzenie, zasilacz, moduł filtrujący z filtrem HEPA i węglowym Wymagania dodatkowe: GWARANCJA min. 12 miesięcy |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 8- Stół laboratoryjny- 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Wymagania ogólne Zamówienie obejmuje wykonanie mebli, ich dostawę, wraz wniesieniem i montażem. Meble należy całkowicie zmontować, wypoziomować. Wymagania dla mebli Wszystkie składowe, elementy mebli laboratoryjnych powinny być wykonane i montowane zgodnie ze szczegółowym opisem każdej pozycji. Meble w całości powinny być w kolorze, który jest obecnie w laboratorium (wykonawca otrzyma fotografię mebli). Meble, wykonane w systemie modułowym z wystandaryzowanych elementów, pozwalającym na dowolne konfigurowanie zestawów. Meble, muszą być niepalne, nienasiąkliwe, łatwo zmywalne, zabezpieczone przed korozją, wykonane w całości z blachy stalowej, ocynkowanej galwanicznie (grubość warstwy cynku minimum 2,5 µm) lub ze stali kwasoodpornej gatunku co najmniej A2 wg normy EN ISO 3506 lub równoważnej, dwustronnie pokrytej proszkowo lakierem poliuretanowym, nakładanym metodą proszkową (grubość powłoki lakierniczej 40µm - 120µm). Dopuszcza się stelaże stołów z kształtowników stalowych zabezpieczonych przed korozją w ten sam sposób, co blacha użyta do produkcji mebli. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie mebli, ich dostawę, wniesienie i montaż. Wszystkie wymiary podano w mm wg zasady: szerokość (długość) × głębokość × wysokość. Wymagania dla stelaży Stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wym. 50-60×25-30×2-3 mm (tolerancja +/-5%) i pokrytych lakierem poliuretanowym. Nóżki stelaża muszą posiadać możliwość regulacji wysokości w granicach -5 +20 mm. Nogi stelaży wykonane w taki sposób, aby nie występowały otwarte końcówki profili (z wyjątkiem miejsc montażu stopek poziomujących). Dopuszczalne obciążenie stołu ma wynosić min. 350 kg/m2. Pojedyncze moduły łączone w ciągi bez konieczności dublowania wspólnych elementów konstrukcyjnych modułu. Poprzeczki z bokami stelaży łączone za pomocą łącznika teleskopowo lub łączone za pomocą połączenia gwintowanego z użyciem śrub montażowych. Wszelkie otwory i połączenia zaślepione wkładkami wykonanymi z tworzywa sztucznego. Wymagania dla blatów Blaty z żywic fenolowych laminowane o grubości min. 16 mm odporne na pleśń, gnicie oraz rozpuszczalniki z możliwością optycznego dostosowania ich grubości do grubości płyt laminowanych. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji zadania przedstawić wzornik kolorów do wyboru przez Zamawiającego. Blaty muszą posiadać następujące parametry wytrzymałości mechanicznej, potwierdzone dołączonym do oferty arkuszem właściwości materiału, wydanym przez producenta blatu (w języku polskim lub angielskim): -Odporność na suche ciepło co najmniej 4 dla 180OC, badana według normy EN 438 lub równoważnej; -Odporność na wilgotne ciepło - co najmniej 4, dla 100OC; badana według normy EN 12721 lub równoważnej, -Odporność na zarysowania co najmniej 4;, badana według normy EN 438 lub równoważnej -Odporność na zmianę koloru co najmniej 6; badana według normy ASTM G53-91 lub równoważnej (315 - 400nm) -Moduł sprężystości co najmniej 9000 N/mm2, badany według normy ISO 178 lub równoważnej; -Wytrzymałość na rozciąganie co najmniej 70 N/mm2, badana według normy ISO 527-2 lub równoważnej; -wytrzymałość na zginanie co najmniej 100 N/mm2, badana według normy ISO 178 lub równoważnej, Wymagania dla blach ocynkowanych, z których wykonane są meble: Dokument z badania odporności korozyjnej blach ocynkowanych (z których są wykonane: stelaże, szafki, szafy, nadstawki), pokrytych powłoką lakierniczą poliuretanową, w obojętnej i kwaśnej mgle solnej wg normy PN – EN ISO 9227: 2012, gdzie wskaźniki RP i RA wyglądu wszystkich badanych próbek, zgodnie z normą PN – EN ISO 10289:2002 lub równoważną mają wynosić nie mniej niż 10, zaś wskaźniki spękania, złuszczenia, zardzewienia i spęcherzenia, według normy PN-EN ISO 4628:2005, mają wynosić nie więcej niż 0. Dokument ten musi dotyczyć wszystkich w/w norm i być wystawiony przez laboratorium akredytowane. Klasyfikację w zakresie reakcji na ogień dla farby poliuretanowej pokrywającej meble, o stopniu co najmniej: A2-s1, d0, według normy EN 13501-1 lub równoważnej, wystawioną przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną i akredytowaną, którą należy dołączyć do oferty. Protokół z badań zgodnie z normą PN EN 2808: 2008, wydany przez akredytowane laboratorium, potwierdzający grubość poliuretanowej powłoki lakierniczej nakładanej proszkowo na blachę ocynkowaną. 1 szt. Stół laboratoryjny 1800mm x 800 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z: Blat z żywicy fenolowej, grubość min. 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny, o parametrach nie gorszych, niż opisane w części "Wymagania szczegółowe dla mebli; wymagania dla blatów" niniejszego dokumentu. W podstawie: Stelaże z profili zamkniętych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą poliuretanową, przekrój profili 50-60×25-30×2-3 mm (tolerancja +/-5%); szczegółowy opis stelażu znajduje się w opisie wymagań dla stelaży. Stół posiada wspornik, który jest zamocowany do profili bocznych i jest umieszczony centralnie od poziomu posadzki na wysokości 20 cm. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ