Załącznik nr 8

Uzupełnieniu zagospodarowania terenu do projektu budowlanego i przedmiaru robót

1. Gablota dwustronna 6 szt.

Wykonanie ze słupków aluminiowych fi 6 cm oraz belki aluminiowej o szerokości 5 cm, na podstawach betonowych o obciążeniu 25 kg (bez potrzeby wbijania w ziemię).
Otwierana gablota z przeszkleniem (z dwóch stron), zamykana na klucz.
Treść umieszczana za pomocą magnesów.

Wymiary ekspozytora: 105x90 z obydwu stron.

Przykładowy rysunek techniczny:

2. Wiata rowerowa

Specyfikacja:

długość: 2100 mm
szerokość: 2450 mm
wysokość: 2010 – 2330 mm

Konstrukcja – stal ocynkowana
Pokrycie dachu – poliwęglan komorowy
Zabudowa ścian – poliwęglan komorowy
Kolor – RAL 7005
Zastosowanie stojaków rowerowych – BR.10 dla 5 rowerów

Rysunek techniczny:

3. Stół i ławeczki do altany:

Zestaw składający się z dwóch ław z oparciem o długości 160cm każda, dwóch krzeseł oraz dużego stołu o długości 160cm.
Komplet wykonany w całości z litego drewna świerkowego.

Wymiary ławki: wysokość: 85 cm, długość: 160 cm, szerokość: 63 cm, wysokość siedziska: 40 cm
Wymiary stołu: wysokość: 68 cm, długość: 160 cm, szerokość: 72 cm
Wymiary krzesła: wysokość: 85 cm, długość: 56 cm, wysokość siedziska: 40 cm

Grubość deski: 32 mm

Rysunek techniczny:

4. Ławeczka drewniana z betonowym fundamentem szt. 2

Zgodnie z opisem projektu załącznik nr 8 – karta techniczna – ławka

5. Tablica z planem miejscowości Bożej Woli i okolic

Opracowanie graficzne mapy miejscowości Boża Wola z elementami graficznymi i opisem strategicznych miejsc miejscowości.
Konstrukcja tablicy wykonana z profili zamkniętych 25x25x2 mm.
Konstrukcja nośna tablicy (nogi) wykonana z profili zamkniętych 60x60x4 mm.
Poszycie tablicy z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm i wykończenie ozdobnym kątownikiem.
Wszystkie elementy stalowe, pomalowane dwukrotnie farbą antykorozyjną.
Grafika – druk na folii monomerycznej solwentowej, zabezpieczonej na gorąco laminatem UV.
Posadowienie tablicy w gruncie na głębokości 1 metra i usztywnienie bloczkiem betonowym.

Rysunek przykładowy: