RDB.26.6.2023.AJ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. PRZEDMIOT

1.Przedmiotem zamówienia jest remont ogrodzenia wokół terenu Bazy Materiałowej w Zielinie przy ul. Głównej 25.

II.  SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC WYKONANIA

Część 1.

- rozebranie istniejącego ogrodzenia z przęseł na długości 73,0 mb (bez słupków mocujących),

- demontaż jednego skrajnego słupka,

- oczyszczenie i malowanie słupków farbą antykorozyjną podkładową i farbą w kolorze antracyt,

- montaż nowego ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych o wysokości 1500 mm na długości 73,0 mb (śrubami hakowymi ) na istniejących słupkach,

- wykonanie w panelu ogrodzeniowym otworu umożliwiającego dostęp do skrzynki elektrycznej oraz wypełnienie przerwy pomiędzy skrzynką, a ogrodzeniem panelem,

- montaż jednego skrajnego słupka o średnicy ø 60 mm, wysokości min. 2500mm (grubość ścianki min. 2,0mm) z zastrzałami, stalowego ocynkowanego, zaślepionego z góry, pomalowanego proszkowo w kolorze antracyt,

- słupek wkopany w ziemię na głębokość min 700 mm, średnica dołu 250 mm i zabetonowany betonem klasy min. B-10,

- wykonanie jednej bramy wjazdowej rozwieralnej dwuskrzydłowej w ogrodzeniu z paneli,

- wykonanie jednej furtki rozwieralnej w ogrodzeniu z paneli.

Część 2.

- rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki na długości 328,0 mb oraz z przęseł na długości 42,0 mb o łącznej długości 370,0 mb wraz ze słupkami,

- montaż nowego ogrodzenia z siatki, wraz ze słupkami z 3 drutami naciągowymi na długości 370,0 mb,

- słupki rozstawione co 2,5 m,

- na początku, końcu, w narożnikach (miejscach załamania) ogrodzenia oraz max. co 25,0 mb należy zastosować słupki podporowe z obustronnymi zastrzałami,

- słupki należy wkopać w ziemię na głębokość min 700 mm, średnica dołu 250 mm i zabetonować betonem klasy min. B-10.

II. OPIS WYMAGAŃ W STOSUNKU DO ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Panele ogrodzeniowe:

- szerokość paneli dostosowana do montażu na istniejących słupkach ogrodzeniowych.

- wysokość paneli 1500 mm

- stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo

- kolor paneli: antracyt

- średnica drutu dla panelu 5 mm

- maksymalne wymiary oczek prostych 50x200 mm

- 3 poziome przetłoczenia

- mocowane za pomocą  złączek, śrub hakowych do słupków w min 4 pkt/słupek

2. Siatka ogrodzeniowa

- stalowa ocynkowana

- średnica drutu ø 3 mm

- wysokość 1500 mm

- max. wymiar oczka 55x55mm

3. Słupek

- słupek stalowy okrągły o średnicy ø 50 mm

- ocynkowany

- wysokość słupka (dostosowana od ogrodzenia) min. 2200 mm

-  grubość ścianki słupka min. 2,0 mm

- słupki należy zaślepić z góry kapturkami wykonanymi z tworzywa mrozoodpornego oraz odpornego na promienie UV

- zastrzały z rur o ø 42 mm i grubości ścianek min. 2 mm, ocynkowane.

4. Brama

- stalowa samonośna, dwuskrzydłowa rozwieralna o szerokości ok.3500 mm

- rama skrzydeł wykonana z profilu stalowego min. 50x30mm ( grubość ścianki min. 2,5 mm)

- zawiasy bramy z możliwością regulacji

- ocynkowana i malowana proszkowo

- kolor taki sam jak paneli

- wysokość 1500 mm

- wypełniona panelami opisanymi powyżej

- zamykana na zasuwę i kłódkę

5. Furtka

- stalowa samonośna o szerokości dostosowanej do istniejących słupków - ok. 970 mm

- rama furtki wykonana z profilu stalowego min. 50x30mm ( grubość ścianki min 2,5 mm)

- zawiasy z możliwością regulacji

- ocynkowana i pomalowana proszkowo

- kolor taki sam jak paneli

- wysokość 1500 mm

- wypełniona panelami opisanymi powyżej

- wyposażona w zamek patentowy z klamką

6. Drut naciągowy

- stalowy ocynkowany

- średnica ø 3 mm

7. Śruby hakowe

- wykonane ze stali nierdzewnej

- złączki, podkładki, nakrętki zrywalne ze stali nierdzewnej

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca na całość wykonanych robót oraz na zastosowane materiały udzieli 5- letniej gwarancji.

2. Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki ogrodzenia wykonawca przekaże zamawiającemu.

3. Przed złożeniem oferty należy obowiązkowo zapoznać się ze stanem faktycznym istniejącego ogrodzenia oraz zakresem robót w terenie. Skutek niewykonania lub nienależytego wykonania oględzin nie będzie stanowił podstawy do składania dodatkowych roszczeń finansowych.

4. Wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zadania ponosi Wykonawca.

Oględzin można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 7°° - 8°° po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr telefonu 609691588.

Sporządził:  15.03.2023 Grzegorz Kula