Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 6

Modyfikacja z dnia 25.10.2019

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wirówki laboratoryjne |
| I. | Wirówka laboratoryjna I – 2 szt. | TAK |  |  |
| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
|  | Przeciążenie regulowane do minimum 30.000 x g | TAK/Podać |  |  |
|  | Regulacja prędkości wirowania: W zakresie minimum: 100-17.500 rpm Ze skokiem maksimum 100rpm | TAK/Podać TAK/Podać |  |  |
|  | Maksymalna pojemność: minimum 48x1,5/2,0ml minimum 5x50ml | TAK/Podać TAK/Podać |  |  |
|  | Tryby pracy: Praca ciągła Czas pracy programowalny w zakresie minimum 30s – 9h59 min Funkcja szybkiego wirowania (oddzielny przycisk) | TAK TAK/Podać TAK |  |  |
|  | Czas rozpędzania do maksymalnych obrotów (z rotorem na probówki 1,5/2,0ml) – maksimum 15 s | TAK/Podać |  |  |
|  | Czas hamowania z maksymalnych obrotów do całkowitego zatrzymania (z rotorem na probówki 1,5/2,0ml) – maksimum 15s | TAK/Podać |  |  |
|  | Pokrywa: Zabezpieczenie przed otwarciem podczas wirowania Możliwość otwarcia awaryjnego bez zasilania | TAK TAK |  |  |
|  | Szybka i łatwa wymiana rotorów, we własnym zakresie przez użytkownika | TAK |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie podłączanego rotora | TAK |  |  |
|  | Alarm złego wyważenia rotora | TAK |  |  |
|  | Pamięć przynajmniej 50-ciu programów wirowania z szybkim dostępem do zdefiniowanych programów | TAK/Opisać |  |  |
|  | Wymiary maksimum (szer. x gł. x wys.z otwartą pokrywą): (35x45x60)cm | TAK/Podać |  |  |
|  | Głośność maksimum 60dB | TAK/Podać |  |  |
|  | Pobór mocy maksimum 475W | TAK/Podać |  |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie: | TAK |  |  |
| 16.1 | Rotor stałokątowy na minimum 48 probówek o pojemności 1,5/2 ml Aerozoloszczelna pokrywa Maksymalna prędkość wirowania minimum 12 500 rpm Sterylizowalny w autoklawie | TAK TAK TAK TAK |  |  |
| 16.2 | Rotor stałokątowy na probówki PCR w paskach Pojemność minimum – 8 pasków po 8 probówek PCR o pojemności 0,2ml Pokrywa Maksymalna prędkość wirowania minimum: 11 750 rpm Sterylizowalny w autoklawie | TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
| 16.3 | Rotor wychylny Przystosowany do wirowania płytek mikrotitracyjnych, płytek do PCR i głębokodołkowych Pokrywa Maksymalna prędkość wirowania minimum 4500rpm | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Możliwość doposażenia w przyszłości o: Rotor stałokątowy do wirowania probówek 1,5/2,0ml z prędkością 17 500 rpm Rotor stałokątowy przystosowany do wirowania cryoprobówek Rotor stałokątowy przystosowany do wirowania minimum 6 probówek stożkowych 15/50ml Rotor stałokątowy przystosowany do wirowania kolumienek | TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE |  | TAK = 2 pkt. NIE = 0 pkt TAK = 2 pkt. NIE = 0 pkt TAK = 2 pkt. NIE = 0 pkt TAK = 2 pkt. NIE = 0 pkt |
| II. | Wirówka laboratoryjna II– 2 szt. | TAK |  |  |
| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
|  | Przeciążenie regulowane do minimum 30.000 x g | TAK/Podać |  |  |
|  | Regulacja prędkości wirowania: W zakresie minimum: 100-17.500 rpm Ze skokiem maksimum 100rpm | TAK/Podać TAK/Podać |  |  |
|  | Maksymalna pojemność: minimum 48x1,5/2,0ml minimum 5x50ml | TAK/Podać TAK/Podać |  |  |
|  | Tryby pracy: Praca ciągła Czas pracy programowalny w zakresie minimum 30s – 9h59 min Funkcja szybkiego wirowania (oddzielny przycisk) | TAK TAK/Podać TAK |  |  |
|  | Czas rozpędzania do maksymalnych obrotów (z rotorem na probówki 1,5/2,0ml) – maksimum 15 s | TAK/Podać |  |  |
|  | Czas hamowania z maksymalnych obrotów do całkowitego zatrzymania (z rotorem na probówki 1,5/2,0ml) – maksimum 15s | TAK/Podać |  |  |
|  | Chłodzenie: Zakres temperatur minimum: -10°C÷40°C Funkcja szybkiego schładzania komory wirówki Funkcja utrzymywania temperatury komory do momentu otwarcia pokrywy | TAK/Podać TAK TAK |  |  |
|  | Wzrost temperatury przy maksymalnej prędkości obrotowej nie większy niż 4°C | TAK/Podać |  |  |
|  | Rozwiązanie techniczne, odprowadzające wilgoć i skropliny z komory | TAK/Opisać |  |  |
|  | Pokrywa: Zabezpieczenie przed otwarciem podczas wirowania Możliwość otwarcia awaryjnego bez zasilania | TAK TAK |  |  |
|  | Szybka i łatwa wymiana rotorów, we własnym zakresie przez użytkownika | TAK |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie podłączanego rotora | TAK |  |  |
|  | Alarm złego wyważenia rotora | TAK |  |  |
|  | Pamięć przynajmniej 50-ciu programów wirowania z szybkim dostępem do zdefiniowanych programów | TAK/Opisać |  |  |
|  | Wymiary maksimum (szer. x gł. x wys. z otwartą pokrywą): (40x65x65)cm | TAK/Podać |  |  |
|  | Głośność maksimum 60dB | TAK/Podać |  |  |
|  | Pobór mocy maksimum 1100W | TAK/Podać |  |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie: | TAK |  |  |
| 19.1 | Rotor stałokątowy na minimum 30 probówek o pojemności 1,5/2 ml Aerozoloszczelna pokrywa Maksymalna prędkość wirowania minimum 13 500 rpm Sterylizowalny w autoklawie | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Możliwość doposażenia w przyszłości o: Rotor stałokątowy do wirowania probówek 1,5/2,0ml z prędkością 17 500 rpm Rotor stałokątowy przystosowany do wirowania cryofiolek Rotor stałokątowy przystosowany do wirowania minimum 6 probówek stożkowych 15/50ml Rotor stałokątowy przystosowany do wirowania kolumienek | TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE |  | TAK = 2 pkt. NIE = 0 pkt TAK = 2 pkt. NIE = 0 pkt TAK = 2 pkt. NIE = 0 pkt TAK = 2 pkt. NIE = 0 pkt |
| III. | Wirówka laboratoryjna III– 2 szt. | TAK |  |  |
| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
|  | Przeciążenie regulowane do minimum 20.000 x g | TAK/Podać |  |  |
|  | Regulacja prędkości wirowania: W zakresie minimum: 200-14.000 rpm Ze skokiem maksimum 10rpm w zakresie od 200-5000 rpm, ze skokiem maksimum 100 rpm w zakresie 5000-14000 rpm | TAK/Podać TAK/Podać |  |  |
|  | Maksymalna pojemność: nie mniej niż 4x 750ml | TAK/Podać |  |  |
|  | Tryby pracy: Praca ciągła Czas pracy programowalny w zakresie minimum 1 – 99 min Funkcja uruchamiania zegara w momencie osiągnięcia zadanej prędkości Funkcja szybkiego wirowania (oddzielny przycisk) 4.1. Funkcja pozwalająca na ustawienie prędkości szybkiego wirowania | TAK TAK/Podać TAK TAK/opisać TAK/NIE |  | TAK=5 pkt. NIE=0pkt. |
|  | Funkcja pozwalająca na wprowadzenie minimum 10 prędkości rozpędzania i hamowania rotora | TAK |  |  |
|  | Chłodzenie: Zakres temperatur minimum: - 10°C 9°C÷40°C Funkcja szybkiego schładzania komory wirówki Funkcja utrzymywania temperatury komory do momentu otwarcia pokrywy | TAK/Podać TAK TAK |  |  |
|  | Wzrost temperatury przy maksymalnej prędkości obrotowej nie większy niż 4°C 7°C | TAK/Podać |  |  |
|  | Rozwiązanie techniczne, odprowadzające wilgoć i skropliny z komory | TAK/Opisać |  |  |
|  | Pokrywa: Zabezpieczenie przed otwarciem podczas wirowania Możliwość otwarcia awaryjnego bez zasilania | TAK TAK |  |  |
|  | Szybka i łatwa wymiana rotorów, we własnym zakresie przez użytkownika | TAK |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie podłączanego rotora | TAK |  |  |
|  | Alarm złego wyważenia rotora | TAK |  |  |
|  | Pamięć przynajmniej 35-ciu programów wirowania | TAK/Opisać |  |  |
|  | Wymiary maksimum (szer. x gł. x wys. z otwartą pokrywą): (70x65x80)cm | TAK/Podać |  |  |
|  | Wyskość dostępu nie większa niż 30 cm | TAK |  |  |
|  | Masa urządzenia: maksimum 100kg | TAK/Podać |  |  |
|  | Głośność maksimum 60dB | TAK/Podać |  |  |
|  | Pobór mocy maksimum 1650W | TAK/Podać |  |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie: | TAK |  |  |
|  | Rotor stałokątowy na minimum 48 probówek o pojemności 1,5/2 ml Aerozoloszczelna pokrywa Maksymalna prędkość wirowania minimum 12 500 rpm Sterylizowalny w autoklawie | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Rotor wychylny, przystosowany do wirowania probówek stożkowych 15/50ml, płytek głębokodołowych, MTP: Pojemność minimum 48 x 15 ml, 0 x 50 ml | TAK |  |  |
|  | Możliwość doposażenia w przyszłości o: Rotor/akcesoria umożliwiające wirowanie minimum 80 probówek okrągłodennych 13/16mm | TAK/NIE |  | TAK = 2 pkt. NIE = 0 pkt |
| IV. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać | Podać w miesiącach ………………….. |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | podać |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |

Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu cenowym osobnych cen dla pozycji I, II, III .