ZAŁĄCZNIK  nr 2.A.

PARAMETRY  TECHNICZNO-UŻYTKOWE

DLA KARETKI   SPECJALISTYCZNEJ   TYPU  „C”  (S)

OKREŚLONĄ PRZEZ PN-EN 1789

Ilość sztuk-2

konstrukcja z roku 2020

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE WYKONAWCY | PUNKTACJA DOT. KRYTERIUM: PARAMETRY TECHNICZNE i ZUŻYCIE ENERGII |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 NADWOZIE |  |  |  |
| 1.1. | Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t przeszklony na bocznej prawej ścianie przy miejscach siedzących dla personelu | TAK |  |  |
| 1.2. | Przystosowany do przewozu min. 5 osób wraz z kierowcą w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach (podać ilość osób) | Min.5 osób |  |  |
| 1.3. | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki , wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł (podać kąt otwarcia drzwi) | Kąt otwarcia drzwi min. 270 stopni |  |  |
| 1.4. | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z dodatkowym wewnętrznym uchwytem, z otwieraną szybą, Przy prawych drzwiach przesuwnych do przedziału medycznego stopień (obrotowy) automatycznie chowany przy zamykaniu drzwi. Kąt obrotu stopnia min. 90°. Możliwość ręcznego włączania i wyłączania stopnia . | TAK |  |  |
| 1.5. | Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja niedomkniętych drzwi w kabinie kierowcy oraz przedziale medycznym widoczna dla kierowcy | TAK |  |  |
| 1.6. | Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny | TAK |  |  |
| 1.7. | Zewnętrzny schowek (tj. odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) o wymiarach umożliwiających montaż w nim co najmniej dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami tlenowymi, deski ortopedycznej, oraz noszy podbierakowych | TAK |  |  |
| 1.8. | Kolor nadwozia – lakier fabryczny producenta pojazdu bazowego objęty gwarancją biały lub żółty RAL 1016 - zgodnie z PN EN 1789 (nie dopuszcza się innych kolorów) | TAK |  |  |
| 1.9. | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami zewnętrznego schowka) sterowany pilotem | TAK |  |  |
| 1.10. | Autoalarm | TAK |  |  |
| 1.11. | Immobilizer | TAK |  |  |
| 1.12. | Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą | TAK |  |  |
| 1.13. | Izolacja termiczna i akustyczna ścian | TAK |  |  |
| 1.14. | Fabryczny zbiornika paliwa o pojemności minimum 80 litrów / Fabryczny zbiornik powyżej 100 litrów pozwalający na duży zasięg ambulansu. – Fabryczny tzn. montowany przez producenta pojazdu bazowego zgodnie z homologacją pojazdu kompletnego. PARAMETR PUNKTOWANY . - poniżej 100 litrów – 0 punktów - powyżej 100 litrów – 10 punktów | TAK |  | Zbiornik paliwa o pojemności …………tj. punktów………. |
| 1.15 | Minimum dwa fabryczne gniazda 12V w kabinie kierowcy oraz jedno gniazdo USB Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów Czujnik światła | TAK |  |  |
| 2 | 2 SILNIK I NAPĘD | TAK |  |  |
| 2.1. | Turbodiesel spełniający wymagania normy Euro 6 o pojemności min. 2100 cm.3 PARAMETR PUNKTOWANY - pojemność 2100cm – 0 punktów - 2100-2200 cm – 5 punktów - 2200-2500cm– 10 punktów - powyżej 2500 cm – 12 punktów |  |  | Pojemność ……… cm.3 tj. punktów ………. |
| 2.2. | Spełniający wymagania normy Euro 6 | TAK |  |  |
| 2.3. | Moc silnika min. 120 KM Moment obrotowy min. 350 Nm. (podać moc w KM oferowanego silnika oraz moment obrotowy w Nm.) - parametr punktowany PARAMETR PUNKTOWANY - moc do 160 KM – 0 punktów - moc od 160 KM do 165 KM – 5 punktów - moc powyżej 165 KM – 10 punktów |  |  | Moc silnika …….… KM Tj. punktów ………………. |
| 2.4. | Skrzynia biegów manualna synchronizowana min. 6 przełożeń (podać ilość biegów) | Min. 6 biegów (w tym wsteczny) |  |  |
| 2.5. | Napęd na koła przednie lub 4x4 | TAK |  |  |
| 2.6. | System zapobiegający poślizgowi kół napędowych ASR lub równoważny | TAK |  |  |
| 2,7 | Napęd wałka rozrządu za pomocą łańcucha (nie dopuszcza się napędu za pomocą paska ze względu na dużą usterkowość). | TAK |  |  |
| 2,8 | System odzyskiwania energii podczas zwalniania i hamowania- parametr punktowany PARAMETR PUNKTOWANY - Nie – 0 punktów - Tak – 10 punktów |  |  | Posiadanie systemu odzyskiwania energii: TAK/NIE*……… pkt. |
| 2,9 | System Start/Stop parametr punktowany- parametr punktowany pkt. PARAMETR PUNKTOWANY - Nie – 0 punktów - Tak – 5 punktów |  |  | Posiadanie systemu Start/Stop: TAK/NIE*...............pkt |
| 2,10 | Zużycie energii max. 3,0 MJ/km (podać zużycie paliwa w cyklu łączonym, według Świadectwa Zgodności WE dla pojazdu kompletnego N1) / zużycie energii max. 3,0 MJ/km - parametr punktowany PARAMETR PUNKTOWANY - zużycie energii do 2,6 MJ/km - 15 punktów - zużycie energii od 2,6 do 3,0 MJ/km - 8 punktów - zużycie energii powyżej 3,0 MJ/km - 0 punktów | TAK |  | Zużycie energii……. ……… MJ/km tj. punktów ……………… |
| 2.11 | Emisja C02samochodu bazowego w zakresie do 215g/km (podać w cyklu łączonym) | Tak/podać |  |  |
| 2.12. | System AdBlue ze zbiornikiem min.20 litrów, zużycie płynu do 4 litrów/1000 km, wg dokumentów pojazdu bazowego | Tak/podać |  |  |
| 3. | 3 UKŁAD HAMULCOWY | TAK |  |  |
| 3.1. | Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania wraz z elektronicznym korektorem siły hamowania np. Typu EBV | TAK |  |  |
| 3.2. | Wspomaganie układu hamulcowego | TAK |  |  |
| 3.3. | System wspomagania nagłego hamowania | TAK |  |  |
| 3.4. | System rozdziału siły hamowania | TAK |  |  |
| 4. | 4 UKŁAD KIEROWNICZY | TAK |  |  |
| 4.1. | Ze wspomaganiem | TAK |  |  |
| 4,2 | Regulowana kolumna kierownicy | TAK |  |  |
| 5. | ZAWIESZENIE | TAK |  |  |
| 5.1. | Stabilizator osi przedniej lub tylnej (podać) | TAK |  |  |
| 5.2. | System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny | TAK |  |  |
| 5.3. | Zawieszenie zapewniające przyczepność kół do podłoża ,oraz komfort transportu chorego | TAK |  |  |
| 6. | KOŁA I OGUMIENIE | TAK |  |  |
| 6.1. | Komplet kół z oponami letnimi plus koło rezerwowe Rozmiar felg min. 16 cali Komplet dodatkowych kół z oponami zimowymi ( 4 szt.) | TAK |  |  |
| 7. | 5 OGRZEWANIE I WENTYLACJA PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO | TAK |  |  |
| 7.1 | Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik | TAK |  |  |
| 7.2. | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny z sieci 230V, z możliwością ustawienia temperatury (podać markę i model oraz moc oferowanego urządzenia) | TAK |  |  |
| 7.3. | Niezależny od pracy silnika system ogrzewania w przedziale medycznym - ogrzewanie powietrzne (min. 4 KW) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem (podać markę i model urządzenia) | TAK |  |  |
| 7.4. | Mechaniczna wentylacja nawiewno- wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę (podać wydajność w m3/godzinę) | TAK/podać |  |  |
| 7.5. | Grzałka 230V podgrzewająca ciecz chłodzącą w bloku silnika | TAK |  |  |
| 7,6 | Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego; | TAK |  |  |
| 7,7 | Otwierany szyberdach fabrycznie przystosowany do pełnienia funkcji wyjścia ewakuacyjnego o minimalnych wymiarach 800 mm x 500 mm (proszę podać markę, model i wymiary dostępnego wyjścia ewakuacyjnego). | TAK/podać |  |  |
| 8. | 6 INSTALACJA ELEKTRYCZNA | TAK |  |  |
| 8.1. | Wzmocniony alternator o mocy min. 185 A | TAK |  |  |
| 8.2. | Dwa akumulatory. Pojemność pojedynczego akumulatora min.80 Ah -jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego - połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z sieci 230 V - widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o niedoładowaniu któregokolwiek (podać pojemność akumulatorów) | Pojemność pojedynczego akumulatora min.. 80 Ah |  |  |
| 8.3. | Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym ;układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów- widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory na postoju | TAK |  |  |
| 8.4. | Minimum 3 gniazda 230 V w przedziale medycznym z bezpiecznikami zabezpieczającymi | TAK |  |  |
| 8.5. | Gniazda zasilające 12V w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem , wyposażone we wtyki (podać ilość gniazd 12V) | Min. 4 gniazda zasilające 12 V/podać |  |  |
| 8.6 | Przetwornica 12/230V o mocy min. 1000W, zapewniająca napięcie w gniazdach 230V mimo braku podłączenia do sieci zewnętrznej 230V |  |  |  |
| 8.7. | Przewód zasilania zewnętrznego (podać długość) | Min. 7 m/podać |  |  |
| 9. | 7 OZNAKOWANIE POJAZDU | TAK |  |  |
| 9.1. | W przedniej części dachu Ambulansu belka świetlna typu LED wyposażona w dwa reflektory typy LED do oświetlania przedpola pojazdu z napisem AMBULANS. Sygnalizacja świetlna zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi. Możliwość nadawania komunikatów głosem poprzez system sygnalizacji dźwiękowej. Możliwość włączenia sygnalizacji jednym przyciskiem. | TAK |  |  |
| 9.2. | 4 niebieskie lampy pulsacyjne, zamontowane na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej oraz 2 lampy niebieskie LED na błotnikach przednim i tylnym skierowane na boki | TAK |  |  |
| 9.3. | W tylnej części dachu Ambulansu belka świetlna typu LED wyposażona w dwa reflektory typu LED. Sygnalizacja świetlna zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi. | TAK |  |  |
| 9.4. | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu | TAK |  |  |
| 9.5. | Dodatkowe lampy obrysowe zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia | TAK |  |  |
| 9.6. | Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, pas mikro pryzmatyczny barwy czerwonej pod niebieskim | TAK |  |  |
| 9.7. | Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu barwy czerwonej lub granatowej | TAK |  |  |
| 9.8. | Pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. na dachu. Logotyp/nazwa Zamawiającego po uzgodnieniu | TAK |  |  |
| 9.9 | Głośnik sygnalizacji świetlnej, umieszczony w pasie przednim pojazdu | TAK |  |  |
| 9.11 | Dodatkowe niebieskie lampy LED zainstalowane na lusterkach wstecznych zewnętrznych Ambulansu | TAK |  |  |
| 9.12 | Dodatkowe niebieskie lampy LED zainstalowane na błotnikach przednich i tylnych Ambulansu | TAK |  |  |
| 9.13 | Oświetlenie zewnętrzne LED z trzech stron pojazdu tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony, z możliwością włączania/wyłączania z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego | TAK |  |  |
| 9.14 | Dodatkowe lampy obrysowe z kierunkowskazami, zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia | TAK |  |  |
| 9.15 | Okna w przedziale medycznym, zasłonięte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą | TAK |  |  |
| 10. | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO | TAK |  |  |
| 10.1. | Światło rozproszone (LED) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego | TAK |  |  |
| 10.2. | Oświetlenie punktowe (LED, regulowane, punkty świetlne nad noszami w suficie) | TAK |  |  |
| 10.3. | Włączenie /wyłączenie oświetlenia (jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego | TAK |  |  |
| 10.4. | Światło LED zainstalowany nad blatem Roboczym Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem | TAK |  |  |
| 10.5. | Lampa typu kokpit, zamontowana w kabinie kierowcy po stronie pasażera | TAK |  |  |
| 11. | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO | TAK |  |  |
| 11.1. | Na ścianach bocznych ( z prawej i lewej strony) zestawy szafek górnych – podświetlanych, zestaw szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów. W zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na klucz schowek oraz miejsce na rękawice ochronne (min 2 opakowania) Z prawej strony za fotelem obrotowym szafka z miejscem na dwie torby, plecaki, kamizelkę KED | TAK |  |  |
| 11.2. | Na ścianie działowej szafka z szufladami, miejscem na pojemnik na igły, z miejscem do zamocowania 1 plecaka medycznego, z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną | TAK |  |  |
| 11.3. | Uchwyty do kroplówek mocowane w suficie nad noszami oraz (podać na ile sztuk) | Min. 3 szt. |  |  |
| 11.4. | Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia | TAK |  |  |
| 11.5. | Podstawa noszy głównych z przesuwem bocznym, z wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy oraz z możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga (o min. 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu, nie dopuszcza się lawety sterowanej elektryczne (podać markę i model podstawy oraz załączyć folder wraz z opisem) | TAK |  |  |
| 11.6. | Przegroda stała z okienkiem. pozwalająca na komunikację słowną z kabiną kierowcy z opuszczaną zasłoną | TAK |  |  |
| 11.7 | Panel sterujący analogowy: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu - sterujący oświetleniem przedziału medycznego - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury | TAK |  |  |
| 11.8 | Półka do drukarki mobilnej SWD z wyprowadzonym zasilaniem do standardowej drukarki SWD | TAK |  |  |
| 11.9 | Głośnik radiowy z potencjometrem regulacji głośności | TAK |  |  |
| 11.10 | Ampularium na leki w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym | TAK |  |  |
| 12. | CENTRALNA INSTALACJA TLENOWA | TAK |  |  |
| 12.1. | 2 punkty poboru typu AGA na ścianie bocznej – gniazda o budowie monoblokowej panelowej | TAK |  |  |
| 12.2. | Punkt poboru na suficie typu AGA z wtykiem do podłączeń zewnętrznych | TAK |  |  |
| 12.3. | Zewnętrzny schowek (tj. podświetlony, odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) o wymiarach umożliwiających montaż w nim co najmniej dwóch butli tlenowych o poj. 10 litrów STOSOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: STALOWE 10 litrów LUB ZE ZINTEGROWANYMI reduktorami tlenowymi (Linde), krzesełka kardiologicznego, deski ortopedycznej dla dorosłych, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz dwóch kasków, miejsce na plecak, torby medyczne | TAK |  |  |
| 12.4. | Dwa reduktor tlenowe do butli 10 l (konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy; manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi) instalacja tlenowa umożliwiająca zasilanie paneli tlenowych z obu butli jednocześnie lub po wypięciu jednej butli z instalacji | TAK |  |  |
| 12.5 | Przepływomierz bez nawilżacza wpinany w punkt poboru typu AGA (min. 0-15 l/min.) | TAK |  |  |
| 12.6.. | Uchwyt małej butli tlenowej w zabudowie medycznej | TAK |  |  |
| 13. | OŚWIETLENIE SPECJALNE | TAK |  |  |
| 13.1. | Reflektory LED zewnętrzne z trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego | TAK |  |  |
| 14. | SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA | TAK |  |  |
| 14.1. | Sygnał dźwiękowy modulowany | TAK |  |  |
| 14.2. | Sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej z dodatkowym włącznikiem przy dźwigni zmiany biegów ( podać markę i model) | TAK |  |  |
| 15. | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  |  |  |
| 15.1. | Kabina kierowcy przystosowana do zamontowania radiotelefonu przewoźnego | TAK |  |  |
| 15.2. | Radiotelefon cyfrowy zamontowany zgodny z systemem użytkowanym przez zamawiającego | TAK |  |  |
| 15.3. | Wyprowadzenie instalacji SWD PRM z wymaganymi antenami i zamontowanym uchwytem Zamawiającego | TAK |  |  |
| 15.4 | Radiostacja cyfrowa przenośna z ładowarką stacjonarną 230V | TAK |  |  |
| 16. | WYPOSAŻENIE POJAZDU | TAK |  |  |
| 16.1. | Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki | TAK |  |  |
| 16.2. | Fotel kierowcy regulowany w min 3 płaszczyznach z podłokietnikiem + regulacja oparcia lędźwiowa | TAK |  |  |
| 16.3. | Urządzenie do wybijania szyb | TAK |  |  |
| 16.4. | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym | TAK |  |  |
| 16.5. | Kosz na śmieci szt. 2 w przedziale medycznym | TAK |  |  |
| 16.6. | Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa | TAK |  |  |
| 16.7. | Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy | TAK |  |  |
| 16.8. | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne | TAK |  |  |
| 16.9 | Fabryczne reflektory przednie z funkcją doświetlania zakrętów zintegrowane z reflektorami przednimi. / System fabrycznego doświetlania zakrętów zintegrowany z reflektorami przednimi, niezależnie od świateł przeciwmgielnych - parametr punktowany. Fabryczne tzn. montowanie przez producenta pojazdu bazowego zgodnie z homologacją pojazdu kompletnego. PARAMETR PUNKTOWANY: - Nie – 0 punktów - Tak – 5 punktów |  |  | Posiadam wymagane przez Zamawiającego reflektory; TAK/NIE* tj. punktów…………… |
| 16.10 | Światła przeciwmgielne przednie | TAK |  |  |
| 16.11. | Przednie i boczne poduszki powietrzne | TAK |  |  |
| 16.12. | Wspomaganie parkowania tyłem - kamera cofania zamontowana w tylnej części pojazdu | TAK |  |  |
| 16.13. | Radioodtwarzacz z możliwością podłączenia telefonu bezprzewodowo. Obsługa radia i telefonu za pomocą przycisków w kolumnie kierownicy. | TAK |  |  |
| 16.14 | Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący: - informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych, - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V, - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego, - ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego, - sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych pneumatycznych, -wyświetlacz w technologii LCD, -Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego | TAK |  |  |
| 16.15 | Dywaniki jednoczęściowe, gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze typu „korytkowego” | TAK |  |  |
| 16.16 | Ambulans wyposażony w: -lina holownicza min 4 tony -pokrowce na siedzenia w kabinie kierowcy -urządzenie rejestrujące bieżące zużycie paliwa (zgodne z systemem używanym przez Zamawiającego) -latarka szperacz LED minimum 10W z zasilaniem 12/230V -kable rozruchowe | TAK |  |  |
| 16.17 | Fabryczne czujniki cofania z sygnalizacją dźwiękową | TAK |  |  |
| 16.18. | Czujnik światła | TAK |  |  |
| 16.19. | Minimum dwa fabryczne gniazda(USB i 12V) w kabinie kierowcy | TAK |  |  |
| 16.20. | Czujnik deszczu, dostosowujący szybkość pracy wycieraczek do intensywności deszczu | TAK |  |  |
| 17. | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY | TAK |  |  |
| 17.1. | Długość przedziału medycznego (podać długość przedziału medycznego w cm) | Min. 300 cm |  |  |
| 17.2. | Szerokość przedziału medycznego (podać szerokość przedziału medycznego w cm) | Min. 170 cm |  |  |
| 17.3. | Wysokość przedziału medycznego (podać wysokość przedziału medycznego w cm) | Min. 182 cm |  |  |
| 17.4. | Min. jedno obrotowe miejsce siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, ze składanymi do pionu siedziskami i regulowanym kątem oparcia fotela klasy M1 (podać markę , model,) | TAK |  |  |
| 17.5. | Fotel obrotowy u wezgłowia noszy wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek | TAK |  |  |
| 17.6. | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne | TAK |  |  |
| 17.7. | Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian | TAK |  |  |
| 17.8. | Ściany boczne, sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze białym | TAK |  |  |
| 17.9. | Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przeszkloną przegrodą z oknem i roletą zasłaniającą okno | TAK |  |  |
| 17.10. | Miejsce mocowania defibrylatora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy | TAK |  |  |
| 17.11. | Miejsce mocowania respiratora | TAK |  |  |
| 17.12. | Miejsce mocowania pompy infuzyjnej z blachą stabilizującą od spodu | TAK |  |  |
| 17.13. | Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem | TAK |  |  |
| 17.14 | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu | TAK |  |  |
| 17.15 | Uchwyt przy drzwiach przesuwnych umożliwiający łatwe wsiadanie do ambulansu | TAK |  |  |
| 17.16 | Wraz z ambulansem Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty konieczne do rejestracji oraz późniejszej eksploatacji | TAK |  |  |
| 17.17 | Świadectwo homologacji na pojazd skompletowany jako – M1/samochód specjalny sanitarny (podać numer i datę wydania) | TAK |  |  |
| 18 | SPRZĘT MEDYCZNY | TAK |  |  |
| 18.1 | NOSZE GŁÓWNE | TAK |  |  |
| 18..2 | Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem | TAK |  |  |
| 18.3 | przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; z materacem konturowym profilowanym stabilizującym | TAK |  |  |
| 18.4 | nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; | TAK |  |  |
| 18.5 | z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami powyżej 85 stopni; | TAK |  |  |
| 18.6 | rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak; | TAK |  |  |
| 18.7 | z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; | TAK |  |  |
| 18.8 | z zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej – podać markę i model załączyć folder wraz z opisem oraz potwierdzenie producenta o kompatybilności z zaoferowanymi noszami transportowymi; | TAK |  |  |
| 18.9 | statyw składany na płyny infuzyjne | TAK |  |  |
| 18.10 | nosze trwale oznakowane - najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą; | TAK |  |  |
| 18.11 | z poręczami bocznymi składanymi w sposób ergonomiczny prostopadle do osi wzdłużnej noszy | TAK |  |  |
| 18.12 | Wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy. Dodatkowy zestaw rączek bocznych służący do przenoszenia noszy przy transporcie pacjentów o znacznej wadze. (ciężar jednostkowy przenoszony przez jedna osobę musi być zgodny z Kodeksem Pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 56, poz. 462) w sprawie bhp przy pracach ręcznych transportowych dla pracy dorywczej). | TAK |  |  |
| 18.13 | Możliwość wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy; | TAK |  |  |
| 18.14 | nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi; | TAK |  |  |
| 18.15 | z cienkim niesprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nieprzyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; | TAK |  |  |
| 18.16 | obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 220 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg) | TAK |  |  |
| 18.17 | waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg); | TAK/podać |  |  |
| 19 | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH | TAK |  |  |
| 19.1 | Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem | TAK |  |  |
| 19.2 | z system składanego podwozia umożliwiające łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu; System automatycznego składania/rozkładnia podwozia przy załadunku/rozładunku transportera do/z ambulansu nie wymagający jakichkolwiek czynności związanych ze zwalnianiem blokad, wciskania przycisków itp. | TAK |  |  |
| 19.3 | z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; | TAK |  |  |
| 19.4 | regulacja wysokości w min sześciu poziomach; | TAK |  |  |
| 19.5 | możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia); | TAK |  |  |
| 19.6 | Co najmniej dwa kółka jezdne o średnicy min. 150 mm, skrętne w zakresie 360 stopni, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Podać średnicę kółek w mm); | TAK/podać |  |  |
| 19.7 | min. dwa kółka tylne wyposażone w hamulce | TAK |  |  |
| 19.8 | dodatkowy system zabezpieczający przed złożeniem podwozia w trakcie załadunku transportera do ambulansu, w przypadku gdy kółka najazdowe transportera nie opierają się na podstawie a zwolniony jest mechanizm składający podwozie PARAMETR PUNKTOWANY: - Nie – 0 punktów - Tak – 10 punktów |  |  | Posiadam dodatkowy system zabezpieczający zg. z wymogami Zamawiającego: TAK/NIE* tj. punktów…………. |
| 19.9 | dodatkowy system zabezpieczający przed wyjazdem transportera z ambulansu w przypadku niepełnego rozłożenia i zablokowania do jazdy podwozia transportera PARAMETR PUNKTOWANY: - Nie – 0 punktów - Tak – 10 punktów |  |  | Posiadam dodatkowy system zabezpieczający zgodny z wymogiem Zamawiającego : TAK/NIE* tj. punktów………………. |
| 19.10 | obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg); | TAK/podać |  |  |
| 19.11 | blokada podwozia kodowana kolorem oraz symbolem graficznym pozwalająca na przenoszenie transportera ze złożonym podwoziem | TAK |  |  |
| 19.12 | waga transportera max. 28 kg (podać wagę transportera w kg); | TAK/podać |  |  |
| 19.13 | transporter musi posiadać trwale oznakowane graficznie transportera elementami związanymi z ich obsługą | TAK |  |  |
| 19.14 | transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi; | TAK |  |  |
| 19.15 | deklaracje zgodności oraz certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter) – załączyć do oferty; | TAK |  |  |
| 20. | 1 KRZESEŁKO TRANSPORTOWE Z SYSTEMEM PŁOZOWYM | TAK |  |  |
| 20.1 | Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem | TAK |  |  |
| 20.2 | Wyposażone w system trakcyjny pozwalający na wolne zsuwanie pacjenta po schodach | TAK |  |  |
| 20.3 | Wyposażone w 4 kółka, min. 2 kółka obrotowe | TAK |  |  |
| 20.4 | Wyposażone w podparcie nóg dla pacjenta | TAK |  |  |
| 20.5 | Regulacja tylnego uchwytu w min. 5 pozycjach | TAK |  |  |
| 20.6 | Zestaw dodatkowych rączek tylnych | TAK |  |  |
| 20.7 | Maksymalny udźwig min. 220 kg | TAK |  |  |
| 20.8 | Waga krzesełka do 15 kg | TAK |  |  |
| 20.9 | Szerokość siedziska min. 410 mm | TAK |  |  |
| 20.10 | Folder i deklarację zgodności dołączyć do oferty | TAK |  |  |

II.      OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  – ZESTAWIENIE WARUNKÓW   GRANICZNYCH    GWARANCJI

| L.p. | PARAMETR | PARAMETRY GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE | Punktacja dot. kryterium parametrów technicznych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OKRES GWARANCJI |  |  |  |
|  | Pełny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego w ASO położony nie dalej niż 50 km od siedziby Zamawiającego (podać odległość w km od siedziby Zamawiającego) PARAMETR PUNKTOWANY: - do 50 km – 10 punktów - pow.50 km – 0 punktów |  |  | Posiadam pełny serwis gwarancyjny wg wymagań Zamawiającego: TAK/NIE* w odległości…. tj punktów …………… |
|  | Okres pełnej gwarancji dla ambulansu min. 24 m-ce [ podać ilość miesięcy ] | TAK |  |  |
|  | Okres pełnej gwarancji dla zabudowy medycznej min. 24 m-ce [podać ilość miesięcy] | TAK |  |  |
|  | Okres pełnej gwarancji dla urządzeń medycznych min. 24 m-ce [podać ilość miesięcy] | TAK |  |  |
|  | Gwarancja ASO pojazdu bazowego: -na perforację nadwozia nie mniej niż 72 m-ce -na powłokę lakierniczą min. 36 miesięcy | TAK |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego montażu urządzeń medycznych i sprzętu w porozumieniu z zamawiającym | TAK |  |  |
|  | Homologacja – na pojazd skompletowany | TAK |  |  |

Uwaga!!!

W  kolumnie „ PARAMETRY  OFEROWANE”:

TAK - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji ambulansów i ich parametrów technicznych.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany przedmiot postępowania jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

.........................................................

Data i Podpis osoby upoważnionej

do występowania

w imieniu Wykonawcy

- niepotrzebne skreślić