OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie stałej zabudowy meblowej   w budynku Komendy Miejskiej Policji  w Łomży,

ul. Wojska Polskiego 9

_______________________________________________________________________________

Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- dokonanie pomiarów szczegółowych  w pomieszczeniach, w których będzie realizowana zabudowa,

- przygotowanie zabudowy meblowej zgodnie z rysunkami  w Załączniku nr 2  do postępowania i opisem przedmiotu zamówienia

- zamontowanie zabudów meblowych zgodnie z Przedmiarem – Załącznik nr 1;

- Wymagania  szczegółowe realizacji  zamówienia

- Szczegółowe zestawienie  elementów zabudowy zawarto w Przedmiarze – Załącznik nr  1.

- Cena oferty (wartość brutto) powinna uwzględniać wszystkie koszty wykonawcy związane z wykonaniem poszczególnych elementów zabudowy wskazanych w Przedmiarze.

- Warunki realizacji zamówienia zawarto w projekcie umowy – Załącznik nr 3

- Sposób montażu należy dostosować do warunków technicznych występujących w miejscach usytuowania wskazanych przez Zamawiającego

- W dniu podpisania umowy należy przedłożyć Zamawiającemu Wycenę zgodną z Przedmiarem na kwotę zgodną ze złożoną ofertą.

- Rysunki  zawarte w Załączniku nr 2 traktować należy jako schematy dotyczące wymagań użytkowych.

- Zabudowy meblowe będą poddawane intensywnemu użytkowaniu  - należy uwzględnić wykonanie  konstrukcji o podwyższonej  zdolności   przenoszenia obciążeń użytkowych

- Wymagania materiałowe i konstrukcyjne

2.1. Zabudowę  pomieszczeń służby dyżurnej

  - Zabudowę  wykonać z płyty meblowej  wiórowej w kolorze brzoza lub klon.

  - Blaty biurek  i szafek stojących – płyta wiórowa pokryta  wielowarstwowym laminatem HPL/CPL odpornym na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne; obrzeża PCV gr. 2 mm lub równoważne. Widoczne krawędzie elementów szafek   i biurek wykończyć obrzeżem PCV gr. 1mm

  - Drzwiczki wykonać jako wpuszczane w konstrukcję obudowy, tj. zlicowane        z krawędziami elementów konstrukcyjnych  bocznych.

  - Grubość płyty konstrukcyjnej – min. 18 mm ( na rys. oznaczenie g2)

  - Grubość płyty blatu – min. 28  mm ( na rys. oznaczenie g1)

  - Grubość płyty usztywniającej „pleców” szafek i regałów ( płyta meblowa) – min. 10 mm,

  - Meble zabudowy wykonać jako podzielone na elementy mniejsze, dające się wnieść ręcznie po schodach o szer. 1,20 m i przenieść przez drzwi o wymiarze  80 x 200 cm,

  - Zabudowy zawierające wnęki na szafy metalowe należy wykonać jako zamykane  meblowymi roletami aluminiowymi wyposażonymi w zamki i mechanizm zwijający (wskazane zamykanie wszystkich rolet jednym kluczem).

2.2. Zabudowa stanowiska recepcyjnego

  - Zabudowę  meblową wykonać z płyty meblowej  o  grubości min 2 cm,

  - Element wygradzający wykonać z płyty lakierowanej na kolor granatowy połysk / półmat RAL 5003 ; wysoka odporność na zarysowania

  - Blat roboczy z płyty laminowanej w kolorze szarym RAL 9006

  - Krawędzie widoczne blatu – gr. 4 cm .

  - Cokół zabudowy wysokości 10 cm  - wzmocniony w kolorze srebrnym  ( pas ze stali nierdzewnej lub aluminium lakierowane)

  - Przesłonę wykonać ze szkła bezpiecznego w konstrukcji z elementów ze stali nierdzewnej, aluminiowej lub stalowej chromowanej

  - Elementy uzupełniające (szafki, podstawki itp.) wykonać z płyty meblowej gr. 18 mm w kolorze szarym